## Slide 1: 8.2磁场对电流的作用

## Slide 2
闭合电路的一部分导体在磁场中
切割磁感线运动
电流
?

## Slide 3
1.探究：磁场对通电导线的作用
金属导轨
直导体
+
-
（1）闭合开关，观察铝制直导体情况。
（2）改变电流方向或改变磁场方向。
一、磁场对通电导线的作用

## Slide 4
磁场方向不变，改变电流方向，导体在磁场中受力方向发生改变。
闭合开关，在磁场中的导体受力由静止向左运动。
电流方向不变，改变磁场方向，导体在磁场中受力方向发生改变。
N
I
F
甲
S
I
丙
F
N
S
I
F
乙
N
S

## Slide 5
2.结论：
（1）通电导线在磁场中要受到力的作用。
（2）通电直导线在磁场中受到力的方向与电流的方向、磁场的方向有关。
3.能量转化：电能→机械能
只改变电流方向或磁场方向，通电导线受力方向改变 。
同时改变电流方向和磁场方向则通电导线受力方向不变。

## Slide 6
4.通电导体在磁场中受力方向的判断方法——左手定则：
左手平展，使大拇指与其余四指垂直。
把左手放入磁场中，让磁感线垂直穿入
手心(手心面向N极)，四指指向电流方向，
则大拇指的方向就是导体受力的方向。
N
I
F
甲
S
I
丙
F
N
S
I
F
乙
N
S
讨论：实验中的直导线运动一段距离就会离开磁场，停止运动。那么如何持续的让通电导体运动下去呢？

## Slide 7
导线ab与cd在磁场中受力相等，方向相反，线圈顺时针转动。
二、让线圈在磁场中转起来
1．实验探究：磁场对通电线圈的作用
当线圈的平面与磁场垂直时，通电线圈受力平衡。线圈的这个位置称为平衡位置。
线圈到达平衡位置，因具有惯性会转过平衡位置，但最终静止在平衡位置。

## Slide 8
讨论：如何让线圈转过平衡位置后，继续转动下去？
如何改变受力方向？
2.平衡位置：当线圈的平面与磁场垂直时，通电线圈受力平衡。线圈的这个位置称为平衡位置。
平衡位置
转过平衡位置
3.换向器的作用：当线圈转过平衡位置时，自动改变线圈中的电流方向。使线圈在磁场力的作用下继续转动。
两个
铜半环
电刷
换向器
4.电刷的作用：与半环接触，使电源和线圈组成闭合电路。

## Slide 9
通电线圈受磁场力作用，开始顺时针旋转。通电线圈刚过平衡位置，换向器自动改变线圈中的电流方向。通电线圈转过平衡位置后，在磁场力的作用下继续顺时针转动。

## Slide 10
5.直流电动机
定子
转子
换向器
电刷
（1）结构：由定子和转子组成。
（2）原理：利用通电线圈在磁场中受力转动，同时利用换向器及时改变线圈中电流的方向，从而保持线圈持续转动。
（3）能量转化：电能→机械能。

## Slide 11
实际电动机

## Slide 12
电动机有很多的优点：构造简单、控制方便、体积小、效率高，而且对环境污染很小，因此它的应用极其广泛。
三、电动机与人类文明
      电风扇及其电机
电动玩具车
无人机
电动自行车
洗衣机
空调
冰箱
电力机车

## Slide 13
电动机
通电导体在磁场
中受到力的作用
施力物体：磁场
受力物体：通电导体
影响力的方向
的因素
电流方向
电动机
实质：电能转化为机械能
换向器：结构与作用
工作原理
磁场方向

## Slide 14
1. 要改变直流电动机转向，可以采用 （ ）
A.改变电流方向，其他不变
B.改变磁场方向，其他不变
C.增大电流强度
D.同时改变电流方向和磁场方向
A B

## Slide 15
2.关于通电导体在磁场里受力方向，下列说法中错误的是（ ）
A.电流方向改变时，导体受力方向改变
B.磁场方向改变时，导体受力方向改变
C.电流方向和磁场方向同时改变，导体的受力方向改变
D.电流方向和磁场方向同时改变，导体的受力方向不变
C

## Slide 16
3.现代武器中有一种新型电磁炮，它是利用电磁技术制成的一种先进武器，具有速度快、命中率高等特点，其原理是利用磁场对通电导体有力的作用。下图中与此工作原理相同的是（ ）
B

## Slide 17
4.常用电流计测量电流的原理（ ）
A.电流周围的磁场吸引指针转动
B.磁场对电流的作用带动指针转动
C.直流电动机的运转带动指针转动
D.磁体周围的磁场吸引指针转动
B

## Slide 18
5．一台直流电动机，它的额定电压220伏，电功率27千瓦，正常工作时电流是多大？工作半小时消耗电能多少千瓦时？
解：
＝45A
W＝Pt
＝27kW×0.5h
＝13.5kW·h