## Slide 1: 第十六章 电压 电阻
第2节 串、并联电路中电压的规律
第1课时
Notes: ppt中的视频可正常播放，动画请静音播放

## Slide 2
1. 能正确将电压表接入待测电路，并能画出相应的电路图；
2. 能正确使用电压表测量串联电路中用电器两端的电压，进一步练习连接电路和使用电压表的技能；
学习目标
3. 能通过实验探究，归纳总结出串联电路中电压的规律。
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
重点
难点

## Slide 3
家用电器一般并联
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
节日小彩灯有串联也有并联
为什么小彩灯不全部并联呢？
与串、并联电路的电压规律有关。

## Slide 4
如果电路中有 2 个小灯泡呢？
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
在只有一个用电器的电路中，
用电器两端的电压与电源两端的电压相等。

## Slide 5
如果电路中有 2 个小灯泡呢？
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
串联
并联

## Slide 6
实验探究
新课引入
串联电路的电压规律
串联电路中，各用电器两端的电压与电源两端电压有什么关系？
随堂练习
课堂小结
布置作业
提出问题
提出问题
① 各用电器两端的电压与电源两端电压相等
② 各用电器两端的电压之和与电源两端电压相等
提出问题
猜想

## Slide 7
串联电路的电压规律
提出问题
设计实验
实验电路
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
串联电路中，各用电器两端的电压与电源两端电压有什么关系？

## Slide 8
串联电路的电压规律
实验器材
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
L2
×3

## Slide 9
串联电路的电压规律
灯泡 L1 和 L2 串联时
1
灯泡 L3 和 L4 串联时
2
灯泡 L5 和 L6 串联时
3
3
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
9 次实验，
有更简便的办法吗？

## Slide 10
A1
A2
A3
串联电路的电压规律
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
实验电路
同时测量三个位置的电压

## Slide 11
连接实物图
V2
V1
V
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 12
连接实物图
V2
V1
V
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 13
串联电路的电压规律
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
注意事项1
连接电路时，
断开开关
使用前调零
和被测用电器并联
电流从“＋”接线柱流进，从“－”接线柱流出
选择适当量程
注意事项2

## Slide 14
串联电路的电压规律
实验步骤
① 断开开关，组装电路，测量A点的电流
②
按电路图组装电路，分别测量电压UAB、UBC、UAC。
1
换用不同规格的小灯泡，重复实验，记录实验数据。
2
目的:得到普遍规律
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 15
串联电路的电压规律
 | AB两端的电压 UAB/V | BC两端的电压 UBC/V | AC两端的电压 UAC/V
灯泡 L1 和 L2 串联 | 1.8 | 2.2 | 4
灯泡 L3 和 L4 串联 | 2.5 | 1.5 | 4
灯泡 L5 和 L6 串联 | 1.9 | 2.1 | 4
灯泡 L1 和 L2 串联时， UAB + UBC = UAC
1
灯泡 L3 和 L4 串联时， UAB + UBC = UAC
2
灯泡 L5 和 L6 串联时， UAB + UBC = UAC
3
3
串联电路中，
电路两端电压等于各用电器两端电压之和。
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业

## Slide 16
串联电路的电压规律
串联电路中，
电源两端电压等于各用电器两端电压之和。
实验探究
新课引入
随堂练习
课堂小结
布置作业
闭合开关，电路两端电压与电源两端电压有什么关系？
相等
串联电路中，
电路两端电压等于各用电器两端电压之和。

## Slide 17
小明用如图所示电路来探究串联电路的电压规律。
(1)实验中最好选择规格 ______ (填“相同”或“不同”)的小灯泡。
(2)用电压表分别测出A与B、B与C、A与C两点间的电压为UAB、UBC、UAC。经过多次实验，得到的数据记录在下表中。分析实验数据，你可得到串联电路的电压特点是 _______________ 。(用公式表示)
(3)小明进行多次实验的主要目的是 ____ (填序号)①寻找普遍规律 ②减小实验误差
(4)测出L1两端的电压后，小明断开开关，准备拆下电压表，改接在B、C之间。小明认为这样做太麻烦，只需将与A点相连的导线改接到C点即可。小明的办法是 ______ (选填“正确”或“错误”)的，原因是 ____________________________ 。
随堂练习
新课引入
实验探究
课堂小结
布置作业
不同
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V
1 | 0.8 | 2.2 | 3.0
2 | 1.0 | 2.0 | 3.0
3 | 1.2 | 1.8 | 3.0
UAC = UAB + UBC
①
错误
电压表正负接线柱接反

## Slide 18
课堂小结
随堂练习
布置作业
换用不同规格的小灯泡，多次测量得到普遍规律
串联电路中，
电源两端电压等于各用电器两端电压之和。
新课引入
实验探究
实验探究
结论
串联电路
电压规律

## Slide 19
作业：
月 日
布置作业
随堂练习
新课引入
实验探究
课堂小结