## Slide 1: 第十七章 欧姆定律
第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用
Notes: ppt中的视频可正常播放，动画请静音播放

## Slide 2
1. 能运用欧姆定律解决简单的串、并联电路问题。
2. 通过计算，学会解答电学计算题的一般方法，培养学生的逻辑思维能力，培养学生解答电学问题的良好习惯。
学习目标
知识讲解
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
难点
重点

## Slide 3
知识讲解
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
小明在修理某电子仪器时，检查后发现有一个200欧姆的电阻烧坏了，需要更换。但是手边又只有一个100欧和几个50欧的电阻，能否用它们组合起来，使组合的电阻相当于一个200欧的电阻呢？

## Slide 4
知识讲解
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
1.欧姆定律
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。
数学表达式：
变形公式：
U=IR
I =
U
R
R=
I
U

## Slide 5
知识讲解
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
2.串联电路中的电流、电压规律
（1）串联电路中各处的电流是相等的；
I=I1=I2=…=In
（2）串联电路中的总电压等于各部分电路的电压之和。
U=U1+U2+…+Un
I1
R1
I2
R2
U1
U2
U
I

## Slide 6
知识讲解
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
3.并联电路中的电流、电压规律
（1）并联电路中干路电流等于各支路电流之和；
I=I1+I2+…+In
（2）并联电路中各支路两端电压相等。
U=U1=U2=…=Un

## Slide 7
I1
R1
I2
R2
U1
U2
U
I
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
1.电阻的串联
由欧姆定律得：U1=I1R1 U2=I2R2 U=IR
所以：IR=I1R1+I2R2
结论：串联电路的总电阻等于各电阻之和。
电阻的串联和并联
电阻串联后相当于增大了导体长度,所以串联电路的总电阻大于任何一个分电阻。
由串联电路规律可知：U =U1+U2 I=I1=I 2
即：R=R1+R2

## Slide 8
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
2.电阻的并联
由欧姆定律得：
由并联电路可知：I=I1+I 2 U =U1=U2
所以：
结论：并联电路总电阻的倒数等于各电阻倒数之和。
即：
电阻并联后相当于增大了导体横截面积，所以并联电路的总电阻小于任意一个分电阻。
I =
U
R
I2 =
U2
R2
I1 =
U1
R1
=
U
R
U1
R1
+
U2
R2
=
1
R
1
R1
+
1
R2

## Slide 9
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
欧姆定律在串联电路中的应用
如图所示，电阻R1为10Ω，电源两端电压为6V。开关S闭合后，求：（1）当滑动变阻器R接入电路的电阻R2为50Ω时，通过电阻R1的电流I；（2）当滑动变阻器R接入电路的电阻R3为20Ω时，通过电阻R1的电流I′。
R1=10Ω
R2=50Ω
U= 6V
R1=10Ω
R3=20Ω
U= 6V
（1）
（2）

## Slide 10
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
根据串联电路电压的规律U=U1+U2，
有U=IR1+IR2=I(R1+R2)
（2）同（1）的分析一样
交流与讨论
I =
U
R1+R2
6V
10Ω + 50Ω
=
= 0.1A
I' =
U
R1+R3
6V
10Ω + 20Ω
=
= 0.2A
解:（1）根据串联电路电流的规律，通过电阻R2的电流和通过电阻R1的电流相等，都等于I。
R1两端的电压U1=IR1；
R2两端的电压U2=IR2，
可求得
I1
R1=10Ω
I2
R2=50Ω
U2
U1
U= 6V
R1=10Ω
R3=20Ω
U= 6V

## Slide 11
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
2.当串联电路中的一个电阻改变时，电路中的电流及另一个电阻两端的电压都会随之改变。
I1=0.1A
R1=10Ω
R2=50Ω
U= 6V
I2=0.1A
I=0.1A
1.串联电路中通过某个电阻的电流或串联电路的电流，等于电源两端电压除以各分电阻之和，即 。
I1=I2 =I=
U
R1+R2
R1=10Ω
R3=20Ω
U2'
U= 6V
U2
U1=1V
I2'=0.2A
I1'=0.2A
I'=0.2A
U1'=2V
归纳与小结

## Slide 12
R2=40Ω
=10Ω
U
U=12V
I1=?
I2=?
I=?
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
如图所示，电阻R1为10Ω，电源两端电压为12V。开关S闭合后，求：（1）当滑动变阻器R接入电路的电阻R2为40Ω时，通过电阻R1的电流I1和电路的总电流I；
（2）当滑动变阻器R接入电路的电阻R3为20Ω时，通过电阻R1的电流I1′和电路的总电流I′ 。
欧姆定律在并联电路中的应用
R3=20Ω
=10Ω
U
U=12V
I1'=?
I2'=?
I'=?

## Slide 13
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
解:（1）根据并联电路电压的特点
U1=U2=U=12V
由欧姆定律得
总电流 I=I1+I2=1.2A+0.3A=1.5A
R2=40Ω
=10Ω
U
U=12V
I1=?
I2=?
I=?
I1 =
U
R1
=
12V
10Ω
=1.2A
I2 =
U
R2
=
12V
40Ω
=0.3A

## Slide 14
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
（2）同理可求得
总电流 I'= I1'+ I2'=1.2A+0.6A=1.8A
R3=20Ω
=10Ω
U
U=12V
I1'=?
I2'=?
I'=?
I2' =
U
R1
=
12V
20Ω
=0.6A
I1' =
U
R1
=
12V
10Ω
=1.2A

## Slide 15
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
当并联电路中的一个支路的电阻改变时，这个支路的电流会变化，干路电流也会变化，但另一个支路的电流和电压不变。
R2=40Ω
=10Ω
U
U=12V
I1=1.2A
I2=0.3A
I=1.5A
R3=20Ω
=10Ω
U
U=12V
I1'=1.2A
I2'=0.6A
I'=1.8A
U1'=12V
U1=12V
归纳与小结

## Slide 16
随堂练习
知识讲解
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
两个导体串联时的总电阻为R串、并联时的总电阻为R并，
则R串、R并的关系是（ ）
A．R串一定大于R并 B．R串可能小于R并
C．R串可能等于R并 D．缺乏条件无法判断
A
解析
两电阻串联时总电阻大于任何一个分电阻，
并联后的总电阻小于任意一个分电阻。

## Slide 17
随堂练习
知识讲解
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
如图所示，闭合开关S，两电流表示数之比5：3，则R1与R2两端的电压之比U1：U2= ．电阻之比R1：R2= ．
1：1
3：2
解析
根据并联电路电压规律可知U1：U2=1：:1
由欧姆定律可得R1：R2=3：:2

## Slide 18
拓展延伸
知识讲解
随堂练习
新课引入
课堂小结
布置作业
解析
现有两个电阻R1＝40 Ω、R2＝60 Ω，若把这两个电阻并联后接入电路中（电源电压不变），如图所示，通过R1的电流I1＝0.9 A，求：
（1）电源电压；
（2）干路中的电流．
（2）由于R1与R2并联，R2两端的电压U2＝U＝36 V，
通过R2的电流 ，故干路中的电流
I＝I1+I2＝0.9 A+0.6 A＝1.5 A．
（1）R1两端的电压U1＝I1R1＝0.9 A×40 Ω＝36 V，
由于R1与R2并联，则电源电压U＝U1＝36 V；
I2 =
U2
R2
=
36V
60Ω
=0.6A
= 40 Ω
= 0.9 A
= 60 Ω
=？
I=?

## Slide 19
串联电阻的探究和特点
欧姆定律在串联电路中的应用计算
欧姆定律在串联电路中的应用
欧姆定律在串并联电路中的应用
课堂小结
知识讲解
随堂练习
新课引入
拓展延伸
布置作业
欧姆定律在并联电路中的应用
并联电阻的探究和特点
欧姆定律在并联电路中的应用计算

## Slide 20
布置作业
知识讲解
随堂练习
新课引入
课堂小结
拓展延伸
作业：
月 日

## Slide 21
再见