## Slide 1: 第十八章 电功率
第4节 焦耳定律

## Slide 2
1.能通过生活实例，认识电流的热效应。
2.能在实验的基础上引出焦耳定律，会用焦耳定律进行计算。
学习目标
3.通过学习电热的利用和防止，学会辩证地看待问题。
新课引入
重点
难点
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
知识讲解

## Slide 3
快点啊!老妈回来知道我看电视就惨了！
新课引入
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
知识讲解

## Slide 4
电流的热效应
生活中，许多用电器通电后，都伴有热现象产生。
电流通过导体时电能转化成内能，这个现象叫做电流的热效应。
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究

## Slide 5
生活中利用电流热效应的用电器
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究

## Slide 6
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
电热毯和导线通过电流相同，为什么电热毯很热，而导线却不那么热?
电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关?
实验探究
猜想：可能与电阻有关。电阻越大，电流产生的热量越多。
实验探究
知识讲解

## Slide 7
为什么插座上插的用电器越多，插座及导线越来越热？
电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关?
猜想：可能与电流有关。电流越大，电流产生的热量越多。
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究
实验探究
知识讲解

## Slide 8
长时间使用手机，手机为什么会发烫？
电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关?
猜想：可能与通电时间有关。通电时间越长，电流产生的热量越多。
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究
实验探究
知识讲解

## Slide 9
设计实验: 电流通过导体产生热量与电阻的关系
R1 = 5 Ω
R2 = 10 Ω
A
U型管中液面高度的变化
保持电流、通电时间相同
控制变量法
电路图
实验器材
转换法
电流通过电阻丝产生热量
密闭空气温度变化
反映
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究
实验探究
知识讲解

## Slide 10
进行实验
实验探究
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
知识讲解
知识讲解
实验探究
实验结论
在电流相同、通电时间相同的情况下，电阻越大，这个电阻产生的热量越多。

## Slide 11
设计实验：电流通过导体产生热量与电流的关系
I
A
R = 10 Ω
R = 10Ω
R =10Ω
I1
电路图
实验器材
保持电阻、通电时间相同
控制变量法
观察U型管中液面高度的变化
转换法
注意：右侧U型管中液面高度的变化是由右侧密封在容器内的电阻丝引起的。
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究
实验探究
知识讲解

## Slide 12
进行实验
实验探究
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
知识讲解
知识讲解
实验探究
实验结论
在电阻相同、通电时间相同的情况下，通过一个电阻的电流越大，这个电阻产生的热量越多。

## Slide 13
在电流相同、电阻相同的情况下，通电时间越长，这个电阻产生的热量越多。
实验探究
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
知识讲解
知识讲解
实验探究
进行实验：电流通过导体产生热量与通电时间的关系

## Slide 14
焦耳定律
1.内容： 电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。
3.单位：
2.公式：
Q = I2Rt
Ω
J
A
s
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究

## Slide 15
例题：一根60Ω 的电阻丝接在36V的电源上，在5分钟内共产生多少热量？
解：
I =
U
R
=
36V
60Ω
=0.6A
Q=I2Rt=(0.6A)2×60Ω×300s=6480J
t = 5min=300s
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究
答： 5分钟内共产生6480J热量

## Slide 16
归纳与小结
非纯电阻电路：W总＞Q (W总＝UIt =W外＋Q)
纯电阻电路：W总=Q=Pt=UIt= t=I2Rt
U2
R
焦耳定律适用于任何用电器的热量计算，对只存在电
流热效应的电路也可用Q =W = UIt = Pt = t 来计算热量。
U2
R
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究
电热的计算：Q=I2Rt

## Slide 17
电热的利用和防止
1.电热的利用
利用电热孵化器孵小鸡
利用电热蒸熟米饭
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究

## Slide 18
利用电热熨烫衣服
电热器的优点：清洁卫生，没有环境污染，热效率高，还可以方便地控制和调节温度。
利用电热使水升温
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究

## Slide 19
2.电热的防止
很多情况下我们并不希望用电器的温度过高。如：电脑运行时要用微型风扇及时散热;电视机的后盖有很多孔等等。
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究

## Slide 20
解析
A.电风扇是把电能转化为机械能和内能; B.电水壶是把电能全部转化为内能； C.电视电能主要转化为声能、光能和内能； D.电动车将电能转化为机械能。
下列用电器工作时，将电能全部转化为内能的是（ ）
A．电风扇 B．电水壶 C．电视机 D．电动车
B
随堂练习
知识讲解
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究

## Slide 21
解析
前者说电阻越小，正常工作时单位时间内产生的热量越多，前提条件是电压相同；而后者说电阻越大，单位时间内产生的热量越多，前提条件是电流相同；两者并不矛盾，只是它们成立的前提条件不同。
额定电压相同的灯泡，额定功率越大，电阻越小，正常工作时单位时间内产生的热量越多。可是按照焦耳定律，电阻越大，单位时间内产生的热量越多。二者似乎有矛盾，这是怎么回事？
随堂练习
知识讲解
拓展延伸
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究

## Slide 22
电热类家用电器按电热元件的电热转换方式可分为电阻式、红外式、感应式、微波式四大类。
拓展延伸
知识讲解
随堂练习
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究
石英管电暖器
电阻式
红外式
电烤箱
感应式
电磁炉
微波式
微波炉

## Slide 23
焦耳定律
电热的利用和防止
2.公式：： Q = I2Rt
电流的
热效应
2.实验：电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关?
1.现象：电流通过导体时电能转化成内能
1.内容：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。
焦耳定律
2.防止：散热风扇等
1.应用：电熨斗、电饭锅等
拓展延伸
知识讲解
随堂练习
新课引入
课堂小结
布置作业
实验探究
课堂小结
拓展延伸

## Slide 24
布置作业
知识讲解
随堂练习
新课引入
课堂小结
拓展延伸
作业：
月 日

## Slide 25
再见