## Slide 1
第六章 质量与密度
第3节 测量液体和固体的密度

## Slide 2
第3节 测量液体和固体的密度 学习内容导览
量筒的使用
测量
小石块的密度
测量
盐水的密度

## Slide 3
1.会用量筒测量液体的体积。
2.会用天平和量筒测量固体和液体的密度。 （重点、难点）

## Slide 4
1.测量质量的工具是什么？
2.在实验室测量质量的工具是什么？
3.密度的定义是什么？公式是什么？
4.水的密度是多少？

## Slide 5
这杯盐水的密度是多少？

## Slide 6
V=abc=sh V=πr²h=sh

## Slide 7
实验室测量液体的体积一般使用量筒
量杯

## Slide 8
观察量筒：
单位： 毫升 mL 1 mL = 1 cm3
最大测量值：100 mL
分度值：1 mL

## Slide 9
这些量筒的单位、量程、分度值是多少？

## Slide 10
1.把液体注入量筒

## Slide 11
2.把量筒放在水平桌面上，同时刻度面面对自己。

## Slide 12
3.量筒里的液面是凹形的，读数时，视线要跟凹液面底部相平；
如果是凸形的，读数时，视线要跟凸液面顶部相平。

## Slide 13
俯视读数比实际大，测量结果偏大
仰视读数比实际小，测量结果偏小
俯视
仰视

## Slide 15
4.使用量筒时要注意：
（1）被测液体的体积不能超过量程。
（2）在测量范围内，应选择分度值较小的量筒，
目的是提高精确度，减小测量误差。
（3）不能用量筒测量对玻璃有腐蚀性的液体。

## Slide 16
练习使用量筒

## Slide 17
1．实验原理：
2．测量仪器：
天平、量筒、烧杯、盐水等

## Slide 18
3.实验步骤：
（1）调节天平。
（2）在烧杯中倒入适量的待测液体，用天平测量烧杯和液体的总质量m总。
（3）将烧杯中的液体倒入量筒中一部分，用天平测量烧杯和剩余液体的总质量m余 。

## Slide 19
（4）记录倒入量筒中的一部分液体的体积V。
（5）根据密度公式计算盐水的密度 。
ρ
V
=
m总 – m余
3.实验步骤：

## Slide 20
4.实验记录表格：
烧杯和盐水的总质量m1/g | 烧杯和剩余盐水的质量m2/g | 量筒中盐水的质量m（m= m1-m2)/g | 量筒中盐水的体积V/cm3 | 盐水的密度 ρ/（g·cm-3）

## Slide 22
1．实验原理：
实验讨论：
怎样测形状不规则的小石块的体积？

## Slide 23
使用量筒，利用排水法测体积。
100
20
40
60
80
mL
V1
100
20
40
60
80
mL
V2

## Slide 24
实验步骤：
1.调节天平，并测量出石块质量m。
2.在量筒中倒入适量的水，读出示数V1；
3.将石块放入水中，读出示数V2；
4.石块的体积为V=V2-V1；
5.石块的密度：

## Slide 25
实验记录表格：
小石块的质量m1/g | 小石块放入前水的体积V1/g | 小石块和水的总体积V2/cm3 | 小石块的体积V（V=V2-V1)/cm3 | 小石块的密度ρ/（g·cm-3）

## Slide 27
拓展：测量木块的密度
讨论：怎样测漂浮在水面上的小木块的体积呢？

## Slide 28
用细线把木块与一铁块连在一起沉入水底（助沉法），使用量筒，运用排水法测体积。
V2
mL
V1
mL

## Slide 29
例1 小明用天平和量筒测量矿石的密度。
（1）实验步骤如下：
①用调节好的天平测出矿石的质量m1；
②向量筒中倒入适量的水，测出这些水的体积V1；
③根据密度的公式，求出矿石的密度ρ；
④将矿石浸没在量筒内的水中，测出矿石和水的总体积V2。
他应该采用的正确的实验步骤顺序为（ ）
A.①②③④ B.①②④③
C.②③①④ D.②③④①
B

## Slide 30
（2）由图可知，矿石的质量为 g,矿石的体积为 cm3,矿石的密度为 g/cm3= kg/m3
27.2
10
2.72
2.72×103

## Slide 31
例2 为了利用天平和量筒测出不能沉入水中的蜡块的密度，某同学进行了以下实验：先用天平称出一蜡块的质量为18 g，在量筒中盛60 cm3，再把蜡块和体积为10 cm3的铜块捆在一起放入量筒中，当其全部浸没在水中后，量筒中水面所指刻度是90 cm3。则此蜡块的密度是（ ） A.1.8×103kg/m3 B.0.9×103kg/m3
C.0.6×103kg/m3 D.0.2×103kg/m3
B

## Slide 32
例3 测量某品牌牛奶的密度。
（1）将托盘天平放在水平桌面上，游码移至标尺左端零刻度线处，此时发现天平指针指向分度盘左边刻度，小黄同学应将横梁上的平衡螺母向 （选填“左”或“右”）调节，才可以使天平横梁平衡。
右

## Slide 33
（2）他进行下一步操作的步骤如下：
①测出空烧杯的质量 m1；
②将该品牌牛奶一部分倒入烧杯，测出牛奶和烧杯的总质量 m2；
③将烧杯中的牛奶再倒入量筒中，测出牛奶体积为 V；
④测得牛奶的质量 m= ，据此求得该品牌牛奶的
密度ρ= 。
m2-m1
m2-m1
V

## Slide 34
（3）经过分析，小黄很快发现上述实验步骤操作有问题，所测得该品牌牛奶密度数据比包装盒上公布的密度数据
（选填“偏大”或“偏小”）。
偏大

## Slide 35
测量物质的密度
量筒的使用
量筒上的标度
读数方法
使用原则
测量物质的密度
测量液体的密度：原理、步骤
测量固体的密度：原理、步骤
密度测量的拓展

## Slide 36
根据课堂安排适量练习

## Slide 37
教材课后练习题