## Slide 1: 第14讲 电荷 电压 电流 电阻 电路
2025年中考物理基础知识复习课件

## Slide 2
原子
核外电子
原子核
质子
中子
电中性
带正电
带负电
不带电
带正电
1、原子及其结构
一、电荷

## Slide 3
带电体性质：物体能够吸引轻小物体，我们就说它带了电，或者说带上了电荷。
摩擦起电：用摩擦的方法使物体带电，叫做摩擦起电。
2、摩擦起电
+6
-1
-1
-1
-1
-1
-1
+14
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
失去电子的原子,因为
缺少电子而带正电。
得到电子的原子,因为
有了多余电子而带负电。
实质：摩擦起电不是创造了电,而是电子发生了转移。

## Slide 4
电荷间的相互作用：
同种电荷互相排斥
异种电荷互相吸引
3、两种电荷：
用丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫做正电荷(＋)
用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷叫做负电荷(－)
自然界中只有正电荷、负电荷两种电荷。

## Slide 5
金属球
金属箔
金属杆
绝缘垫
原理：同种电荷相互排斥。
+++
+++
+
++
++
++
4、验电器
5、电荷量：电荷的多少
单位：库仑，库（C）
作用：检验物体是否带电。
验电器检验物体是否带电的过程：用带电体接触验电器的金属球，就有一部分电荷转移到验电器的两片金属箔上，这两片金属箔由于带同种电荷，互相排斥而张开。

## Slide 6
1.同学们在劳动时发现塑料扫把上很容易粘头发，这是因为在扫地时塑料扫把与地板摩擦，发生了 现象，而使扫把带了电，具有 轻小物体的性质。
2.(苏科教材母题变式)如图甲所示，将一带电的有机玻璃棒靠近带正电的泡沫小球时，二者相互排斥，由此可知，有机玻璃棒带 电。如图乙所示，现有a、b、c三个轻质小球，a带正电，小球间相互作用的情况如下，则c球的带电情况是 (选填“带负电”“不带电”或“带正电”)；用丝绸摩擦过的玻璃棒靠近c球，二者将相互 (选填“吸引”或“排斥”)。

## Slide 7
电荷的定向移动形成电流。
通电前
通电后
（1）. 正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。
（2）. 在电源外部，电流的方向是从电源正极经过用电器流向负极。
（3）. 负电荷定向移动方向与电流相反。
表示电流的强弱的物理量。
安培，简称安，符号A
符号：I
毫安（mA） 1 mA=10-3 A
微安（μA） 1 μA =10-6 A
二、电流
（4）、电流方向
（1）、定义：
（2）、电流的形成：
（3）、单位：
1、认识电流

## Slide 8
负接线柱
刻度盘
单位
指针
调零螺母
正接线柱
2、电流测量
接线 | 量程 | 分度值
（1）认识电流表

## Slide 9
0.32A
1.4A
0.58A
（2）电流表读数
明确所选电流表的量程；
确定电流表的分度值；
由指针位置读出示数。

## Slide 10
1.电流表必须和被测的用电器串联。
2.电流必须从正接线柱流入，从负接线柱流出。
3.必须正确选择量程，可先用大量程进行“试触”。
4.电流表不可以直接连到电源的两极，否则造成电源短路。
（3）电流表连接

## Slide 11
正负接线柱接反
电流过大
量程过大

## Slide 12
1 kV =1000 V= 103 V 1 mV =0.001 V= 10-3 V
三、电压
（1）、作用：
（2） 、提供：
（3）、单位：
电压是形成电流的原因，通常用字母U表示电压。
电源是提供电压的装置。
国际单位：
常用单位：
单位换算：
伏特 ，简称伏，符号V
千伏（kV），毫伏（mV）
（4） 、常见电压值：
10-3V
1.5V
1.5V
12V
3.7V
220V
550-600V
106V
1、认识电压

## Slide 13
1、下列说法正确的是（ ）
A.电路中只要有电压，就会有电流
B.电压一定会使物体中的电子不断移动
C.电路中有电流，电路两端一定有电压
D.电流使导体中不断形成电压
C
2. 快乐学习，轻松考试，请你写出：一节新干电池的电压为_______V，我国家庭电路的电压为_______V。
1.5
220

## Slide 14
2、电压的测量
负接线柱
刻度盘
单位
指针
调零螺母
正接线柱
接线 | 量程 | 分度值
（1）认识电压表

## Slide 15
（2）电压表读数
明确所选电压表的量程；
确定电压表的分度值；
由指针位置读出示数。

## Slide 16
（3）电压表连接
1.电压表必须和被测的用电器并联。
2.电流必须从正接线柱流入，从负接线柱流出。
3.必须正确选择量程，可先用大量程进行“试触”。
4.电压表可以直接连到电源的两极，测量电源电压！

## Slide 17
正负接线柱接反
量程太小
电压太大
量程太大电压太小
1、、你能说说下面的电压表使用时犯了什么错误吗？
2、如图所示，灯L1 与灯L2 串联，先用电压表测灯L1 两端电压， 再测灯L2 两端电压时， 小明只将电压表接A 的一端改接到C 点， 这种接法_________（填“ 正确” 或“ 不正确”）， 因为_______________ _____ 。
不正确
电压表的正负接线柱接反了

## Slide 18
河床对水流的阻碍
电流在导线中会不会受到阻碍呢？
- +
导体对电流阻碍作用的大小。
欧姆，简称欧，符号Ω
符号：R
千欧（kΩ ）兆欧（MΩ ）
通电前
通电后
自由电子在定向移动过程中，会与其他微粒发生碰撞。
四、电阻
（1）定义：
（2）单位：
国际单位：
常用单位：
单位换算：
1 kΩ =103 Ω 1 MΩ=10-3 Ω
1、认识电阻：

## Slide 19
（3）影响电阻大小因素
1.导体的电阻是导体本身的一种性质，其大小与导体的材料、长度、横截面积、温度有关。
（1）实验方法：
控制变量法
转换发
（2）结论：
2.同种材料、横截面积相同的导体，长度越长，电阻越大。
3.同种材料、长度相同的导体，横截面积越大，电阻越大。

## Slide 20
1、在不考虑温度对电阻影响的情况下，下列说法中正确的是（ ）
A．铜丝的电阻一定比铁丝的电阻小
B．粗细相同的两根导线，长的那根的电阻一定大
C．长短相同的两根导线，细的那根的电阻一定大
D．同种材料制成的长短相同的导线，细的那根电阻一定大
D
2. 将一根阻值为12Ω的电阻线接入电路中，当开关S闭合时，通过其电流为0.5A，其电阻为_____Ω，当开关S断开时，通过其电流为_____A，其电阻值是_____Ω。若将这根电阻线均匀地拉长，其电阻值______（变大、不变、变小）。
12
0
12
变大

## Slide 21
3．做“探究决定电阻大小的因素”的实验，器材如图所示，其中1、3为锰铜丝，2、4为镍铬丝，它们中导线3的横截面积为2S，其他的横截面积为S.
(1)为了探究电阻与导体材料有关，应将导线____和导线___先后接入电路A、B两点间．
(2)为了探究电阻与导体的长度有关，应将导线__ 和导线___先后接入电路A、B两点间．
1
2
2
4
(3)为了探究电阻与导体____________的关系，应将导线1和导线______先后接入电路A、B两点间．
(4)以上探究问题的科学方法是____________法．
(5)电阻是看不见摸不着的，我们通过观察电流表示数的大小间接地推断电阻的大小，这种探究问题的科学方法是____________法．
横截面积
3
控制变量
转换

## Slide 22
2、导电性
导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。
集成电路、二极管（LED）等
某些物质在温度很低时电阻变为零的现象。
远程输电、电动机线圈、电子设备微型化等。
容易导电的物体叫导体
不容易导电的物体叫绝缘体
超导体
定义
应用
超导体
定义
举例
半导体
定义
举例
绝缘体
定义
举例
金属、人体、大地、石墨
橡胶、常温下的玻璃、塑料、陶瓷

## Slide 23
1.发现有人触电，在无法立即切断电源时，不能直接去碰触电者，可用身边的物品使触电者迅速脱离电源。下列物品可用的是 ( )
A.潮湿木棍 B.铝拖把杆 C.橡胶手套 D.铁制凳子
2.(北师教材母题变式)如图所示的是一种按钮式开关的构造截面图，图中C是按钮，D 是外壳，A、B 各有接线柱与电路连通。其中为导体的是 、 ，为绝缘体的是 、 。(均选填字母)

## Slide 24
3.二十世纪初，科学家发现温度很低时，某些物质的电阻会变成零，这就是超导现象，发生超导现象的物质叫做超导体。下列可以用超导体制作的是 ( )
A.电热丝 B.输电线 C.保险丝 D.灯丝
4.如图是由一个小灯泡、一个LED灯、两节干电池、一个开关组成的电路，LED灯主要是用 (选填“超导体”或“半导体”)材料制成的，闭合开关，小灯泡和LED灯均发光，则电路中干电池右侧为电池 极。

## Slide 25
（1）、滑动变阻器的原理
通过改变接入电路中电阻线的长度来改变接入电路的电阻。
（2）、滑动变阻器的构造及示意图
3、滑动变阻器
瓷筒
线圈(电阻丝)
接线柱
金属杆
滑片
50Ω 1.5A
（3）、铭牌:
变阻器的最大电阻值是50Ω；允许通过的最大电流是1.5A。
结构示意图
符号

## Slide 26
（4）、连接滑动变阻器
滑动变阻器应该与用电器串联
闭合电路前，应将滑动变阻器滑片调到阻值最大的位置上
连接时接线柱必须“一上一下”接入电路

## Slide 27
结构图
（5）、变阻器应用和作用

## Slide 28
1、图甲为可调节亮度台灯，图乙为其用于调光的电位器结构图，a、b、c是它的三个接线柱。转动旋钮，滑片在弧形电阻丝上滑动即可调节灯泡亮度，下列分析正确的是（ ）
A. 电位器与灯泡并联
B. 若只将a、b接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡亮度不变
C. 若只将a、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变暗
D. 若只将b、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变亮
D

## Slide 29
3、如图甲、乙、丙分别表示三个滑动变阻器使用时的连接方法，当滑片P都向右移动时，滑动变阻器电阻值改变的情况分别是甲_______，乙_______，丙_______。（均选填“变大”“变小”或“不变”）
变小
变大
不变
2、 如图所示的是滑动变阻器的示意图,下列说法错误的是( )
A.AB间是紧密缠绕在绝缘筒上的电阻丝,CD是导体棒
B.滑动变阻器最大电阻值决定于AB间电阻丝的长度、 材料和横截面积
C.滑动变阻器要串联接入电路
D.滑动变阻器的电阻丝可用铜线代替
D

## Slide 30
4. (中考·上海)在如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。要求：
①闭合开关S后，向左移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡变暗；
②电压表测量滑动变阻器两端的电压。

## Slide 31
电源
用电器
开关
导线
电源：
提供电能的装置
用电器：
开关：
导线：
消耗电能的装置
输送电能
控制电路
电路
1、电路组成

## Slide 32
1、电路中电源的作用是_______________。如图甲所示在充电过程中，手机电池相当于电路中的_________（填电路元件），如图乙所示为某宾馆的房卡。只有把房卡插入槽中，房间内的灯和插座才能有电。房卡的作用相当于一个___________（填电路元件）。
甲
乙
用电器
开关
提供电能
2. 简单电路是电源、用电器、开关和导线组成的。给充电宝充电时，充电宝相当于简单电路中的_______；充电宝给手机充电时，充电宝相当于简单电路中的_______。
用电器
电源

## Slide 33
实物图
电路图
2 、电路图

## Slide 34
+-
1.电路元件的符号要使用统一的符号，不能自造符号。
2.要注意所画符号和实物的对应性。
3.合理安排电路元件符号，使之均匀分布在电路中，元件符号避免画在电路的拐角处。
电路图画法

## Slide 35
通路：处处连通，用电器能够工作的电路。
短路：直接用导线将电源正负极相连的电路。
断路：某处被断开，没有电流通过的电路。
短接：用导线直接接在用电器的两端，电流加流经导线而绕过用电器。
3、电路状态

## Slide 36
1. 如图所示，若断开开关S2 、闭合开关S1 ，则电路是_____路；若只闭合开关S2 ，则电路是______路；若断开开关S 1 、S2 ,则电路是_______路。
S1
S2
通
短
断
2．插头出现如图所示的甲、乙两种情况时，一旦把它们插入插座内，则______会造成电路短路；______会造成电路断路。(填“甲”或“乙”)
甲
乙

## Slide 37
4、电路连接方式
串联：用电器首尾依次相连，然后接到电路中的连接方式。
串联电路中，开关可以控制所有用电器，与它所处位置无关。
首
尾
首
尾
电流只有一条路径
各用电器之间互相影响
（1）串联

## Slide 38
4、电路连接方式
用电器的两端并列连接在一起，然后连接到电路中的连接方式。
用电器共用部分
用电器单独使用的部分
首
尾
首
尾
S
S1
S2
并联电路中，干路开关可以控制所有用电器，支路开关可以控制所在支路的用电器。
电流有多条路径
各用电器可独立工作，互不影响
（2）并联

## Slide 39
1、下面的电路是串联电路还是并联电路?
S
L2
L1
L2
L1
L3
S
S
L2
L1
S
L1
L2
并联
串联
并联
并联
2.如果电路中有两个用电器,下列说法中正确的是（ ）
A. 闭合开关S后，两灯同时亮的一定是串联
B. 闭合开关S后，两灯同时亮的一定是并联
C. 闭合开关S后，两灯同时亮的可能是并联，也可能是串联
D. 条件不足，无法判定
C

## Slide 40
3. 如图所示电路中，要让L1、L2串联，需要闭合开关_________，断开开关_________；要让L1、L2并联，需要闭合开关_________，断开开关_________；同时闭合开关_________会造成电源短路。
S2
S1
S3
L1
L2
S2
S1、S3
S2
S1、S3
S1、S2
4. 如图所示的四个电路图中，开关闭合时，三盏灯属于并联关系的是（ ）
L2
L1
S
L3
A
L2
L1
L3
S
C
S
L2
L1
L3
D
A
B
L2
S
L3
L1

## Slide 41
⁠ 5、如图所示，电源电压为U，电流表A、A1示数分别为I、I1。请回答下 列相关问题：
（1）（电路连接方式）该电路图中两灯泡的连接方式是 联。
（2）（电流表相关）电流表A测量通过 的电流，电流表A1测量通 过 的电流；通过L1的电流为 ，通过L2的电流为 。
（3）（电压表相关）电压表V测量 两端的电压；灯 泡L1两端的电压为 ，灯泡L2两端的电压为 。
干路
L1
I1
I－I1
电源（或L1或L2）
U
U
并

## Slide 42
⁠ 6、如图所示电路图，电源电压恒定。请完成下列各问题：
（1）若闭合开关S2，断开S1、S3，电阻 工作，电阻 不工作； 电流表 示数，电压表 示数。
（2）若要R1、R2并联，应闭合开关 ，断开开关 。
R1
R2
有
无
S1、S2
S3
（3）若要R1、R2串联，应闭合开关 ，断开开关 。
（4）为防止电源短路，不能同时闭合开关 。
S3
S1、S2
S1、S3

## Slide 43
（1）、电流规律
5、串并联电路规律
电流处处相等，
即I＝I1＝I2
干路的电流等于各支路电流之和，
即I＝I1＋I2；

## Slide 44
在串联电路中，电源两端电压等于各部分两端电压之和。
即：U=U1+U2+…+Un。
在并联电路中，电源两端电压等于各支路两端电压。
即：U=U1=U2=…=Un。
C
B
A
L1
L2
（3）、电压规律

## Slide 45
1、.[2018陕西，3]如图所示的电路中，闭合开关S1、S2，小灯泡L1和L2正常 发光，电流表和电压表均有示数，下列关于该电路的说法正确的是 （ C ）
A.电流表测量干路中的电流
B.电压表不能测量L1两端的电压
C.取下L1时，L2正常发光
D.只断开开关S2时，电压表有示数
C

## Slide 46
2. (2023天津)在探究串、并联电路中电流的规律时，做了如图所示的实验．闭合开关后，电流表的示数分别为 0.5 A和 0.3 A，则通过小灯泡L1的电流为______A，通过小灯泡L2的电流为________A．

## Slide 47
3、如图所示，电源电压不变，闭合开关，电压表 V1的示数为6V，电压表 V2的示数为 3.6V。 下列说法中不正确的是（ ）
A. 电源电压为 6V B. L1两端电压为 2.4V C. 将电压表 V2换成电流表，则 L1 亮，L2 不亮 D. 将电压表都换成电流表，则 L1与 L2 并联
D
V1
V2
L1
L2
4．如图所示电路，当开关闭合后，两灯都发光，此时V1、V2表的读数分别是4V和2.5V，则电源电压为_____V，灯L1 两端的电压为_____V，灯L2两端的电压为______V.
4
1.5
2.5

## Slide 48
实验 探究串、并联电路中电流、电压的规律
1.实验电路图
断开
试触
正
负
2.实验注意事项
（1）连接电路或拆除电路时，开关一定要 （保证电路全）。
（2）连接电表时，需要先 ，选择合适的量程；电表接线柱的 正确连接是电流从 接线柱流进 接线柱流出（“正进负出”）。

## Slide 49
3.实验结论
（1）串联电路中
a.电流处处相等，即I＝I1＝I2；
b.电源两端电压等于各用电器两端的电压之和，即U＝U1＋U2。
（2）并联电路中
a.干路的电流等于各支路电流之和，即I＝I1＋I2；
b.各支路两端电压相等，都等于电源两端电压，即U＝U1＝U2。

## Slide 50
4.交流与反思
（1）改变电源电压或换用不同规格的灯泡进行多次测量的目的 。
（2）电表常见故障分析
a.闭合开关后指针反偏——
b.闭合开关后指针满偏——
c.闭合开关后指针偏转太小——
d.闭合开关后指针不偏转——
e.电表使用前指针偏向0刻度线左侧——
寻找普遍规律
电表的正、负接线柱接反了
电表所选量程偏小或者是电路发生了短路
电表所选量程太大
调零后再实验
可能是短路、断路或电表损坏

## Slide 51
（3）、电阻规律
串联电路的总电阻等于各串联电阻之和。
R=R1+R2+…+Rn
R2
U
I
R1
U1
U2
I2
I1
U
I
R
等效于
若电路中有多个电阻串联，则
①若n个阻值都为R0的电阻串联，总电阻R=
nR0
② 串联电阻的总电阻比任何一个分电阻都大
相当于增加了导体的长度

## Slide 52
I1
I
I2
R2
R1
U
U
I
R
等效于
I
结论：并联电路的总电阻的倒数等于各电阻倒数之和。
若电路中有多个电阻并联，则
①若n个阻值都为R0的电阻并联，总电阻R=
②两电阻并联时：
相当于增加了导体的横截面积
③并联电阻的总电阻比任何一个分电阻都小

## Slide 53
1. 如图所示，如果R1＜R2，则图中电阻的四种不同接法，其总电阻最小的是（ ）
A B C D
B
2、需要更换一个200Ω的电阻。现在只有一个100Ω和几个50Ω的电阻，该怎么办？