## Slide 1
第1节
物体的质量

## Slide 2
课程导入
课桌、玻璃瓶、轮胎主要是由什么组成的？

## Slide 3
课程导入
课桌
玻璃瓶
轮胎
组成
木材
玻璃
橡胶
物体
物质
物体是由物质组成的。
课桌、玻璃瓶、轮胎主要是由什么组成的？

## Slide 4
课程讲授
质量
桌子和椅子里含有的木材一样多吗？
自行车轮胎和汽车轮胎哪个含有的橡胶多？
事实表明，组成物体的物质有多有少。

## Slide 5
课程讲授
质量
物理学中，把物体所含物质的多少叫做物体的质量，
用“m”表示。
物体的质量会不会随着它的形状的变化、位置的移动、状态的变化而变化呢？
质量

## Slide 6
课程讲授
钢锭被压成钢板，形状变了
冰化成水，状态变了
天舟货运飞船将货物运上中国空间站，位置变了
一个物体的质量不因为它的形状、状态和位置的变化而变化。
可见，质量是物体的一个基本属性。
质量
观察下面几种情况，讨论质量会不会改变？
质量不变
质量不变
质量不变

## Slide 7
基本单位：千克（kg）
常用单位：吨（t）、克（g）、毫克（mg）
单位换算：
1 t =1 000 kg
1 kg =1 000 g
1 g =1 000 mg
课程讲授
质量的单位
最初规定1000cm3的纯水在4℃时的质量为1kg。
后来，人们据此用铂铱合金制成一个国际千克原器。
国际千克原器
质量

## Slide 8
课程讲授
试填写下图中物体质量的单位。
30粒大米的质量约1 ；
15个鸡蛋的质量约1 ；
1头大象的质量约5 。
g
kg
t
质量
想一想

## Slide 9
课程讲授
质量“阶梯”
物体 | 质量m/kg | 物体 | 质量m/kg
太阳 | 1030 | 1L水 | 100
地球 | 1024 | 一张A4复印纸 | 10-3
“长征八号”运载火箭 | 105 | 氧分子 | 10-26
普通家用轿车 | 103 | 电子 | 10-31
信息浏览
下表所示为一些物体的近似质量。

## Slide 10
测量质量的工具
课程讲授
台秤
杆秤
电子秤
使用天平测量物体的质量

## Slide 11
实验室常用的测量质量的工具：
课程讲授
托盘天平
托盘天平的构造
使用天平测量物体的质量

## Slide 12
课程讲授
称量： 天平所能测量的最大质量。
感量： 最小分度值，即标尺上一小格所表示的质量。
使用天平测量物体的质量
实验室常用的测量质量的工具：
托盘天平

## Slide 13
课程讲授
托盘天平的使用方法
1. 使用前
（1）放置：将天平放在 上。
（2）调节横梁平衡：
①将 移至标尺左端的 处；
②调节横梁两端的 ，使指针对准分度盘的中央刻度线。若发现指针左偏，平衡螺母要向 移，反之向 移。
水平工作台面
游码
零刻度线
平衡螺母
左
右
使用天平测量物体的质量
指针在分度盘中央刻度线左右摆动的幅度相等时，也可判断天平横梁平衡。

## Slide 14
课程讲授
2. 使用过程中
（1）被测物体放在 盘。
（2）用镊子向 盘加减砝码（先大后小），移动游码使天平平衡。
（3）天平平衡时右盘砝码的总质量加上游码指示的质量值，就等于左盘内被称量物体的质量。即
（4）测量完毕，用镊子将砝码放回砝码盒，游码调回零刻度线处。
左
右
托盘天平的使用方法
使用天平测量物体的质量
m物 = m砝 + m游

## Slide 15
课程讲授
（1）被测物体的质量不能超过天平的测量范围。
（2）取用砝码时要用镊子，不能直接用手拿取砝码。
（3）不能把潮湿的物品或化学药品直接放在托盘里，向盘里加减砝码时应轻拿轻放。
（4）天平与砝码应保持干燥、清洁，不得置于潮湿的地方。
托盘天平的使用方法
使用天平测量物体的质量
3. 注意事项

## Slide 16
课程讲授
（1）调节天平平衡；
（2）被测物体放左盘，砝码放右盘，
移动游码，使天平平衡；
（3）记录被测物体的质量：
m物 = m砝 + m游
= 50g + 3.4g
= 53.4g
使用天平测量物体的质量
实验：用托盘天平测量固体的质量
游码读数以左侧为准。
该游码的示数为3.4g。

## Slide 17
课程讲授
（1）调节天平平衡；
（2）用托盘天平测量一只空烧杯的质量m0；
（3）将待测液体倒入空烧杯中；
（4）用托盘天平测量待测液体和烧杯的总质量m总；
（5）待测液体质量为 m = m总− m0。
使用天平测量物体的质量
实验：用托盘天平测量液体的质量

## Slide 18
课程讲授
使用天平测量物体的质量
实验视频

## Slide 19
课程讲授
使用天平测量物体的质量
实际测量时，需要根据被测物体的质量大小及对测量准确度的要求，选择不同的测量工具。
电子天平
体重计
电子体重秤

## Slide 20
小结
课程讲授
物体所含物质的多少
基本单位：kg
托盘天平
测量工具
单位
常用单位：t、g、mg
概念
构造
使用方法和注意事项
测量固体和液体的质量
物体的质量

## Slide 21
习题练习
1. 下列关于质量的说法中正确的是( )
A. 100g铁比100g棉花质量大
B. 一根生锈的铁棒，用砂纸把表层的铁锈除掉，铁棒的质量变小
C. 一杯水放到冰箱结成冰块，物质的状态发生改变，质量也随着发生改变
D. 宇航员把一瓶饮料从地球带到月球上，饮料的地理位置发生改变，质量也随着改变
B

## Slide 22
2. 使用托盘天平测量物体的质量时，下列各项中不必要的是( )
A. 使用天平时，应将天平放在水平的实验台上
B. 调节横梁平衡时，应先将游码移至标尺左端的“0”刻度线处
C. 称量时，左盘应放置被称量的物体，右盘放置砝码
D. 判断天平横梁是否平衡，一定要等指针静止下来
D
习题练习

## Slide 23
3. 航天员将地球上质量为50kg的物体带到太空中的中国空间站上，此时，物体的质量将( )
A.增加 B.减少
C.不变 D.无法确定
C
习题练习

## Slide 24
(1)17mg=__________kg
(2)6.5t=____________g
(3)180kg=__________t
(4)120g=___________mg
1.7×10-5
4. 完成下列单位换算。
6.5×106
0.18
1.2×105
习题练习

## Slide 25
5. 测量水的质量时，一位同学先称出杯子和水的总质量，然后倒出水，称出杯子的质量；另一位同学先称出杯子的质量、然后倒入水，称出杯子和水的总质量。这两种方法都可以测出水的质量，你认为哪一种方法更好些?为什么?
习题练习
答：第二种方法更好，因为第一种方法，先称出杯子和水的总质量，然后倒出水，再称杯子的质量时，杯子的内壁上会粘有少量的水，使得杯子的质量偏大，从而使最终计算出的水的质量偏小，而第二种方法可以避免这种情况，所以第二种方法更好些。

## Slide 26
习题练习
6. 小明利用天平测一块小石块的质量。
(1)他将天平放在水平桌面上，当调节天平横梁平衡时，将游码移至横梁标尺左端零刻度线处，发现指针停在分度盘中线的左侧，他应将平衡螺母向______(选填“左”或“右”)调节，使天平平衡。
(2)他测量小石块质量时的情形如图所示，其中违反操作规定的是________________________。
(3)图中小石块的实际质量是________g。
右
物体和砝码放反了
22.6