## Slide 1
第十二章——简单机械
第3节 滑轮
八年级物理下册 •人教版（2024新版）

## Slide 2
学习目标
认识定滑轮和动滑轮；了解滑轮组；知道简单机械的一些应用；
通过观察与实验，了解滑轮组的结构，并知道滑轮组中施加的拉力与被提物体重力的关系
通过了解简单机械的应用，初步认识科学技术对人类社会发展的作用
通过探究，掌握定滑轮和动滑轮的特点及实质，并能根据需要选择合适的滑轮来解决实际问题。
物理观念
科学思维
科学探究
态度与责任

## Slide 3
新课引入
有时我们会看到工人站在地面上，利用滑轮将重物提升到楼上。这样使用滑轮有什么好处?会省力吗?
？
问题

## Slide 4
定滑轮和动滑轮
一
1.滑轮：滑轮是一个边缘有凹槽，能绕轴转动的小轮。
轴
轮子
凹槽
①使用时，滑轮的轴固定不动，这种滑轮叫作定滑轮。
②使用时，滑轮的轴随物体一起运动，这种滑轮叫作动滑轮。

## Slide 5
定滑轮和动滑轮
一
使用定滑轮不省力也不省距离，但可以改变力的方向。
使用动滑轮可以省力，但不改变力的方向，而且费距离。
演示实验：研究定滑轮和动滑轮的特点

## Slide 6
定滑轮和动滑轮
一
.0
动力臂=阻力臂
l1=l2=r F1=F2
F
F1
F2
F3
使用定滑轮时，各个方向拉力大小相等
F = G 、 S = h 、 v绳 = v物
定滑轮的实质是一个等臂杠杆

## Slide 7
定滑轮和动滑轮
一
O
·
F1
L1
L2
F2
使用动滑轮时，只有竖直方向最省力
F = （G物+G动 ）、S = 2 h 、v绳 = 2v物
动滑轮的实质是动力臂为阻力臂2倍的省力杠杆。（省一半的力）
动力臂是滑轮的直径
阻力臂是滑轮的半径
l1=2l2 F1= F2

## Slide 8
定滑轮和动滑轮
一
机械名称 | 定 义 | 实 质 | 特 点
定滑轮 |  |  | 
动滑轮 |  |  | 
滑轮轴
固定不动
等臂杠杆
不省力，能改
变力的方向
滑轮和重物
一起移动
动力臂是阻力臂
二倍的杠杆
能省力，不能
改变力的方向
定滑轮和动滑轮的区别
是否有这样的机械，既可以省力，又可以改变力的方向呢？
？

## Slide 9
滑轮组
二
利用滑轮组不仅可以改变力的方向，还可以改变力的大小，用较小的力提升较重的物体。
我是动滑轮
我负责省力
我是定滑轮
我负责改变力的方向

## Slide 10
滑轮组
二
G总=G物+G动
G
F
F
F
F = =
G物+G动
3
G总
3
3F=G总
每段绳子都要承担物重和滑轮重甲图中由3段绳子通过动滑轮吊着
s =3h
拉力端绳子移动的距离为重物移动距离的3倍
承重绳子段数有几段，提起重物的力就是重物的几分之一
F=
G总

## Slide 11
滑轮组
二
滑轮组的绳子段数
F= G
2
1
F= G
3
1
F= G
4
1
②
①
②
①
③
③
①
②
③
①
②
F= G
5
1

## Slide 12
滑轮组
二
G
G
F= G
2
1
F= G
3
1
可以改变力的方向
两种绕法有什么不同吗？
更加省力

## Slide 13
滑轮组
二
滑轮数相同：奇动最省力，偶定改方向，起线方向与出线方向相同
一定
一动
确定起线的位置
F= G
2
1
F= G
3
1
省力的绕线方式

## Slide 14
滑轮组
二
滑轮数不同：从数量少的作起点，起线方向与出线方向相反

## Slide 15
科
学
世
界
门把手、方向盘等属于又一类简单机械---轮轴。它们由具有共同转动轴的大轮和小轮组成。通常把大轮叫作轮，小轮叫作轴。
轴的力臂较小，轮的力臂较大
当动力作用在轮上时，轮轴是一个省力杠杆
O
F
G
l2

## Slide 16
科
学
世
界
斜面是一个与水平面成一定夹角的的倾斜平面，也是一种简单机械。相同高度斜面的倾角越小，斜面就越长，也就越省力。

## Slide 17
课堂小结

## Slide 18
课堂习题
1、研究定滑轮的特点:
①甲图中，是一个 滑轮，利用该滑轮
（能否） 省力，但可以
的优点。
②如图乙所示，分别用拉力F1、F2、F3匀速提升重物，则三个力的大小关系是 。
F1=F2=F3
改变力的方向
定
不能

## Slide 19
课堂习题
2、用如图所示的滑轮将重3 N的物体匀速提升10 cm，如果动滑轮的重为1 N，忽略摩擦，拉力F= N ，绳子向上移动的距离为 cm。如右图改变拉力的方向，则拉力大小F1 F2 F3
1.5
20
< <

## Slide 20
课堂习题
3、一辆小车陷进了泥潭，司机按如图所示的甲、乙两种方式安装滑轮，均可能将小汽车从泥潭中拉出，你认为甲方式中利用 滑轮的作用是______________；设两种方式将汽车拉出的最小力分别是F1、F2，则F1 ____ F2 （选填“＞”、“＜”或“=”） 。
改变力的方向
＞
定

## Slide 21
课堂习题
n=2
n=3
n=3
n=4
n=4
n=5
4、学会判断承重的绳子段数n为多少？

## Slide 22
课堂习题
5、按要求绕绳将滑轮组装起来
F= G
3
1
F= G
4
1

## Slide 23
课堂习题
6、如图所示，人向下拉绳提升重物。已知物体重为400 N，动滑轮重为60 N，不计绳重及摩擦，将重物匀速提升0.5 m，人需用的拉力为__________N，绳子自由端移动的距离为__________m。
230
1

## Slide 24
课堂习题
7、用甲的滑轮组提升重为200 N的物体，已知拉力F为80 N，不计绳重和摩擦，物体和绳子自由端的运动情况如图乙所示，反映绳子自由端运动的图线是__________（填“A”或“B”），动滑轮重为__________N。
A
40

## Slide 25
课堂习题
8、如图所示，用三种方式分别拉动同一物体沿相同水平地面匀速运动，拉力分别为F1、F2、F3，不计滑轮与轴之间的摩擦，比较它们的大小，则( )
A. F1＜F2＜F3 B. F1＞F2＝F3
C. F2＞F1＞F3 D. F1＝F2＞F3
C

## Slide 26
课堂习题
9、图甲中的辘轳，为方便提水，它是按照__________（填“省力”或“费力”）杠杆来设计的。某个时刻用辘轳提水的示意图如图乙所示，它的支点是“A”B”或C”中的__________点。如图1-12-26丙所示，水龙头开关的设计也应用了同样的原理，为了更省力，开关应选用__________（填“①”或“②”）。
省力
B
①

## Slide 27
课堂习题
10. 如图所示工人利用的滑轮组将建筑材料运送上楼，若滑轮与钢绳间的摩擦力及绳重忽略不计。某一次工人将重800N的建材匀速竖直向上提升了6m，所用的拉力为300N，求：
（1）钢绳自由端移动的距离；
（2）动滑轮的重力；
（3）当所运送建材的重为1100N时，工人作用在绳子上的拉力。