## Slide 1
第2节 电路
.
第三章———简单电路
学习目标：
【物理观念】认识电路的组成，知道各部分元器件的作用；知道电路的三种状态，通路、开路和短路；认识电路元件符号，会连接实物电路，能画出对应的电路图。
【科学思维】学生能够通过分析电路图，运用逻辑推理和归纳总结的方法，理解电路的组成和功能
【科学态度与责任】通过实验，激发学生学习电学的兴趣.

## Slide 2
教学引入
水沿江河奔流，车顺道路前行，电荷在电路中流动。
从小小的台灯到高高架起的电网线路，从奔驰的汽车到飞向太空的火箭……，电路无处不在。
电路是如何组成的?

## Slide 3
电路的组成
一
【实验】让灯泡亮起来
现有电池、灯泡、开关和导线(图3-2-2)，试着把它们连接起来，使灯泡发光，并能控制它的亮灭。

## Slide 4
电路的组成
一
如果灯泡亮起来了，那么你已经连成了一个简单的电路。
一个完整的电路是由哪几部分组成的?
1.电路： 用导线把电源、用电器、开关连接起来,就组成了电路。

## Slide 5
电路的组成
一
电源
导线
用电器
开关
1.电路： 用导线把电源、用电器、开关连接起来,
就组成了电路。
2.组成：
①电源
②用电器
③开关
④导线

## Slide 6
电路的组成
一
①电源：提供电能的装置
电源分为：
电池和发电机
把其他形式的能转化为电能

## Slide 7
电路的组成
一
②用电器:消耗电能的元件
把电能转化为其他形式的能。

## Slide 8: ③开关：控制电流的通断
电路的组成
一
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
⑻

## Slide 9
电路的组成
一
④导线：
连接元件 输送电能
工程导线
实验导线

## Slide 10
电路的组成
一
②用电器：
消耗电能的元件
①电源：
提供电能的装置
③开关：
控制电流的通断
④导线：
连接元件 输送电能
导体
绝缘体

## Slide 11
通路、开路和短路
二
①定义：有电流通过用电器，接通的电路．
1.通路：
②特点：电路中有电流，用电器工作。

## Slide 12
通路、开路和短路
二
①定义：电路中就没有电流了，断开的电路叫做开路（开关断开 或其它位置断开）
2.开路：
②特点：电路中没有电流，用电器不工作。

## Slide 13
通路、开路和短路
二
3.短路
①定义：由于错误的操作或故障，使导线不通过用电器直接跟电源两极连接，电路的这种状态，叫做短路
②分类：
电源短路
局部短路

## Slide 14
通路、开路和短路
二
③特点：
用电器中无电流，导线中有很大的电流，易烧坏电源。
④危害：
短路时，用电器不能正常工作，而且会烧坏电源，甚至造成火灾因此，一定要避免短路。

## Slide 15
电路图
三
1.符号：
国家制定了统一标准，规定了电路图形符号(图 3-2-5)。

## Slide 16
电路图
三
2.电路图：
用规定的电路图形符号画出的电路就叫电路图
试一试：画出电路图

## Slide 17
电路图
三
画电路图的要求：
1.电路图最好呈长方形，连线要横平竖直。
2.各元件不要画在拐角处；
3.各元件的先后顺序要和实物图 一一对应。
4.开关一般处于断开状态；若为通路，则闭合。
5.最好从电源的正极开始，沿着电流流向依次画出。

## Slide 18
电路图
三
电路图能清晰地表示电路连接的情况，利用电路图，我们能很容易地了解电路是怎样工作的。
图3-2-6是某同学设计的门铃电路(电铃的电路图形符号为 )，请画出电路图。

## Slide 19
本节小结
1.电路的组成（4个部分）？
2.三种电路？
3.会画简单的电路图

## Slide 20
本节小结

## Slide 21
课堂练习
1.下图所示的电路中，属于通路的是_______；
属于开路的是_______；属于短路的是______；
A
B
C
2.下列的电路完整,且正确的是( )
A
B
C
D

## Slide 22
课堂练习
3.与所示实物图相对应的电路图是下图中的（ ）
解：电流从电源的正极出发，依次经过两个灯泡、开关回到负极；故A电路图与实物连接对应．故选A．
A

## Slide 23
3.2 电路
一、电路的组成
板书设计
二、通路、开路和短路
1.电路：
2组成：
①电源
②用电器
③开关
④导线
①定义：
1.通路：
②特点：
①定义：
2.开路：
②特点：
①定义：
3.通路：
②分类：
③特点：
④危害：
三 、电路图
1.符号：
2.电路图：
3.画法