## Slide 1
第4节 电阻
第四章———电流、电压和电阻
学习目标：
【物理观念】知道什么是电阻，理解电阻是导体本身的一种性质.知道电阻的单位及其换算关系.理解电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积有关。
【科学思维】通过实验探究，让学生体会研究问题的一种方法──控制变量法.
【科学态度与责任】通过了解半导体及超导在现代科技中的应用，开阔视野，激发学生求知欲。

## Slide 2
教学引入
印制电路板上一般用铜箔或银箔做连接元件的导线
为什么不用铁箔来做呢?

## Slide 3
物体的导电性
一
【实验】做一个导体导电性检测器
将电流表、灯泡、开关、电源等串联起来，并接出两条导线，就做成了一个导电性检测器(图 4-4-2)。
在导线间分别接入细铜线、细铁线、铅笔芯、橡皮、塑料尺、木片等，观察灯泡的亮度和电流表的示数，
有什么发现?

## Slide 4
物体的导电性
一
为什么会有这种差别呢？
铜线
铁线
铅笔芯
塑料尺
木片
灯泡
亮度
较亮
较亮
较暗
不亮
不亮
电流表示数
0.28A
0.2A
0.16A
0
0
物体对电流阻碍作用不同，通过电路的电流也不同。

## Slide 5
物体的导电性
一
（金属、人体、大地、石墨、酸碱盐溶液、湿木）
1.导体：对电流的阻碍作用较小，容易导电的物体

## Slide 6
物体的导电性
一
2、绝缘体：
（干木、陶瓷、玻璃、橡胶、油、塑料）
物体对电流阻碍作用很大，不容易导电的物体

## Slide 7
物体的导电性
一
好的导体和绝缘体都是重要的电工材料。
观察电线，请指出哪些部分是导体，哪些部分是绝缘体。

## Slide 8
物体的导电性
一
不同材料的物体中，自由电荷的情况不同，所以导电性能不同
常温下一些物质导电能力的排列顺序
导体与绝缘体之间没有绝对的界限
条件改变时，绝缘体也可以变成导体。如干木弄湿则变为导体。

## Slide 9
物体的导电性
一
3、电阻
（1）定义：
在物理学中，把导体对电流阻碍作用的大小叫电阻。常用字母R表示
意义：
具体地描述物体的导电性，
（2）单位：
欧姆，简称欧，符号是Ω。
千欧 kΩ ， 兆欧 MΩ
换算：
1kΩ=103Ω
1MΩ=103kΩ=106Ω

## Slide 10
物体的导电性
一
欧姆（1787—1854）
欧姆是德国物理学家。在1827年出版的《动力电路的数学研究》一书中，从理论上推导了欧姆定律，因此他对电学也有贡献。 1841年，英国皇家学会授予欧姆以科普勒奖章，科普勒奖是当时科学界的最高荣誉。1854年7月，欧姆在德国曼纳希逝世。

## Slide 11
物体的导电性
一

## Slide 12
物体的导电性
一
（3）.生活中常见的电阻大小
■手电筒的小灯泡（实验室用小灯泡）的电阻为几欧到十几欧。
■日常用白炽灯灯丝的电阻为几百欧到几千欧。
■约1m长的铜导线的电阻小于百分之几欧，通常可以忽略不计。
人体电阻约为几十到几百千欧

## Slide 13
电阻的大小与什么因素有关
二
铁和银都是导体，为什么有不同的导电性呢?
科学家研究发现，金属中的电子大部分被束缚在原子核周围，几乎不能自由移动，
只有部分电子可以脱离原子核的束缚而自由移动，成为自由电子。
不同材料的物体中，自由电子的情况不同，所以它们的导电性能不同(图4-4-5)。
电阻反映了导体的导电性能。对于同种金属材料导体的电阻，它的大小与导体的哪些因素有关系呢?

## Slide 14
电阻的大小与什么因素有关
二
【实验探究】导体电阻的大小与导体的哪些因素有关
【提出问题】导体电阻的大小与导体的哪些因素有关
【猜想与假设】
电阻的大小可能与导体的材料
导体的长度
导体的横截面积
类比法

## Slide 15
电阻的大小与什么因素有关
二
通过比较灯的亮暗来判断，如灯亮，则对电流阻碍作用小，电阻小。
通过比较电流表中电流的大小，如电流大，则对电流的阻碍作用小，电阻小。
既可比较灯的亮暗，也可比较电流的大小
转换法
【实验思路】如何比较电阻的大小

## Slide 16
电阻的大小与什么因素有关
二
【实验器材】
电阻定律实验器1套、电流表1只、学生电源1台、开关1个、导线若干等。
采用控制变量法，把不同长度、不同横截面积的电阻丝接入电路，用电流表测量电路的电流，通过观察电流表的示数来判断导体电阻的大小（转换法）。
【实验方案】

## Slide 17
电阻的大小与什么因素有关
二
电阻的大小与什么因素有关

## Slide 18
电阻的大小与什么因素有关
二
序号 | 材料 | 长度（m） | 横截面积（mm2） | 电流表 示数（A）
1 | 锰铜 | 1 | 0.1 | 0.68
2 | 锰铜 | 1 | 0.2 | 1.36
3 | 镍铬 | 1 | 0.1 | 0.30
4 | 镍铬 | 0.75 | 0.1 | 0.40
【实验数据】

## Slide 19
电阻的大小与什么因素有关
二
在长度、横截面积相同时， 导体的电阻与导体的材料有关
材料不同，电阻不同。
序号 | 材料 | 长度（m） | 横截面积（mm2） | 电流表 示数（A）
1 | 锰铜 | 1 | 0.1 | 0.68
2 | 锰铜 | 1 | 0.2 | 1.36
3 | 镍铬 | 1 | 0.1 | 0.30
4 | 镍铬 | 0.75 | 0.1 | 0.40
比较 1 和 3 两组数据可知

## Slide 20
电阻的大小与什么因素有关
二
在材料、横截面积相同时， 导体的电阻与导体的长度有关
导体的长度越长，电阻越大。
序号 | 材料 | 长度（m） | 横截面积（mm2） | 电流表 示数（A）
1 | 锰铜 | 1 | 0.1 | 0.68
2 | 锰铜 | 1 | 0.2 | 1.36
3 | 镍铬 | 1 | 0.1 | 0.30
4 | 镍铬 | 0.75 | 0.1 | 0.40
比较 3 和 4 两组数据可知

## Slide 21
电阻的大小与什么因素有关
二
在材料、长度相同时， 导体的电阻与导体的横截面积有关
导体的横截面积越小，电阻越大。
序号 | 材料 | 长度（m） | 横截面积（mm2） | 电流表 示数（A）
1 | 锰铜 | 1 | 0.1 | 0.68
2 | 锰铜 | 1 | 0.2 | 1.36
3 | 镍铬 | 1 | 0.1 | 0.30
4 | 镍铬 | 0.75 | 0.1 | 0.40
比较 1 和 2 两组数据可知

## Slide 22
电阻的大小与什么因素有关
二
不同材料的金属丝的阻值
一些材料制成的长为1m、横截面积为1mm2的、的导线在20 ℃时的电阻值

## Slide 23
电阻的大小与什么因素有关
二
归纳总结
实验表明，导体的电阻是导体本身的一种性质。
导体电阻的大小不仅跟材料有关，还与其长度和横截面积有关。
还与温度有关，在一定条件下，金属导体的电阻随温度的升高而增大。

## Slide 24
电阻的大小与什么因素有关
二

## Slide 25
电阻器——重要的电子元件
三
打开计算机的外壳，我们会看到密密麻麻的电子元件。每个电子元件都有自己的工作电流和电压。
但计算机只有一个电源，怎样调节每个电子元件的电流和电压呢?
电子工程师们设计了各种阻值的电阻器

## Slide 26
电阻器——重要的电子元件
三
2.符号：电路图中用符号 表示。
1.定义：在电子技术中，我们常用到具有一定电阻值的元件——电阻器，也叫作定值电阻，简称电阻。
3.各种电阻器

## Slide 27
本节小结

## Slide 28
课堂练习
2、下列关于导体的电阻的说法中正确的是（ ）
A、导体中有电流时，导体才有电阻
B、导体的电阻大小取决于导体中电流的大小
C、导体的电阻是导体本身的一种性质，与通过它的电流大小无关
D、导体的电阻大小取决于导体两端电压的大小
1.关于导线电阻的大小，下列说法中正确的是（温度对电阻的影响可以不计）（ ）
A.横截面积越大的导线，电阻越小
B.横截面积相同的导线，长导线的电阻大
C.长度相同的导线，细导线的电阻大
D.同种材料制成的长短相同的导线，粗导线的电阻小
D
C

## Slide 29
课堂练习
3、一段由若干股组成的铜芯线，当抽去它其中的几股后，这段铜芯线的电阻将（ ）
A、变大 B、变小
C、不变 D、无法确定
4、关于电阻以下说法正确的是（ ）
A、长的导线比短的导线电阻大
B、粗的导线比细的导线电阻小
C、铜导线比铁导线电阻小
D、以上说法均不准确
A
D

## Slide 30
4.4 电阻
板书设计
1. 导体：
一、物体的导电性
二、电阻的大小与什么因素有关
三、电阻器——重要的电子元件
2..绝缘体
3、电阻
（1）定义：
意义：
（2）单位：
换算：
实验表明，导体的电阻是导体本身的一种性质。导体电阻的大小不仅跟材料有关，还与其长度和横截面积有关。还与温度有关，在一定条件下，金属导体的电阻随温度的升高而增大。
1.定义：
2.符号：
3.各种电阻器