## Slide 1
第1节 磁现象
第七章———磁与电
学习目标：
【物理观念】知道什么是电磁铁，知道电磁铁在生产、生活中的应用；知道影响电磁铁磁性强弱的因素；认识电磁继电器的构造和工作原理。
【科学思维】经历分析电磁铁、电磁继电器的结构及其工作原理的过程，发展分析推理能力。
【科学态度与责任】通过实验探究和观察分析，感受到物理学的魅力，培养对物理学的兴趣与热爱。

## Slide 2
教学引入
巨大的车身是怎么被举起的呢?
上海，浦东国际机场站到龙阳路站，磁悬浮列车风驰电掣……。列车可以高速平稳地行驶，是因为列车车身与轨道之间并不接触，留有8~10mm的间隙。

## Slide 3
电磁铁
一
电磁起重机
电磁起重机为何能随意吸住或放下钢铁呢？又为什么具有如此强大的磁性呢？
线圈
铁芯
1.定义：
在螺线管中插入铁芯，当有电流通过时，它会产生较强的磁场。这个带铁芯的螺线管叫作电磁铁

## Slide 4
电磁铁
一
【实验探究】自制电磁铁
用大铁钉作铁芯，把漆包线在铁钉上密绕20~50 匝，一个简单的电磁铁就做成了(图7-3-2)把漆包线的两端接到电路中。
就可以进行一些有关电磁铁的实验探究了。
为什么电磁铁的磁性比通电螺线管的磁性更强？

## Slide 5
电磁铁
一
2.电磁铁的原理：
当电流通过带铁芯的螺线管时，螺线管中的铁芯就被电流的磁场磁化成了磁铁，使通电螺线管的磁性大大增强;当断开电路时，它们的磁性就立即消失了。
电磁铁的磁性强弱跟哪些因素有关呢?？

## Slide 6
电磁铁
一
【实验探究】影响电磁铁磁性强弱的因素
【实验目的】
【猜想与假设】
电流大小、线圈匝数、有无铁芯。
【实验方法】
影响电磁铁磁性强弱的因素
控制变量法
转换法 （ 根据吸引大头针的多少来判断螺线管的磁性强弱）
【实验器材】
学生电源、电磁铁、电流表、漆包线、滑动变阻器、开关、导线、大头针

## Slide 7
电磁铁
一
【实验过程】
1.如图 7-3-3(a)所示，同一电磁铁，比较电流较大和较小情况下电磁铁的磁性强弱。
2.如图 7-3-3(b)所示，两个匝数不同的电磁铁，通过相同电流时，比较两个电磁铁的磁性强弱。

## Slide 8
电磁铁
一
20
5
10
20
20
5
10
50
50
15
30
1
2
3
【实验数据】
【实验结论】
当 一定时，通过电磁铁的 ，电磁铁的磁性越强；
当通过电磁铁的 一定时， 越多，电磁铁的磁性越强。
线圈匝数
电流越大
电流
线圈匝数

## Slide 9
电磁铁
一
电磁铁在生活、生产和科学技术中有很广泛的应用(图 7-3-4)。从家里的全自动洗衣机到电动汽车，从磁悬浮列车到三峡水库的发电站，各种大小的电磁铁应有尽有。

## Slide 10
电磁铁
一

## Slide 11
认识电磁继电器
二
在生活中我们经常看到一些大型机器在工作，而它们的电流可达几十、上百安，直接来控制或操作是很危险的，控制这些强大的电流就是靠电磁继电器来实现的！

## Slide 12
认识电磁继电器
二
1.定义：
利用一个回路中的电流控制另一个回路通断的装置。
图7-3-5是常用的电磁继电器的结构和电路。
2.电路组成：
由低压控制电路和 高压工作电路组成.

## Slide 13
认识电磁继电器
二
3.结构及部件作用：
S
电磁铁：通电时产生磁性， 吸下衔铁
衔铁：和动触点组成一个绕支点转动的杠杆，带动触点上下运动
返回弹簧：电磁铁磁性消失时，带动衔铁弹离电磁铁
触点：相当于被控制电路的开关
(A、C为静触点， B：动触点）
A
C
B

## Slide 14
认识电磁继电器
二
4.工作原理：
利用控制电路开关控制电磁铁磁性的有无， 来吸放衔铁带动触点控制工作电路
M
控制电路
工作电路
低压电源
高压电源
5.实质：
是利用电磁铁控制工作电路通断的开关.

## Slide 15
认识电磁继电器
二
【活动】组装电磁继电器
将电磁铁、衔铁、簧片、触点按图 7-3-6进行安装，认识它的结构，观察电磁铁通电和断电时衔铁的动作变化。
然后，两个同学一起来做下面的实验:设计、连接一个用继电器控制小电机的电路，一个同学接控制电路，另一个同学接工作电路。接通、断开控制电路，观察小电机的工作状态。

## Slide 16
认识电磁继电器
二
6.应用：
1.利用低电压、弱电流的（控制电路） 控制高电压、强电流的（工作电路）.
2.可利用电磁继电器实施远距离操作
3.自动控制

## Slide 17
认识电磁继电器
二

## Slide 18
认识电磁继电器
二

## Slide 19
认识电磁继电器
二

## Slide 20
本节小结

## Slide 21
课堂练习
1.如图所示，根据电磁铁的磁感线方向，可判断电磁铁的左端为________极，电源的a端为________极，小磁针的b端为________极．
2.关于电磁铁，下列说法中正确的是 ( )
A.电磁铁的磁性强弱跟通过它的电流强弱无关
B.通过电磁铁的电流方向改变，其磁性强弱也随之改变
C.在同一个电磁铁中加铜芯时比加铁芯时的磁性弱
D.相同形状的电磁铁的磁性强弱跟线圈匝数无关
N
负
N
C

## Slide 22
课堂练习
3.为探究电磁铁的磁性跟哪些因素有关，小丽同学作出以下猜想：
猜想A：电磁铁通电时有磁性，断电时没有磁性猜想 B：通过电磁铁的电流越大，它的磁性越强
猜想C：外形相同的螺线管，线圈的匝数越多，它的磁性越强
为了检验上述猜想是否正确，小丽所在实验小组通过交流与合作设计了以下实验方案：
用漆包线(表面涂有绝缘漆的导线)在大铁钉上绕制若干圈，制成简单的电磁铁．图8-10所示的a、b、c、d为实验中观察到的四种情况．
根据小丽的猜想和实验，完成下面填空：
(1)通过观察电磁铁吸引大头针数目多少的不同，来判断它 的不同．
(2)通过比较_________两种情况，可以验证猜想A是正确的．
(3)通过比较_________两种情况，可以验证猜想B是正确的．
(4)通过比较d中甲、乙两电磁铁，发现猜想C不全面，应补充
．
磁性强弱
a、b
b、c
外形相同的螺线管，在电流相同时，线圈的匝数越多，它的磁性越强．

## Slide 23
课堂练习
4.如图8-11所示，A是螺线管内的铁芯，B是悬挂在弹簧下的铁块，S是转换开关，要使弹簧的长度变短，可采取的办法有：
① 。
② 。
③ 。
减小通电线圈中的电流(或滑动变阻器的滑片向右移动)
减少通电线圈的匝数(或开关S由1拨到2或3)
把螺线管内的铁芯抽去.

## Slide 24
7.3 电磁铁
板书设计
一、认识磁体
二、电磁继电器
1.定义：
2.电磁铁的原理：
3.实验表明，通过电磁铁的电流越大，线圈的匝数越多，它的磁性就越强。
1.定义：
2.电路组成：
3.结构及部件作用：
4.工作原理：
5.实质：
6.应用：