## Slide 1
第2节 家庭电路的基本组成
第十九章 生活用电

## Slide 2
素养目标
物理观念：认识家庭电路的基本组成以及各部分的功能与作用。
科学思维：通过探讨熔断器、断路器、保护线等装置对电路和人体的保护作用，分析测电笔的工作原理，发展科学推理能力。
科学探究：通过观察铅锑合金丝熔断的实验现象，解释其材料特性，培养基于证据作出解释的能力。
科学态度与责任：经历家庭电路基本组成的学习过程，提高在生产生活中应用物理知识的认识，强化安全用电的意识。

## Slide 3
重、难点
教学重点：电流过大的防护；家庭电路的基本组成。
教学难点：相线和中性线的辨别；保护线的作用。

## Slide 4
19.2
家庭电路的基本组成
为了防范用电事故，家庭电路中一般设有哪些保护措施？
相线和中性线是家庭电路的重要组成部分，如何辨别它们？
家庭电路中还有哪些基本组成部分？

## Slide 5
电流过大的防护
19.2
家庭电路的基本组成
家庭电路中电流过大容易引发危险，有没有一种装置能在电流过大时自动切断电路以起到保护作用？
如图所示，A、B两个接线柱间是一段铅锑合金丝，C、D两个接线柱间是一段铜丝。
移动滑动变阻器的滑片，当电阻减小时，电流增大，铅锑合金丝会熔断，而铜丝没有熔断。

## Slide 6
电流过大的防护
19.2
家庭电路的基本组成
铅锑合金丝具有电阻较大、熔点较低的特点。
当电流过大时，铅锑合金丝由于温度升高而熔断，切断电路，起到保护电路的作用。而铜丝、铁丝等在这种情况下不能起到保护电路的作用。
于是人们利用前提合金这类材料制成了熔断器中的核心部件（俗称保险丝）。
保险丝在电路中的符号与电阻相同，为
产生较多热量
易于熔断

## Slide 7
电流过大的防护
19.2
家庭电路的基本组成
不同规格的保险丝有不同的额定电流。
当通过保险丝的电流小于或等于额定电流时，电路正常工作；
当通过保险丝的电流大于额定电流并达到或超过熔断电流时，保险丝熔断，从而切断电路。
（0.5A 1A 2A 3A 4A 5A 8A 10A 15A 20A）

## Slide 8
电流过大的防护
19.2
家庭电路的基本组成
熔断器被广泛应用于高低压配电系统、控制系统以及用电设备中。
在很多居民楼的供电线路中，目前常采用低压断路器对电流过大的电路进行保护。
如图所示的是一种常见的低压断路器，又称空气开关。
当电路中的电流过大时，空气开关自动断开，切断电路，也就是我们常说的“跳闸”。
在找出电流过大的原因并把问题解决之后，重新接通空气开关就可以了。

## Slide 9
相线和中性线的辨别
19.2
家庭电路的基本组成
由前面家庭电路中常见触电事故的分析可知，人体接入相线与中性线之间，或人体接入相线与大地之间，都会造成触电事故。
因此，在家庭电路中，知道进户线中哪条是相线、哪条是中性线非常重要。
常用的方法是用测电笔来判断。

## Slide 10
相线和中性线的辨别
19.2
家庭电路的基本组成
使用时，手指按住金属笔卡，用笔尖接触被测的导线（手指千万不能碰到笔尖）。
如果被测导线是相线，电流从相线出发，经过笔尖、电阻器、氖管、弹簧、笔尾，再经过人体流入大地，相当于构成闭合电路，氖气就会导电，氖管就会发出红光。
如果笔尖接触的是中性线，由于中性线与大地之间的电压为0V，所以氖管中不会有电流，也就不会发光。
金属笔尖
电阻器
氖管
弹簧
金属笔尾

## Slide 11
相线和中性线的辨别
19.2
家庭电路的基本组成
测电笔中电阻器的作用十分重要。
氖管发光只需很小的电流，所以要在测电笔的电路中串联一个电阻很大的电阻器，其电阻约有一百万欧姆。
金属笔尖
电阻器
氖管
弹簧
金属笔尾

## Slide 12
解：
已知家庭电路的电压为，测电笔内部的电阻为。
根据欧姆定律可得：=22mA
练习与应用
3.根据课本提供的数据，利用欧姆定律，估算正确使用测电笔判断家庭电路相线时通过人体的电流。
19.2
家庭电路的基本组成

## Slide 13
相线和中性线的辨别
19.2
家庭电路的基本组成
由于电流很小，所以使用测电笔时尽管有电流通过人体，但人并没有感觉，也不会对人造成伤害。
金属笔尖
电阻器
氖管
弹簧
金属笔尾
手指切不可接触笔尖处的金属部分

## Slide 14
相线和中性线的辨别
19.2
家庭电路的基本组成
除了判断相线和中性线，测电笔也能判断用电器的金属外壳是否带电。
使笔尖接触用电器的金属外壳，当用电器的金属外壳带电时，氖管就会发光。
金属笔尖
电阻器
氖管
弹簧
金属笔尾

## Slide 15
19.2
家庭电路的基本组成
如图所示，额定电压为220V的电灯要能正常工作且需要开关控制通断，请从安全角度思考：应该如何将电灯和开关接入家庭电路中？
相线和中性线的辨别

## Slide 16
保护线与漏电保护器
19.2
家庭电路的基本组成
家中有的插座有两个孔，一个孔接中性线，另一个孔接相线。有的插座有三个孔，相应的插头有三个脚。多出来的孔和脚是做什么用的？
中性线
相线
保护线

## Slide 17
保护线与漏电保护器
19.2
家庭电路的基本组成
当把三角插头插在三孔插座里，在把用电器连入电路的同时，也把金属外壳与大地连接起来。
万一用电器内部相线绝缘皮破损或失去绝缘性能，使金属外壳与相线接通而带电，电流也会从保护线流走，即使人体接触外壳，一般情况下也不会造成伤害。
初中物理鹿老师
用电器的金属外壳
三角插头的上侧插头
三孔插座的上侧插孔
地线
大地

## Slide 18
解：
更长的脚是连接保护线的脚，对应三孔插座的上孔。
设计原因：插入插座时，长脚先接触保护线，使电器金属外壳先接地，保护人体安全；
拔出插座时，长脚后断开保护线，保证拔出插座过程中外壳始终接地，防止外壳漏电导致触电。
练习与应用
6.观察家里的三角插头，它的三只“脚”中哪只更长？为什么要这样设计？
19.2
家庭电路的基本组成

## Slide 19
保护线与漏电保护器
19.2
家庭电路的基本组成
虽然家用电器外壳接地对人有一定的保护作用，但是发生故障时并不能保证电路被及时断开，潜在的危险依然存在。
一些家庭电路中还会在此基础上安装漏电保护器，它也是一种断路器。
在出现以上漏电情况时，它会迅速切断电路。
如果站在地上的人不小心接触了相线，电流经过人体流入大地，漏电保护器也会迅速切断电路，对人身起到保护作用。
初中物理鹿老师

## Slide 20
19.2
家庭电路的基本组成
当家庭电路处于正常工作状态时，线路中A点和B点的电流相等，漏电保护器开关处于接通状态。
若有人在C点不慎触电，则相线、人体、大地将构成回路，所产生的电流将不通过中性线，此时通电线路中A、B两点的电流不相等，漏电保护器会迅速切断电路，从而起到保护作用。
相线
中性线
保护线与漏电保护器
人体
大地

## Slide 21
19.2
家庭电路的基本组成
保护线与漏电保护器
 | 漏电保护器 | 空气开关
触发条件
有电流从设备或人体直接流入大地
家庭电路中的电流过大
作用
防止设备漏电、人触电，保护人身安全
防止电路过载，保护家庭电路不被烧坏

## Slide 22
家庭电路的基本组成
19.2
家庭电路的基本组成
家庭电路由进户线、电能表、总开关（含保险装置）、插座、用电器、导线等组成。

## Slide 23
家庭电路的基本组成
19.2
家庭电路的基本组成
家庭电路由进户线、电能表、总开关（含保险装置）、插座、用电器、导线等组成。

## Slide 24
家庭电路的基本组成
19.2
家庭电路的基本组成
家庭电路由进户线、电能表、总开关（含保险装置）、插座、用电器、导线等组成。

## Slide 25
家庭电路的基本组成
19.2
家庭电路的基本组成
家庭电路由进户线、电能表、总开关（含保险装置）、插座、用电器、导线等组成。

## Slide 26
家庭电路的基本组成
19.2
家庭电路的基本组成
家庭电路由进户线、电能表、总开关（含保险装置）、插座、用电器、导线等组成。

## Slide 27
19.2
家庭电路的基本组成
一种典型的家庭电路配电分支回路的设计方案如图所示。结合你所掌握的家庭电路知识，你能说一说图中设计了几条分支回路吗？每条分支回路的主要用途有哪些？
家庭电路的基本组成

## Slide 28
课堂小结
19.2
家庭电路的基本组成
①作用：电流过大时，切断电路.
②当电流大于保险丝的额定电流时，保险丝会熔断。
③空气开关：当电路中电流过大时，自动断开，切断电路.
①构造：笔尖金属体、电阻、氖管、弹簧和笔尾金属体等.
②使用：使用时，手指按住金属笔卡，用笔尖接触被测导线.
③辨别：接触相线氖管发光；接触中性线氖管不发光.
①三线插头：上脚接用电器的外壳.
②三孔插座接法：左零右火上接地.
③漏电保护器：漏电或人触电时，会自动切断电源.
进户线、电能表、总开关（含保险装置）、插座、用电器等.
家庭电路的基本组成
保险丝
测电笔
保护线和漏电保护器
家庭电路的基本组成

## Slide 29
解：
根据焦耳定律：
在电流异常增大时，电阻较大可以使保险丝能更快地产生较多热量，使温度迅速升高，及时熔断，切断电路。
熔点较低是指当温度升高到熔点时，保险丝能够及时熔断，切断电路，避免用电器或导线因过热损坏、起火。
练习与应用
1.为什么要求保险丝的熔点较低、电阻较大？
19.2
家庭电路的基本组成

## Slide 30
练习与应用
2.如图所示是某测电笔的外形图，A、B、C、D所指的部位如图中标注所示。
（1）用测电笔辨别某裸露导线是相线还是中性线时，应该用手握着测电笔的哪个部位？用测电笔的哪个部位接触导线？依据什么现象判断裸露的导线是中性线还是相线？
（2）为什么要把塑料套管B套在金属笔杆上？
19.2
家庭电路的基本组成
解：
（1）测电笔的使用方法：
①手握部位：金属笔卡（D部位）需让人体与测电笔形成通路；
②接触部位：金属笔卡（A部位）
这样连接的通路中有大电阻，能够使通过人体的电流处于安全范围。
③判断依据：若接触的是相线，测电笔内部氖管发光；若接触的是中性线，氖管不发光。
（2）塑料管套B的作用：
塑料是绝缘体，套在金属笔杆上可防止人体直接接触金属笔杆，避免触电风险，保障使用安全。

## Slide 31
解：
①估算通过人体的电流
已知家庭电路的电压为，测电笔内部的电阻为。
根据欧姆定律可得：
②计算25W灯泡的正常工作电流
已知家庭电路的电压为，灯泡的功率为。
根据可得：
③求电流的比例
练习与应用
3.根据课本提供的数据，利用欧姆定律，估算正确使用测电笔判断家庭电路相线时通过人体的电流。这个电流大约是25W灯泡正常工作电流的多少分之一？
19.2
家庭电路的基本组成

## Slide 32
练习与应用
4.请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座接入家庭电路中。
19.2
家庭电路的基本组成

## Slide 33
解：
接在相线和电灯之间的作用：开关断开时，电灯与相线断开连接，电灯此时不带电，维修或更换电灯时可避免触电事故；
接在中性线和电灯之间的危险：开关断开后，电灯仍与相线连通，电灯金属部分带电，触碰时易发生触电事故。
练习与应用
5.电灯的开关为什么要接在相线和电灯之间？接在中性线和电灯之间有什么危险？
19.2
家庭电路的基本组成

## Slide 34
谢 谢