## Slide 1
第2节 电生磁
第二十章 电与磁

## Slide 2
素养目标
物理观念：通过实验，了解电流周围存在磁场，明白电流的磁效应；探究并了解通电螺线管外部磁场的方向；能利用安培定则判断通电螺线管中电流的方向或两端的极性。
科学思维：经历分析通电螺线管外部磁场方向的过程，发展归纳推理能力。
科学探究：通过探究通电螺线管外部磁场方向的实验，培养根据证据进行解释的科学探究能力。
科学态度与责任：通过电生磁的学习，感悟自然现象之间的普遍联系，激发学习热情。

## Slide 3
重、难点
教学重点：通电螺线管的磁场。
教学难点：运用安培定则判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管中电流的方向。

## Slide 4
20.2
电生磁
电现象 | 磁现象
带电体能吸引轻小物体 | 磁体能吸引磁性物体
电荷有两种电荷 | 磁体有两个磁极
同种电荷相排斥， 异种电荷相吸引 | 同名磁极相排斥， 异名磁极相吸引
电荷不接触就能互相作用 | 磁体不接触就能互相作用
电现象和磁现象的相似之处

## Slide 5
20.2
电生磁
如图所示，将一枚小磁针置于桌面上，在小磁针上方放一条直导线，使导线与电池触接，然后断开，看看电路连通时和断开后小磁针有什么变化。
电流的磁效应

## Slide 6
20.2
电生磁
电流的磁效应
通电导线周围存在磁场。

## Slide 7
20.2
电生磁
如图所示，将一枚小磁针置于桌面上，在小磁针上方放一条直导线，使导线与电池触接，然后断开，看看电路连通时和断开后小磁针有什么变化。
对调电池的正、负极，再做一次实验，继续观察小磁针的变化。
电流的磁效应

## Slide 8
20.2
电生磁
电流的磁效应

## Slide 9
20.2
电生磁
电流的磁效应
磁场方向与电流方向有关。

## Slide 10
20.2
电生磁
电流的磁效应
通电导线周围存在与电流方向有关的磁场，这种现象叫作电流的磁效应。
电生磁

## Slide 11
20.2
电生磁
通电螺线管的磁场
既然电能生磁，为什么手电筒在通电时连一根大头针都吸不动？
这是因为它的磁场太弱了。
如果把导线绕在圆筒上，做成螺线管，各圈导线产生的磁场叠加在一起，磁场就会强得多。
人们在生产和生活中经常要使用通电螺线管，通电螺线管周围的磁场应该是怎样的？

## Slide 12
20.2
电生磁
通电螺线管的磁场
探究通电螺线管外部磁场的方向
【实验过程】
1.按照如图所示布置器材。为使磁场增强，可以在螺线管中插入一根铁棒。把小磁针放到螺线管四周不同的位置，观察并记录各个点小磁针N极的指向，这个方向就是该点的磁场方向。
S
N

## Slide 13
20.2
电生磁
通电螺线管的磁场
探究通电螺线管外部磁场的方向
【实验过程】
1.按照如图所示布置器材。为使磁场增强，可以在螺线管中插入一根铁棒。把小磁针放到螺线管四周不同的位置，观察并记录各个点小磁针N极的指向，这个方向就是该点的磁场方向。
如果有铁屑，你还可以怎样进行实验？
实验表明，通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场相似，通电螺线管的两端相当于条形磁体的两极。

## Slide 14
20.2
电生磁
通电螺线管的磁场
探究通电螺线管外部磁场的方向
【实验过程】
2.仔细观察螺线管的结构，把螺线管用导线跟电源连接，弄清螺线管导线中电流的环绕方向。用小磁针判断通电螺线管的N极和S极。

## Slide 15
20.2
电生磁
通电螺线管的磁场
S
N
S
N
S
N

## Slide 16
20.2
电生磁
通电螺线管的磁场
探究通电螺线管外部磁场的方向
【实验过程】
2.仔细观察螺线管的结构，把螺线管用导线跟电源连接，弄清螺线管导线中电流的环绕方向。用小磁针判断通电螺线管的N极和S极。
改变螺线管导线中电流的环绕方向，再次判断螺线管的N极和S极。

## Slide 17
20.2
电生磁
通电螺线管的磁场
S
N
S
N
S
N
N
S
N
S
N
S

## Slide 18
20.2
电生磁
安培定则
1.通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场相似，通电螺线管的两端相当于条形磁体的两极。
2.对于通电螺线管的极性跟电流方向之间的关系，我们可以用安培定则来表述：
用右手握住螺线管，让四指指向螺线管中电流的方向，则拇指所指的那端就是螺线管的N极。
右手
四指指向电流方向
拇指所指为N极

## Slide 19
20.2
电生磁
安培定则
右手
四指指向电流方向
拇指所指为N极
N
S
N
S
N
S
N
S
口诀：上左下右

## Slide 20
练习与应用
2.在如图所示的实验装置中，小磁针位于通电螺线管的正上方。若开关闭合，请在图中画出一条通过小磁针的磁感线，并标明小磁针的N极。
20.2
电生磁
N
S
N
S
根据通电螺线管中电流的方向，判断螺线管的极性。

## Slide 21
练习与应用
3.请你根据如图所示的通电螺线管中的电流方向，判定螺线管的N、S极。
20.2
电生磁
N
S
N
S
N
S
根据通电螺线管中电流的方向，判断螺线管的极性。

## Slide 22
练习与应用
4.如图所示，按小磁针的指向判定螺线管的极性和电流的方向。
20.2
电生磁
N
S
N
S
N
S
根据通电螺线管两端的极性，判断螺线管中电流的方向。

## Slide 23
20.2
电生磁
安培定则
根据螺线管的南、北极以及电源的正、负极，画出螺线管的绕线。
【例题】根据以下条件画出螺线管的绕线。
①根据磁极间的相互作用规律，可标出通电螺线管的右端为N极，左端为S极；
②用安培定则判断通电螺线管电流的环绕方向是正面向下；
③根据电流从电源正极流到负极可画出导线的环绕方向。
N
S

## Slide 24
20.2
电生磁
安培定则
 |  | 条形磁体 | 通电螺线管
不同点 | 磁场 |  | 
 | 磁性 |  | 
相同点 | 磁场 |  | 
 | 磁性 |  | 
磁极不变
永磁体且磁性不变
磁场分布相同，有N极和S极
具有吸铁性、指向性，两极磁性最强
N极和S极随电流方向改变
通电才有磁性，且随电流强弱变化

## Slide 25
课堂小结
奥斯特实验
通电螺线管的磁场
安培定则
与条形磁体磁场相似
用右手握螺线管，让四指弯向螺线管中电流的方向，则大拇指所指的那一端就是螺线管的N极。
电流周围存在与电流方向有关的磁场
电流的磁效应
20.2
电生磁

## Slide 26
解：
将导线沿东西方向放置了。
沿东西方向放置的通电导线，当其周围的磁场与地磁场对小磁针产生的作用方向相同时，小磁针不发生偏转。
练习与应用
1.在如图所示的实验中，导线通电时，导线下方的小磁针会发生偏转，但当导线在某种方位下进行实验时却看不到这种现象，这是怎样的方位？为什么看不到这种现象？
20.2
电生磁

## Slide 27
练习与应用
5.如图所示，开关闭合后，位于螺线管右侧的小磁针的指向将怎样变化？
20.2
电生磁
N
S

## Slide 28
练习与应用
6.如图所示，把螺线管水平悬挂起来，给导线通电，螺线管就像指南针一样，静止时指向南北方向。请你判断通电螺线管的哪一端指向北方。
20.2
电生磁
N
S

## Slide 29
谢 谢