## Slide 1
第3节 电磁铁 电磁继电器
第二十章 电与磁

## Slide 2
素养目标
物理观念：了解电磁铁的结构及其在生产生活中的应用，能利用电磁铁的知识解决生活中的实际问题。
科学思维：经历分析电磁铁、电磁继电器的结构及其工作原理的过程，发展分析推理能力。
科学探究：通过制作简易的电磁起重机，培养提出和解决问题、总结归纳的科学探究能力。
科学态度与责任：结合电磁铁在生产生活中的应用，体会物理学的应用价值，关注科学技术对社会发展的影响。

## Slide 3
重、难点
教学重点：对电磁铁磁性强弱的认识。
教学难点：电磁继电器的工作原理。

## Slide 4
20.3
电磁铁 电磁继电器
我县新开了一家废铁场，最近他们遇到了一个问题想让我们帮忙解决：他们场有一块大型废铁，需要将其从废铁场移动到炼铁场，你有什么方法吗？

## Slide 5
20.3
电磁铁 电磁继电器
奥斯特实验
通电导线周围存在磁场，磁场方向与电流方向有关
电流的磁效应
将导线绕在圆筒上

## Slide 6
20.3
电磁铁 电磁继电器
电磁铁

## Slide 7
20.3
电磁铁 电磁继电器
电磁铁

## Slide 8
注意：
不能换成铜芯、铝芯或钢芯。
20.3
电磁铁 电磁继电器
电磁铁
把导线绕成螺线管，再在螺线管内插入铁芯，当有电流通过时，它会有较强的磁性。我们把这种磁体叫作电磁铁。

## Slide 9
20.3
电磁铁 电磁继电器
影响电磁铁磁性强弱的因素
【猜想假设】
电流的大小
可能与电流大小有关。
可能与线圈的匝数有关。
线圈的匝数
①控制电磁铁线圈的匝数不变，改变线圈中电流的大小。
②控制电磁铁线圈的电流不变，改变线圈匝数。
控制变量法
转换法
判断磁性强弱方法：根据吸引铁块、铁钉或曲别针等的多少来判断电磁铁的磁性强弱。

## Slide 10
20.3
电磁铁 电磁继电器
影响电磁铁磁性强弱的因素
【实验器材】

## Slide 11
20.3
电磁铁 电磁继电器
影响电磁铁磁性强弱的因素
【实验步骤】 实验一：研究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系

## Slide 12
20.3
电磁铁 电磁继电器
影响电磁铁磁性强弱的因素
【实验步骤】 实验一：研究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系

## Slide 13
20.3
电磁铁 电磁继电器
影响电磁铁磁性强弱的因素
【实验步骤】 实验一：研究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系
在线圈匝数一定时，通入的电流越大，电磁铁的磁性越强。

## Slide 14
20.3
电磁铁 电磁继电器
影响电磁铁磁性强弱的因素
【实验步骤】 实验二：研究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系

## Slide 15
20.3
电磁铁 电磁继电器
影响电磁铁磁性强弱的因素
【实验步骤】 实验二：研究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系

## Slide 16
20.3
电磁铁 电磁继电器
影响电磁铁磁性强弱的因素
【实验步骤】 实验二：研究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系
在电流一定时，外形相同的螺线管，匝数越多，电磁铁的磁性越强。

## Slide 17
20.3
电磁铁 电磁继电器
影响电磁铁磁性强弱的因素
电磁铁的磁性强弱与电流的大小和线圈的匝数有关。
匝数一定时，通入的电流越大，电磁铁的磁性越强；
电流一定时，外形相同的螺线管，匝数越多，电磁铁的磁性越强。

## Slide 18
20.3
电磁铁 电磁继电器
电磁铁
1.可以通过电流的通断来控制磁性的有无；
2.可以通过电流的方向来改变极性；
3.可以通过电流的大小、线圈的匝数来调节磁性的强弱。

## Slide 19
20.3
电磁铁 电磁继电器
电磁铁
电磁起重机
电铃
磁悬浮列车
洗衣机

## Slide 20
20.3
电磁铁 电磁继电器
电磁继电器
驱动巨大机器的电流可能有几十安、几百安。在工厂里，我们常常看到工人师傅利用按钮来控制机器，难道强大的电流就在按钮下面流过？
不，用手直接控制强大的电流或操作高压电路是很危险的。我们能否利用电磁铁的吸引力来控制高电压、强电流电路的通断呢？
电磁继电器就是利用低电压、弱电流电路的通断，来间接地控制高电压、强电流电路通断的装置。实质是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。

## Slide 21
电磁铁
电磁铁
衔铁
衔铁
弹簧
弹簧
动触点
动触点
静触点
静触点
静触点
静触点
20.3
初中物理鹿老师
电磁铁 电磁继电器
电磁继电器
电磁继电器的结构如图，它由电磁铁、衔铁、弹簧、触点等组成。

## Slide 22
20.3
电磁铁 电磁继电器
电磁继电器
高压工作电路
低压控制电路

## Slide 23
高压工作电路
动触点
静触点
静触点
电磁继电器：通过电磁铁，利用低电压、弱电流的通断，来控制高电压、强电流的装置。
实质：利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。
20.3
电磁铁 电磁继电器
电磁继电器

## Slide 24
高压工作电路
动触点
静触点
静触点
20.3
电磁铁 电磁继电器
电磁继电器

## Slide 25
20.3
电磁铁 电磁继电器
电磁继电器

## Slide 26
练习与应用
2.如图是一种水位自动报警器的原理图。水位没有到达金属块A时，绿灯亮；水位到达金属块A时，红灯亮。请说明它的工作原理。注意：虽然纯净的水是不导电的，但一般的水都能导电。
20.3
电磁铁 电磁继电器
解：
当水位没有到达金属块A时，AB之间断路，电磁继电器的控制电路中没有电流，衔铁被弹簧拉起，动触点与上面的静触点接通，绿灯所在的电路构成通路，绿灯亮。

## Slide 27
练习与应用
2.如图是一种水位自动报警器的原理图。水位没有到达金属块A时，绿灯亮；水位到达金属块A时，红灯亮。请说明它的工作原理。注意：虽然纯净的水是不导电的，但一般的水都能导电。
20.3
电磁铁 电磁继电器
解：
当水位没有到达金属块A时，AB之间断路，电磁继电器的控制电路中没有电流，衔铁被弹簧拉起，动触点与上面的静触点接通，绿灯所在的电路构成通路，绿灯亮。
当水位到达金属块A时，由于水能导电，AB之间通路，电磁继电器的控制电路中有电流经过，电磁铁有磁性，衔铁被电磁铁吸下，动触点与下面的静触点接通，红灯所在的电路构成通路，红灯亮。

## Slide 28
20.3
电磁铁 电磁继电器
电磁继电器
1.利用电磁继电器可以通过控制低电压、弱电流电路的通断来间接地控制高电压、强电流工作电路的通断，使人远离高压环境；
2.利用电磁继电器可以使人远离高温、有毒等环境，实现远距离控制；
3.在电磁继电器控制电路中接入对温度、压力或光照敏感的元件，利用这些元件操纵控制电路的通断，可以实现对温度、压力或光的自动控制，如电铃、防盗报警、防汛报警、温度自动控制、空气开关自动控制等。

## Slide 29
内部带铁芯的通电螺线管称为电磁铁.
利用电流的磁效应来工作的.
电磁铁线圈的匝数越多、电流越大，
电磁铁的磁性就越强.
①可通过电流的通断来控制其磁性的有无.
②可通过改变电流方向来改变其磁极的极性.
③可通过改变电流的大小或线圈匝数的多少
来控制其磁性的强弱.
20.3
电磁铁 电磁继电器
电磁继电器
磁性强弱
电磁铁
①概念：继电器是利用低电压、弱电流电路的通断，
来间接地控制高电压、强电流电路通断的装置.
②构成：电磁铁、衔铁、弹簧、动触点、静触点.
③工作原理：靠电磁铁和弹簧的共同作用
实现工作电路状态的转换.
电磁铁
电磁铁
电磁继电器
优点
课堂小结

## Slide 30
练习与应用
1.为探究影响电磁铁磁性强弱的因素，用相同的细导线和铁钉绕制成两个电磁铁A、B，铁钉下方的盒子内有足够多的大头针。
（1）如图所示，把铁钉下端插入大头针盒中，闭合开关，提起铁钉，铁钉下端将吸附很多大头针。把滑动变阻器的滑片逐渐向右移动，能观察到什么现象？说明了什么？
20.3
电磁铁 电磁继电器
解：
当滑动变阻器的滑片逐渐向右移动，能观察到吸引的大头针数量减少。
当滑动变阻器的滑片逐渐向右移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，当电路中的电压一定时，电路中电流会减小。
说明在线圈匝数一定时，电流越小，电磁铁的磁性越弱。

## Slide 31
练习与应用
1.为探究影响电磁铁磁性强弱的因素，用相同的细导线和铁钉绕制成两个电磁铁A、B，铁钉下方的盒子内有足够多的大头针。
（2）如图所示，闭合开关后移动滑动变阻器的滑片，无论滑片移到哪个位置，电磁铁B总能比电磁铁A吸附更多的大头针。这说明了什么？
20.3
电磁铁 电磁继电器
解：
由图可知，电磁铁A与电磁铁B串联，所以通过两个电磁铁的电流大小相同。
此时，无论滑片移到哪个位置，电磁铁B总能比电磁铁A吸附更多的大头针。
说明在电流相同的情况下，线圈匝数越多，电磁铁的磁性越强。

## Slide 32
练习与应用
3.如图是直流电铃的原理图。衔铁B与弹性片A相连，自然情况下弹性片是和螺钉接触的。接通电源后电磁铁吸引衔铁，敲击铃碗发声，同时弹性片与螺钉分离导致断电，电磁铁失去磁性后弹性片又和螺钉接触而通电，如此往复。
弄懂原理后，请你在图中的电磁继电器上把电源连在电路里，使衔铁能上下振动。
20.3
电磁铁 电磁继电器

## Slide 33
练习与应用
4.法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔由于发现了巨磁电阻（GMR）效应，荣获了2007年诺贝尔物理学奖。巨磁电阻效应是指某些材料的电阻在磁场中急剧减小的现象，这一发现大大提高了磁、电之间信号转换的灵敏度，从而引发了现代硬盘生产的一场革命。
如图是说明巨磁电阻特性原理的示意图，图中GMR是巨磁电阻。如果闭合开关S1、S2并使滑片P向左滑动，指示灯亮度会有什么变化？
20.3
电磁铁 电磁继电器

## Slide 34
练习与应用
4.巨磁电阻效应是指某些材料的电阻在磁场中急剧减小的现象
如图是说明巨磁电阻特性原理的示意图，图中GMR是巨磁电阻。如果闭合开关S1、S2并使滑片P向左滑动，指示灯亮度会有什么变化？
20.3
电磁铁 电磁继电器
解：
闭合S1、S2，并使滑片向左滑动，左侧控制电路中的电阻减小，根据欧姆定律可知，左侧电路中的电流变大，电磁铁的磁性增强。
巨磁电阻（GMR）与周围的磁场有关，且巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小，故GMR的电阻变小，所以工作电路中的电流变大，指示灯变亮。

## Slide 35
谢 谢