## Slide 1
第2节 广播、电视和移动通信
第二十一章 电磁波及其应用

## Slide 2
素养目标
物理观念：了解无线电广播信号、电视信号和移动通信信号发射和接收的大致过程，能解释利用电磁波通信中的有关现象。
科学思维：通过对广播、电视和移动通信工作过程的学习，提高分析概括能力。
科学探究：了解生活中发射和接收电磁波的设施和设备，养成勤于观察的习惯。
科学态度与责任：了解电磁波在改变人类通信方式方面的巨大作用，体会科学技术对社会发展的重要作用。

## Slide 3
重、难点
教学重点：了解广播、电视和移动通信信号的发射和接收过程。
教学难点：了解广播、电视和移动通信信号的发射和接收过程。

## Slide 4
21.2
广播、电视和移动通信
我们打开电视机，听到的声音、看到的图像都是通过电磁波传来的；我们用智能手机浏览网页、打电话，也是靠电磁波来传递各种信息的。电磁波在信息的传递中扮演着非常重要的角色。这些信息是怎样被发射和接收的呢？

## Slide 5
21.2
广播、电视和移动通信
无线电广播信号的发射和接收
无线电广播信号的发射由广播电台完成。
人们先用话筒把播音员的声音信号转换成电信号，然后用调制器把音频电信号加载到高频电流上，再通过天线产生电磁波并发射到空中。

## Slide 6
21.2
广播、电视和移动通信
无线电广播信号的发射和接收
信号的接收由收音机完成。
收音机都有天线。
老式收音机的天线很长，而且要架在室外很高的地方，以获得更强的信号。
现代收音机有很好的放大能力，天线可以隐藏在机壳内。

## Slide 7
21.2
广播、电视和移动通信
无线电广播信号的发射和接收
收音机的天线能接收到各种各样的电磁波。
转动收音机调谐器的旋钮，可以从中选出特定频率的信号。
由调谐器选出的信号含有高频电流成分，需要通过解调将其滤去，将音频电信号留下。
音频电信号经放大后被送到扬声器里。扬声器把音频电信号转换成声音，我们就听到广播电台的节目了。

## Slide 8
21.2
广播、电视和移动通信
无线电广播信号的发射和接收
电磁波的发射和接收
电磁波的发射与接收可以用下列数字化实验设备来直观地显现。
如图所示，电磁波发射器可以发射不同频率的电磁波，接收器接收到电磁波信号后，传感器、采集器将电磁波信号输入计算机，我们就可以在计算机屏幕上观察到电磁波信号。
连接好装置，把发射器置于某一波形挡，观察电磁波的波形。转动发射器上的旋钮，改变发射器发出的电磁波的频率，观察信号的变化。

## Slide 9
21.2
广播、电视和移动通信
电视信号的发射和接收
电视用电磁波传递图像信号和声音信号。
发射和接收图像信号的工作过程是：摄像机把图像变成电信号，发射机把电信号加载到频率很高的电流上，通过发射天线发射到空中。
电视机的接收天线把这样的高频信号接收下来，通过电视机把图像信号取出并放大，由显示器把它还原成图像。
声音信号的产生、传播和接收跟无线电广播的
工作过程相似。
此外，生活中常见的有线电视通过电缆等把电
视节目传送到千家万户。

## Slide 10
21.2
广播、电视和移动通信
移动通信信号的发射和接收
手机已经很普及了。
手机既是无线电发射台又是无线电接收台：它用电磁波把讲话的信息发射到空中，同时它又在空中捕获电磁波，得到对方讲话的信息。

## Slide 11
21.2
广播、电视和移动通信
移动通信信号的发射和接收
手机可以使你很方便地跟朋友通话，无论你的朋友在附近，还是远在别的国家。
手机的体积很小，发射功率不大；它的天线也很简单，灵敏度不高。
因此，它跟其他用户的通话要靠较大的固定无线电台转接。这种固定的电台叫作基站。
城市中高大建筑物上常常可以看到移动通信基站的天线。
如图所示为全球海拔最高的5G（第五代移动通信技术）基站，实现了珠峰峰顶5G网络覆盖。
现在智能手机的功能非常丰富，可以用来视频通话、浏览网页、举办网络会议，等等。

## Slide 12
课堂小结
21.2
广播、电视和移动通信
项目 |  | 广播 | 电视 | 手机
不同点 | 信号形式 | 声音信号 | 声音信号和 图像信号 | 各种形式的信号
 | 载波频率 | 频率最小 | 频率最小 | 频率最大
 | 发射和 接收设备 | 广播电台发射、 收音机接收 | 电视台发射、 电视机接收 | 手机发射、接收，基地台转接
相同点 | 载体 | 电磁波 |  | 
 | 发射过程 | 信号转换→调制→天线发射 |  | 
 | 接收过程 | 天线接收→调谐→解调→声音与图像 |  | 

## Slide 13
练习与应用
1.无线电广播信号是由广播电台发送的，请在方框中将电磁波信号产生和发射流程中使用的装置补充完整。
21.2
广播、电视和移动通信
话筒
天线

## Slide 14
解：
（1）话筒的作用是将声音信号转化为电信号，因此输出的音频电信号频率与声音频率一致，为440Hz。
（2）收音机接收的是广播电台发射的载波频率，题目中明确该频道为1008kHz，因此此时收音机接收到的空中电磁波频率为1008kHz。
练习与应用
2.某同学用收音机收听中央广播电视总台1008kHz频道播放的钢琴节目，某时刻他听到演员弹奏频率为440Hz的“6”音。
（1）在该时刻，话筒输出的音频电信号的频率是多少？
（2）此时收音机接收到的空中电磁波的频率是多少？
21.2
广播、电视和移动通信

## Slide 15
解：
中央电视塔的核心作用是发射和接收电视、广播等电磁波信号，具体包括：
①信号发射：作为广播电视信号的发射天线，将电视、广播的电信号转化为电磁波，向周围区域传输；
②信号覆盖：高松的塔体可提升天线高度，扩大电磁波的覆盖范围，减少信号遮挡，使更多用户能清晰接收信号；
③辅助功能：同时具备通信、导航信号转发，以及旅游观光、气象监测等功能。
练习与应用
3.如图所示，中央电视塔的塔尖高耸入云，它的主要作用是什么？
21.2
广播、电视和移动通信

## Slide 16
练习与应用
4.老式电话的话筒中有一个装着炭粒的小盒子（如图甲），对着话筒讲话时由于声音的振动，膜片时紧时松地压破炭粒，压紧时图中A、B之间的电阻变小，放松时电阻变大。在A、B之间加高频等幅电压（如图乙），对着话筒讲话（声波频率如图丙所示），此时话筒中的电流大概是怎样的？若把该电流信号用电磁波发射出去，发射的电磁波中是否有讲话的声音信息？
21.2
广播、电视和移动通信
话筒中会产生随声音变化的电流，时大时小。
发射的电磁波中有讲话的声音信息。

## Slide 17
谢 谢