## Slide 1
第3节 跨学科实践：为节约能源设计方案
第二十二章 能源与可持续发展

## Slide 2
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目提出
人们在生产生活中都会使用各种能源。
你在生活中都遇到过哪些浪费能源、污染环境的问题？
想为节能和环保作出贡献，可以先从优化自己家中能源的使用入手，制定出一个优化家庭能源使用的具体方案。

## Slide 3
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目分析
制定优化自己家庭能源使用的具体方案，需要拆分为以下任务：
1.了解家庭使用能源的具体情况；
2.有针对性地提出优化方案；
3.分析方案的有效性和可行性；
4.交流讨论，改进方案。
调查
设计
检验
改进

## Slide 4
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
1.调查家中能源的使用情况
学生家庭的能源使用情况
能源用途 | 采暖 | 做饭 | 生活热水 | 制冷 | 其他电器 | 交通
能源名称 | 天然气 |  |  | 电 |  | 汽油
能源类型 | 不可再生能源 |  |  | 来自不可再生能源和可再生能源 |  | 不可再生能源
消耗量（年） | 210m3 |  |  | 2660kW·h |  | 730L
能源浪费情况 | 取暖温度过高 |  |  | 电器长时间待机，不能随手关灯 |  | 过度依赖私家车

## Slide 5
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
1.调查家中能源的使用情况
某个家庭的能源使用情况
①优先改进采暖和交通，因为能源消耗大，而且完全依赖不可再生能源；
②制冷的能源消耗也很大，而且大部分来自不可再生能源。
能源用途 | 采暖 | 做饭 | 生活热水 | 制冷 | 其他电器 | 交通
能源名称 | 天然气 |  |  | 电 |  | 汽油
能源类型 | 不可再生能源 |  |  | 约70%来自不可再生能源， 约30%来自可再生能源 |  | 不可再生能源
消耗量（年） | 200m3 |  |  | 1000kW·h |  | 500L

## Slide 6
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
2.选取优化对象与确定改进方法调查家中能源的使用情况
采暖
制冷
交通

## Slide 7
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
优化能源使用的方法
使用新能源
提高能源使用效率
优化使用行为

## Slide 8
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.各小组交流讨论提出
优化方法 | 使用新能源 | 提高能源使用效率 | 优化使用行为
采暖 | 安装太阳能采暖系统 | 加装保温层 | 调低温度设定
制冷 | 屋顶安装太阳能电池板 | 换高能效空调，贴隔热膜及安装遮阳帘 | 调高温度设定，减小空调开启时间
交通 | 更换新能源车 |  | 乘坐公交车、骑自行车
思考：我们需要从哪些角度分析方案的可行性？

## Slide 9
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.各小组交流讨论提出
优化方法 | 使用新能源 | 提高能源使用效率 | 优化使用行为
采暖 | 安装太阳能采暖系统 | 加装保温层 | 调低温度设定
制冷 | 屋顶安装太阳能电池板 | 换高能效空调，贴隔热膜及安装遮阳帘 | 调高温度设定，减小空调开启时间
交通 | 更换新能源车 |  | 乘坐公交车、骑自行车
是否节约能源？
能否满足使用需要？

## Slide 10
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
应该收集哪些证据？如何分析？请同学们小组讨论交流
 | 是否节约能源 | 是否满足使用需要 | 其他
加装保温层 | 利用保温材料制作小屋模型进行测试 | 统计家庭成员对屋内温度的满意度 | 对比不同保温材料的价格、环保性和耐火性
更换新能源车 | 调查燃油车能耗值与新能源车能耗值 | 续航里程是否满足家庭日均里程；充电是否方便、快捷 | 调查新能源车与燃油车的价格
是否节约能源？
能否满足使用需要？

## Slide 11
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
（1）明确思路。
热量能够自发地从高温物体传递到低温物体。
为房屋加装保温层

## Slide 12
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
（2）选取材料。
材料的保温性能与哪些因素有关？
厚度
热导率
干燥程度
与外界的接触面积
外界温度
通常，材料厚度越大、导热率越小、与外界的接触面积越小，材料就越能减缓热量散失。

## Slide 13
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
各小组调研结果
材料名称 | 热导率/[W·(m·℃)-1] | 材料名称 | 热导率/[W·(m·℃)-1]
聚苯乙烯泡沫板 | 0.035~0.040 | 挤塑聚苯乙烯板 | 0.028~0.030
玻璃棉板 | 0.035~0.042 | 膨胀聚苯板 | 0.042
气凝胶 | 0.013~0.018 | 发泡聚氨酯 | 0.020~0.025
铝箔橡塑棉 | 0.032~0.045 | 无机纤维 | 0.034~0.045

## Slide 14
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
在为房屋选择保温材料时，还要从哪些方面考虑呢？
环保性
价格
耐火性
是否容易安装

## Slide 15
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
小组合作探究
材料名称 | 热导率/[W·(m·℃)-1] | 环保性 | 价格/[元·m-2] | 耐火性 | 易安装程度
聚苯乙烯泡沫板 | 0.035~0.040 |  |  |  | 
挤塑聚苯乙烯板 | 0.028~0.030 |  |  |  | 
铝箔橡塑棉 | 0.032~0.045 |  |  |  | 

## Slide 16
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
小组合作探究
材料名称 | 热导率/[W·(m·℃)-1] | 环保性 | 价格/[元·m-2] | 耐火性 | 易安装程度
聚苯乙烯泡沫板 | 0.035~0.040 | √ |  |  | 
挤塑聚苯乙烯板 | 0.028~0.030 | √ |  |  | 
铝箔橡塑棉 | 0.032~0.045 | √ |  |  | 

## Slide 17
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
小组合作探究
材料名称 | 热导率/[W·(m·℃)-1] | 环保性 | 价格/[元·m-2] | 耐火性 | 易安装程度
聚苯乙烯泡沫板 | 0.035~0.040 | √ |  |  | 硬度很软，不易安装
挤塑聚苯乙烯板 | 0.028~0.030 | √ |  |  | 硬度稍软，易安装
铝箔橡塑棉 | 0.032~0.045 | √ |  |  | 硬度高， 易安装

## Slide 18
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
小组合作探究
材料名称 | 热导率/[W·(m·℃)-1] | 环保性 | 价格/[元·m-2] | 耐火性 | 易安装程度
聚苯乙烯泡沫板 | 0.035~0.040 | √ |  | 良好 | 硬度很软，不易安装
挤塑聚苯乙烯板 | 0.028~0.030 | √ |  | 良好 | 硬度稍软，易安装
铝箔橡塑棉 | 0.032~0.045 | √ |  | 一般 | 硬度高， 易安装

## Slide 19
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
小组合作探究
材料名称 | 热导率/[W·(m·℃)-1] | 环保性 | 价格/[元·m-2] | 耐火性 | 易安装程度
聚苯乙烯泡沫板 | 0.035~0.040 | √ | 70~90 | 良好 | 硬度很软，不易安装
挤塑聚苯乙烯板 | 0.028~0.030 | √ | 90~110 | 良好 | 硬度稍软，易安装
铝箔橡塑棉 | 0.032~0.045 | √ | 17~27 | 一般 | 硬度高， 易安装

## Slide 20
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
小组合作探究
材料名称 | 热导率/[W·(m·℃)-1] | 环保性 | 价格/[元·m-2] | 耐火性 | 易安装程度
聚苯乙烯泡沫板 | 0.035~0.040 | √ | 70~90 | 良好 | 硬度很软，不易安装
挤塑聚苯乙烯板 | 0.028~0.030 | √ | 90~110 | 良好 | 硬度稍软，易安装
铝箔橡塑棉 | 0.032~0.045 | √ | 17~27 | 一般 | 硬度高， 易安装
经过探究发现：应选择热导率低的挤塑聚苯乙烯板做保温材料

## Slide 21
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
（3）确定方案
①哪些部位安装保温材料？
外墙、屋顶、窗户、入户门等。
②保温材料的规格、尺寸应满足什么要求？
以下为挤塑聚苯乙烯板的常见规格：
1.2m×0.6m×50mm：适用于一般建筑保温需求；
2.4m×1.2m×50mm：适合大面积施工，减少接缝，提高施工效率。

## Slide 22
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
（3）确定方案
安装位置 | 安装尺寸/cm2 | 所需材料 | 处理方式 | 备注
外墙1 | 475×300 | 挤塑聚苯乙烯板 | 用胶黏剂固定 | 1.保温材料外层刷防潮腻子。 2.挤塑聚苯乙烯板的费用约2850元（据当前市场价估算）。
外墙2 | 475×300 | 挤塑聚苯乙烯板 | 用胶黏剂固定 | 
窗户1 | 167×193 | 安装胶条、玻璃贴膜 | 密封、粘贴 | 
窗户2 | 167×193 | 安装胶条、玻璃贴膜 | 密封、粘贴 | 
入户门 | 84×216 | 门帘 | 外挂 | 

## Slide 23
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
（4）制作模型及测试
为了检验保温效果，可以将质量相等的冰块装在塑料袋中，分别放入没有保温材料和装有所选保温材料的“家”中，将“家”放置在相同的环境下，经过相同的时间后将冰块取出并进行比较，通过比较冰块质量的变化来评估设计的保温效果。

## Slide 24
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
（4）制作模型及测试
①通过这两个“家”的保温实验对比，发现安装保温材料的确可以对“家”起到保温效果，减少热量散失，从而节约能源。
②保温材料之间可以加装密封条来改进实验，以增强模型的保温效果。

## Slide 25
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
为家庭用车提供建议
新能源汽车种类 | 
1 | 纯电动汽车
2 | 混合动力汽车
3 | 燃料电池电动汽车
4 | 氢动力车

## Slide 26
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
新能源汽车一般使用电能、氢能等，燃油汽车使用汽油、柴油。
根据前面学过的知识，想想如何比较两类汽车的能耗。
为家庭用车提供建议
汽车类型 | 能耗的单位
燃油汽车 | L/100km
纯电动汽车 | kW·h/100km
需要统一单位

## Slide 27
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
根据《电动汽车能耗折算方法》（GB/T37340-2019）
计算电能的当量燃料消耗量的方法：FC=E×FE
FC——当量燃料消耗量，单位为L/100km
E——车辆的电能消耗量，单位为kW·h/100km
FE——燃料的能量因子，单位为L/(kW·h)
为家庭用车提供建议

## Slide 28
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
eg：某纯电汽车，测得其能耗为15.00kW·h/100km，92#汽油的能量因子为0.1161L/(kW·h)，则该汽车的当量汽油燃料消耗量为：
FC=E×FE
=15.00kW·h/100km×0.1161L/(kW·h)
=1.74L/100km
为家庭用车提供建议
远低于燃油车的能耗

## Slide 29
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
纯电动汽车的局限性
为家庭用车提供建议
汽车类型 | 纯电动汽车 | 燃油车
对温度的要求 | 对温度要求高，0℃以下，电池电量减少 | 基本无要求，0℃以下使用防冻液
充电或加油时长 | 较长 | 较短

## Slide 30
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目实施
3.制订与检验设计方案
调查结果：在温度适宜的地区，充电便捷的条件下，城市内采用纯电动汽车，可以满足家庭基本用车需求。
我国的石油高度依赖进口，从能源安全角度，国家大力开发新能源汽车，使国家在能源供应上更自主。
为家庭用车提供建议

## Slide 31
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
展示交流
交流讨论、改进方案
调查
设计
检验
改进

## Slide 32
22.3
跨学科实践：为节约能源设计方案
项目评估
评价维度 | 评价指标 | 等级（优秀/良好/合格/待改） |  | 
 |  | 自评 | 互评 | 师评
调研与分析 | 准确统计家庭能源类型、用途及年消耗量，准确分析能耗大小与哪些因素有关 |  |  | 
设计与检验 | 科学运用相关知识和方法，方案设计合理，具有可行性，根据检验结果优化方案 |  |  | 
交流与合作 | 交流沟通顺畅，尊重不同观点，分工明确，共同解决问题 |  |  | 
创新与实践 | 材料选取和节能方式选择方面，提出独特思路和方法，能将理论知识灵活应用于实践 |  |  | 

## Slide 33
谢 谢