## Slide 1
北师大版九年级全一册（2024）
第十四章 电与磁
14.6探究产生感应电流的条件
授课教师： .
班 级： 9年级（ ）班 .
时 间： .
2026/7/27
北师大版九年级物理14.6《探究产生感应电流的条件》同步练习题（全文约1200字）
一、填空题（每空2分，共30分）
1. 1831年，英国物理学家__________发现了电磁感应现象，进一步揭示了电和磁的联系。
2. 闭合电路的__________导体在磁场中做__________磁感线运动时，导体中就会产生感应电流，这种现象叫作电磁感应。
3. 产生感应电流的两个必要条件：一是电路必须是__________的，二是部分导体做__________磁感线运动。
4. 电磁感应现象中，__________能转化为__________能，这是__________的工作原理。
5. 感应电流的方向与__________方向和导体__________方向有关。
6. 只改变磁场方向或只改变导体切割运动方向，感应电流方向__________；同时改变两个方向，感应电流方向__________。
7. 感应电流的大小与磁场__________、导体切割磁感线的__________有关。
8. 磁场越强、导体切割速度越快，产生的感应电流越__________。
9. 如果导体顺着磁感线运动，__________（选填“会”或“不会”）产生感应电流。
10. 电磁感应是__________生电，而电流的磁效应是__________生磁，二者原理相反。
二、选择题（每题3分，共36分）
1. 发现电磁感应现象的科学家是（）
A. 奥斯特 B. 法拉第 C. 牛顿 D. 焦耳
2. 下列能产生感应电流的情况是（）
A. 闭合电路导体静止在磁场中 B. 闭合电路部分导体切割磁感线
C. 断开电路导体切割磁感线 D. 导体顺着磁感线运动
3. 产生感应电流的必备条件是（）
A. 电路闭合且部分导体切割磁感线 B. 只要有磁场就能产生
C. 导体通电即可 D. 电路断开切割磁感线
4. 感应电流的方向由哪两个因素决定（）
A. 磁场强弱、切割速度 B. 磁场方向、切割运动方向
C. 电压大小、电阻大小 D. 通电时间、导体长度
5. 同时改变磁场方向和导体切割方向，感应电流方向（）
A. 改变 B. 不变 C. 反向 D. 消失
6. 下列现象属于电磁感应的是（）
A. 通电导线受力运动 B. 电磁铁吸引铁钉
C. 导体切割磁感线产生电流 D. 电流周围产生磁场
7. 发电机的工作原理是（）
A. 电磁感应现象 B. 电流的磁效应
C. 磁场对电流的作用 D. 电流热效应
8. 电磁感应过程的能量转化是（）
A. 电能→机械能 B. 机械能→电能
C. 内能→电能 D. 电能→内能
9. 增大感应电流的可行方法是（）
A. 减弱磁场 B. 减慢切割速度
C. 增强磁场、加快切割速度 D. 断开电路
10. 导体在磁场中上下顺磁感线运动，结果是（）
A. 产生强电流 B. 产生微弱电流
C. 无感应电流 D. 电流方向改变
11. 关于电与磁原理对比，说法正确的是（）
A. 电磁感应是电生磁 B. 电流磁效应是磁生电
C. 电磁感应是磁生电 D. 两者原理完全相同
12. 探究感应电流产生条件的实验中，检测微弱电流的仪器是（）
A. 电压表 B. 灵敏电流计 C. 电流表 D. 电能表
三、判断题（对打√，错打×，每题2分，共12分）
1. 只要导体在磁场中运动，就一定产生感应电流。（）
2. 产生感应电流的前提是电路必须闭合。（）
3. 导体切割磁感线速度越快，感应电流越大。（）
4. 同时改变磁场和切割方向，感应电流方向改变。（）
5. 发电机利用电磁感应原理工作。（）
6. 电磁感应将机械能转化为电能。（）
四、简答分析题（12分）
1. 完整说明产生感应电流的两个必要条件。（6分）
2. 简述感应电流方向的变化规律。（6分）
五、实验填空题（10分）
电磁感应现象由__________发现；产生感应电流需要电路__________、部分导体__________磁感线运动；能量转化是__________转化为电能；生活应用是__________。
六、综合应用题（10分）
请对比“磁场对通电导线的作用”和“电磁感应”两种现象，说明其原理、能量转化和应用的区别。
参考答案
一、填空题
1. 法拉第
2. 部分；切割
3. 闭合；切割
4. 机械；电；发电机
5. 磁场；切割运动
6. 改变；不变
7. 强弱；速度
8. 大
9. 不会
10. 磁；电
二、选择题
1.B 2.B 3.A 4.B 5.B 6.C 7.A 8.B 9.C 10.C 11.C 12.B
三、判断题
1.× 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.√
四、简答分析题
1. ①电路条件：整个电路必须是闭合的，断开电路无法产生感应电流；②运动条件：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，顺磁感线运动不会产生电流。两个条件缺一不可。
2. 感应电流方向由磁场方向和导体切割磁感线的运动方向共同决定；只改变其中一个因素，感应电流方向发生改变；同时改变两个因素，感应电流方向保持不变。
五、实验填空题
法拉第；闭合；切割；机械能；发电机
六、综合应用题
1. 磁场对通电导线的作用：原理是通电导体在磁场中受力运动，能量转化为电能→机械能，应用是电动机；
2. 电磁感应现象：原理是闭合电路部分导体切割磁感线产生感应电流，能量转化为机械能→电能，应用是发电机；
二者原理相反、能量转化相反，是电与磁相互转化的两种核心现象。

## Slide 2
电流能够产生磁场，那么磁场能否产生电流呢？如果能，需要什么条件？

## Slide 4
进入新课
一、电池
1.电池的作用：把其它形式能转化为电能
2.电池的种类
3.电池提供的是直流电

## Slide 5
化学电池
—— 干电池
1.构造

## Slide 6
2.原理：把化学能转化为电能
不论干电池的号数、形状如何，它们的电压大都是1.5V。

## Slide 7
3.废旧电池的处理
废旧干电池要集中分类处理，如果乱仍会造成环境污染。原因是干电池内含有酸和汞、镉等重金属元素，排放到地下水中污染环境。一节一号电池烂在地里，能使一平方的土壤永远失去利用价值，一粒纽扣电池可使600t水受到污染，相当于一个人一生的饮水量。

## Slide 8
原理：
将电能转化为化学能储存起来，使用时把化学能转变成电能。
化学电池
—— 蓄电池

## Slide 10
太阳能电池
1.请大家阅读课本说说对太阳能电池的了解
2.交流太阳能电池的构造和使用太阳能电池的优缺点。
优点：取之不尽，没有污染
缺点：受天气条件的限制

## Slide 11
二、发电机
发电机是其它形式的能转化为电能的装置。常见的发电机有火力发电、水力发电、核能发电等

## Slide 12
火力发电
1.能量转化：
燃料的化学能
水和水蒸气的内能
发电机转子的机械能
电能

## Slide 13
2.火力发电的优缺点
优点：原材料易获得，设备简单不受客观因素的影响。
缺点：燃烧大量的煤、石油等燃料，这都是不可再生的；燃料燃烧还会产生大量的二氧化碳、含硫的气体和粉尘等，污染环境，降低了空气质量，对生态环境产生不利影响。

## Slide 14
火电厂中的汽轮机组

## Slide 15
水力发电
1.能量转化：
水的机械能
水轮机的机械能
发电机转子的机械能
电能

## Slide 16
2.水力发电的优缺点
优点：是对自然资源的综合利用。
缺点：其发展受地理位置和自然条件变化的影响，并且对生态也有相当大的影响。

## Slide 17
三峡水电站

## Slide 18
核能发电
核能发电是在核反应堆中利用铀原子核裂变时放出的核能来发电的

## Slide 19
知识点1 电磁感应现象
1. 如图所示是探究感应电流产
生条件的装置。某同学闭合开关后，进行
了多次实验，观察并记录灵敏电流计的指
针偏转情况如表所示。

## Slide 20
实验 序号 | 磁感线的 方向 | 线框底边 的运 动情况 | 灵敏电流计指针的 偏转情况
1 | 竖直向下 | 竖直上下运动 | 不偏转
2 |  | 水平左右运动 | 偏转
3 |  | 斜向左右运动 | 偏转

## Slide 21
（1）他选用灵敏电流计而不使用电流表的
原因是感应电流较____（选填“小”或“大”），
且导体运动方向不同，产生的感应电流的
方向____（选填“会”或“不会”）发生改变。
小
会
（2）根据实验现象可知，闭合回路的一部分导体在磁场中
做____________运动时，回路中会产生感应电流。
切割磁感线

## Slide 22
（3）他在实验过程中，还发现 向右运动
时，灵敏电流计的指针向左偏转； 向左
运动时，灵敏电流计的指针向右偏转。由
导体运动
（4）从能量角度分析，感应电流产生的过程中______能转
化为电能。
机械
此可知：感应电流的方向与__________的方向有关。
返回

## Slide 23
知识点2 动圈式话筒
2. ［2024·芜湖一模］关于如图的动圈式话筒，下列说法正
确的是( )
C
（第2题）
A. 其工作原理是通电导体在磁场中受力运动
B. 说话时声音音调的高低变化会引起线圈中电
流大小的变化
C. 由于膜片带动线圈左右振动，线圈中就会产
生方向变化的电流
D. 线圈中产生的是声信号
返回

## Slide 24
1.能量转化：
核能
水和蒸气的内能
发电机转子的机械能
电能

## Slide 25
2.核能发电的优缺点
优点：用料省，运输方便，污染小。
缺点：原材料比较少，遗留物有很强的放射性。

## Slide 26
秦山核电站

## Slide 27
新型能源的开发
潮汐发电
地热发电
太阳能发电
风能发电

## Slide 28
知识点3 发电机
3. ［2024·淄博三模］如图甲所示，把一台手摇发电机跟小灯
泡连接起来，使线圈在磁场中转动，可以看到小灯泡发光。下
列说法正确的是( )
C
（第3题）
A. 发电机是利用电流的磁效应来工作的
B. 发电机将电能转化为机械能
C. 线圈转得越快，小灯泡越亮
D. 若将小灯泡换成如图乙的灵敏电流计，则
指针一直偏向右边
返回

## Slide 29
4.［2024·徐州］如图所示是自制交流发电机模型。风车转动，
线圈在磁场中做______磁感线运动时，电路中就会产生感应
电流，电流方向与______方向和导体运动方向有关。如果把
灵敏电流计换成电池，把模型当作电动机，此时线圈______
（选填“能”或“不能”）持续转动。
切割
磁场
不能
返回

## Slide 30
5. ［2024·苏州模拟］图中为与磁现象有关的四个实验，其
对应的判断正确的是( )
D
A. 实验甲说明磁体周围各点的磁场方向都相同
B. 实验乙是电磁感应现象
C. 实验丙说明电流具有磁效应
D. 实验丁说明磁场对通电导线有力的作用
返回

## Slide 31
6. 如图所示，甲、乙分别是动圈式话筒和动
圈式扬声器的结构图，下列分析较合理的是( )
C
A. 甲工作的原理与电动机工作原理相同
B. 乙工作的原理是电磁感应现象
C. 甲工作时线圈中产生感应电流，受磁场力的作用
D. 乙工作时消耗的电能全部转化为机械能
返回

## Slide 32
电磁感应
电磁感应现象
闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时产生电流的现象
电磁感应现象的应用
发电机、动圈式话筒等
相关因素：磁场的方向、导体运动的方向
产生感应电流的条件
感应电流的方向
实验方法：控制变量法
导体必须做切割磁感线运动
导体必须是闭合电路的一部分
Notes: 一级标题：黑体，

## Slide 33
必做作业：从教材习题中选取；
选做作业：完成练习册本课时的习题.