## Slide 1
专题十一 简单机械

## Slide 2
考点一 杠杆

## Slide 3
1.杠杆：在力的作用下绕着固定点转动的硬棒叫杠杆.
2.杠杆的五要素：
(1).支点(O)：杠杆绕着转动的点.
(2).动力（F1）：使杠杆转动的力.
(3).阻力（F2）：阻碍杠杆转动的力.
(4).动力臂（l1）：从支点到动力作用线的距离.
(5).阻力臂（l2）：从支点到阻力作用线的距离.
强调:
①力的作用线：通过力的作用点，沿力的方向所画的一条直线.
②距离：点到直线的垂线段的长度.
3.杠杆的平衡条件：动力×动力臂=阻力×阻力臂

## Slide 4
4.杠杆的分类及其应用
(1)．省力杠杆：
动力臂大于阻力臂，动力小于阻力.
使用省力杠杆，虽然省了力，但却费了动力作用点移动的距离.

## Slide 5
(2)．费力杠杆：
动力臂小于阻力臂，动力大于阻力.
使用费力杠杆，虽然费了力，但却省了动力作用点移动的距离.

## Slide 6
(3)．等臂杠杆：
动力臂等于阻力臂，动力等于阻力.
物理实验室中，我们使用的天平就是等臂杠杆.
托盘天平
物理天平

## Slide 7
考点二 滑轮和滑轮组
升国旗时，升旗手向下拉绳，国旗却向上运动，你知道这是什么原因吗？

## Slide 8
1.定滑轮:
轴的位置固定不动的滑轮称为定滑轮。
(1)实质：定滑轮是一个等臂杠杆.
(2)特点：使用定滑轮不能省力，但可以改变力的方向.
旗杆顶的定滑轮

## Slide 9
2.动滑轮:
工作时，轴跟物体一起移动的滑轮.
(1)实质：动滑轮是一个动力臂为阻力臂两倍的杠杆.
(2)特点：使用动滑轮省力一半，但不能改变动力的方向，且费距离.
电动起重机的动滑轮

## Slide 10
3.滑轮组：定滑轮和动滑轮组合在一起使用.
(1)使用滑轮组的好处：既能省力又可以改变力的方向.
(2)特点：使用滑轮组时，滑轮组用几段绳子吊着，提起物体所用的力就是物重的几分之几，即F=G/n(不考虑动滑轮重).如果考虑动滑轮重，则F=1/n（G物+G轮）
(3)使用滑轮组费距离：s=nh.

## Slide 11
重点实验解读
实验一 探究杠杆的平衡条件
考查要点：
1.让支点处于杠杆中央的目的：消除杠杆自身重力对实验的影响.
2.使杠杆在水平位置静止的目的：方便测出或读出杠杆的力臂.
3.杠杆平衡螺母的调节：左高左调，右高右调.
4.实验进行多次测量的目的：避免实验数据的偶然性，使结论具有普遍性.
5.测力计从竖直拉杠杆变成倾斜拉杠杆时，测力计示数的变化：会变大，因为拉力的力臂变小了.
6.实验数据分析总结.
7.杠杆平衡条件的应用.
8.实验结论：杠杆的平衡条件是动力×动力臂=阻力×阻力臂.

## Slide 12
1.（南平中考）利用如图所示的装置来探究“杠杆的平衡条件”．
（1）实验前，杠杆如图甲所示，可将杠杆两端的平衡螺母向 （选填“左”或“右”）调节，使杠杆在水平位置平衡，这样做的好处是可以直接从杠杆上读出.
（2）杠杆平衡后，如图乙所示，在杠杆B点挂3个相同的钩码，可在杠杆的D点挂 个相同的钩码，就可使杠杆重新在水平位置平衡． （3）保持B点钩码数量和力臂不变，杠杆在水平位置平衡时，测出多组动力臂l1和动力F1的数据，绘制了l1-F1的关系图象，如图丙所示．请根据图象推算，当l1为0.6m时，F1为 N．

## Slide 13
（1）杠杆不在水平位置，左端向下倾斜，右端上翘，故应向右调节平衡螺母，使杠杆在水平位置平衡，支点到力的作用点的距离就是力臂，便于测量力臂大小；
（2）设一钩码重为G，一格为L，根据杠杆平衡条件可知：3G×4L=FD×3L，所以FD=4G，需在D点挂4个钩码；
F2L2
L1
0.3N•m
0.6m
（3）由于此题中的阻力和阻力臂不变，据F1L1=F2L2可知，利用图象中任意一组数据都能得出，F2L2=F1L1=0.1m×3N=0.3N•m；
故若当L1为0.6m时，F1= = =0.5N；
（1）右 力臂的大小 （2）4 （3）0.5
【解析】
【答案】

## Slide 14
实验二 测量滑轮组的机械效率
考查要点：
1.操作要求：匀速拉动弹簧测力计.
2.弹簧测力计的读数.
3.总功、有用功和机械效率的计算.
4.实验结论：①同一滑轮组，提升的物体越重，其机械效率越高；②提升同一物体，动滑轮的个数越小，即动滑轮烦人重力越小，滑轮组的机械效率越高；③滑轮组的机械效率与滑轮组的绕线方法和重物提升的高度无关.

## Slide 15
2．（2017年齐齐哈尔）某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示，实验装置如图所示．
（1）实验中应沿竖直方向 缓慢拉动弹簧测力计．
（2）小组同学发现实验过程中边拉动边读数，弹簧测力计示数不稳定，应该静止读数，你认为他的想法 （选填“正确”或“不正确”），因为她没有考虑到对滑轮组机械效率的影响．
（3）用丁图装置进行实验，得出表中第4次实验数据，请将表中的两个数据填写完整．
（4）通过比较 两次实验数据得出结论：使用同一滑轮组提升同一重物时，滑轮组的机械效率与绳子段数无关.（填实验次数的序号）
（5）通过比较 两次实验数据得出结论：同一滑轮组提升重物时，物重越大，滑轮组的机械效率越高．（填实验次数的序号）
（6）通过比较3、4两次实验数据可得出结论： .

## Slide 16
【解析】（1）实验中应沿竖直方向匀速缓慢拉动弹簧测力计，这样测力计示数才等于拉力大小；（2）在弹簧测力计静止时读出了数据，由于不会克服轮与轴、绳与轮之间的摩擦，所以测力计示数偏小，他的想法是不正确的；（3）丁图中，绳子的有效段数为n=4，绳端移动距离s=nh=4×0.1m=0.4m，滑轮组的机械效率：η=W有/W总 =Gh/Fs ＝8N×0.1m /2.5N×0.4m =80%；（4）绳端移动距离与物体升高的高度的关系为s=nh，所以，结合表中数据可知实验1、2、3中绳子的有效段数分别为2、3、3；再结合钩码的重力可知，实验1、2、3分别是用甲、乙、丙装置做的实验，根据控制变量法，研究同一滑轮组的机械效率与绳子段数的关系时，要控制提升物体的重力相同、滑轮个数也相同，只改变绳子的有效段数，所以应比较1、2两次实验数据；通过比较1、2两次实验数据得出结论：使用同一滑轮组提升同一重物时，滑轮组的机械效率与绳子段数无关；（5）研究同一滑轮组提升重物时，机械效率与物重的关系时，要控制滑轮个数相同、绳子的段数相同，只改变物体的重力，故通过比较2、3两次实验数据得出结论：同一滑轮组提升重物时，物重越大，滑轮组的机械效率越高；（6）通过比较3、4两次实验数据，即对应的图丙、图丁两装置，滑轮组不同，提升的重物相同，动滑轮越重机械效率越小，故可得出结论：不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越轻，滑轮组的机械效率越高．（不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越重，滑轮组的机械效率越低）
【答案】（1）匀速 （2）不正确 摩擦 （3）0.4 80% （4）1、2 （5）2、3 （6）不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越轻，滑轮组的机械效率越高（或不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越重，滑轮组的机械效率越低）

## Slide 17
真题体验
1.（2017年连云港）如图所示，在均匀杠杆的A处挂3个钩码，B处挂2个钩码，杠杆恰好在水平位置平衡，已知每个钩码的质量均为50g，若在A，B两处各加1个钩码，那么杠杆 （ ）
A．右边向下倾斜 B．左边向下倾斜
C．仍保持水平位置平衡 D．无法确定杠杆是否平衡

## Slide 18
【解析】（1）如图所示，每个钩码的质量为50g，重力为G=mg=0.05kg×10N/kg=0.5N，杠杆上每小格的长度假设为1cm，
则FA =0.5N×2=1N，LA =1cm×2=2cm，FB =0.5N，LB =1cm×4=4cm；
所以FA×LA=FB×LB
（2）在A、B 两处再各加挂一个50g的钩码后，FA′=0.5N×3=1.5N，FB′=0.5N×2=1N，LA和LB的长度都不变，
则FA′×LA =1.5N×2cm=3N•cm，FB′×LB =1N×4cm=4N•cm
因为FA′×LA＜FB′×LB
所以杠杆右边下倾．
【答案】A

## Slide 19
真题体验
2.（2017•宁波）如图所示，用同一个动滑轮先后提升同一物体，使物体以相同的速度匀速上升相同的高度，所用的力分别是F甲和F乙，拉力做功的功率分别是P甲和P乙．若不计摩擦、动滑轮重和绳重，则F甲与F乙、P甲与P乙之间的大小关系是 （ ）
A．F甲＜F乙、P甲=P乙 B．F甲＞F乙、P甲＞P乙
C．F甲＞F乙、P甲=P乙 D．F甲＜F乙、P甲＜P乙

## Slide 20
真题体验
【解析】由题知，两装置都不计摩擦、动滑轮重和绳重，提升物体的重相同，甲图，拉力作用在动滑轮的轴上，费一倍的力，即F甲=2G；乙图，拉力作用在绳子自由端，省一半的力，即F乙= G，故F甲＞F乙，AD错误；物体上升的速度相同，则拉力端的速度分别为：v甲= v物，v乙=2v物，甲图拉力的功率：P甲=F甲v甲=2G× v物=Gv物；乙图拉力的功率：P乙=F乙v乙= G×2v物=Gv物，故P甲=P乙，C正确，B错误.
【答案】C

## Slide 21
真题体验
3. (淄博中考) 用如图所示的滑轮组在10 s内将300 N的重物匀速提升3 m，已知动滑轮重30 N，不计摩擦，则 （ ）
A．利用滑轮组所做的有用功是450 J
B．绳子自由端移动的速度是0.9 m/s
C．拉力的功率是99 W
D．滑轮组的机械效率是80%
【解析】利用滑轮组所做的有用功：W有 =Gh =300N×3m=900J，故A错误；拉力做的功：W总=（G+G动）h =（300N+30N）×3m=990J，拉力的功率：P=W总/t =990J/10s =99W，故C正确；滑轮组的机械效率：η=W有/W总 ×100%=900J/990J ×100%≈90.9%，故D错误；由图可知，n=2，则绳端移动的距离：s=nh=2×3m=6m，绳子自由端移动的速度：v=s/t =6m/10s =0.6m/s，故B错误．
【答案】C