## Slide 1
第十八章 电功率
广袤的戈壁滩上天气多变，有时风和日丽，有时狂风劲舞。在风的吹动下，扇叶时而徐徐转动，时而急速回旋，整个风车田犹如一支乐队在演奏着一首气势磅礴的交响曲。
风车发出的电是由什么能转化来的？
风力发电有什么好处？

## Slide 2
18.1 电 能 和 电 功

## Slide 3: 电能的来源
电能
电能
机械能
化学能
风能
核能
太阳能
化学能

## Slide 4
电能在现代社会中的广泛来源：
发电机
干电池
蓄电池
太阳能电池
纽扣电池
电池
电能
风力
水力
火力
太阳能
核能
还有潮汐发电，地热发电等

## Slide 5
各种各样的发电厂和电池，其实质是把各种形式的能转化为电能，供人们使用。

## Slide 6
下列各种情况中消耗的电能转化成什么能？
电能转化为内能和光能。
电能转化为热能和机械能
电能转化为内能
电能转化为动能

## Slide 7
2．电能的单位：国际单位是：焦耳（J）
生活中的单位是：度和千瓦时（kW·h）
1 度=1 kW·h = 1×103 W×3 600 s
= 3.6×106 J
1．定义：电能是一种能量，是由其他形式的能量
转化而来。
如：用电器工作的过程就是消耗电能的过程。
一、电 能

## Slide 8
电能表（即电度表）是测量用电器在一段时间内消耗多少电能的仪表。
二、电能的计量
1、电能表的用途：
测量电路消耗的电能

## Slide 9
●“220 V” 表示 这个电能表应该在 220 伏的电路中使 用。
●“10（20）A” 表示这个电能表的 标定电流为 10 A， 额定最大电流为 20 A。电能表工作 时的电流不应超过 额定最大电流。
●“50 ～”表示 电能表在频率为50 Hz的交流电路中使用。
●“600 revs/ （kW · h）”表示 每消耗 1 kW · h(或1度)的电能，电能表上的转盘转了600 转。
kW · h:电能表的单位
电 能 表 的 重 要 参 数 ：
●读 数

## Slide 10
读数时要注意，数字栏中最后的一位是小数位。
“800 imp/（kW · h）”表示每消耗
1 kW · h(或1度)的电能，电能表 指示灯闪了600 次。

## Slide 12
4 | 2 | 6 | 7 | 8
4 | 3 | 7 | 4 | 4
W1=__________kw•h
  W2=__________kw•h
1月底:
2月底:
W=______________ kw•h
4267.8
4374.4
W2 -W1= 106.6
2月份用电
例：电能表的读数及电能计量方法
读数
读数

## Slide 13
小明家中1 月底与 2 月底电能表的示数如图所示，小明家所在地区每度电的电费是0.60元，请估算他家 2 月份需要付多少电费。
3 | 2 | 8 | 7 | 5
3 | 3 | 9 | 4 | 5
2 月底
1 月底
2 月份消耗的电能为：
W=3 394.5 kW·h －3 287.5 kW·h = 107 kW·h
应支付的电费为：
107 kW·h×0.60 元/(kW·h) = 64.2 元
解：
练一练

## Slide 14: 各式各样的电能表
(a) 感应式

## Slide 15
有一种电子式单向电能表已开始使用，其中没有转动的铝盘，靠内部的电子电路计算电能，读数由液晶板显示。
(b) 电子式
表示每消耗1kW·h的电能，指示灯闪烁3200次

## Slide 16
用户买来IC卡后插入，电能表读取卡中的金额。一旦金额用完，电能表切断电路，这时需要到银行为IC卡充值，重新插入电能表。
(c) IC卡电能表

## Slide 17
洗衣机工作约 2.7 h
1 kW · h（1度） 电能的作用
电炉炼钢1.6 kg 生产化肥0.7 kg 采掘原煤105 kg
电车行使0.85 km 灌溉麦田330 m2
节 约 每 一 度 电 ！

## Slide 18
电能转化为机械能
电能转化为内能
电能转化为光能
物理学中，当电能转化为其他形式能量时我们就说电流做了功，简称电功。
实质是电能和其他形式能之间的转换，转化的多少可以用电功大小来表示。
电能转化为化学能

## Slide 19
1、定义：
当电能转化为其他形式的能时，我们就说电流做了功，简称电功。用W表示。
电流做功的过程，就是电能转化为其他形式的能的过程。
用电器就消耗了
多少电能
电流做了
多少功
就有多少电能转化成其他形式的能
三、电功
电能=电功

## Slide 20
2、单位：
焦耳（J）
和 千瓦时（kW·h）
1kW·h= J
3.6×106
例题：电饭锅20分钟内消耗电能0.4kW·h,
合 J,这个过程中,
电流做功 J.
1.44×106
1.44×106

## Slide 21
电流通过白炽灯做功100J
100J
100J
内能、
光能
电流做功100J=消耗电能100J
电能

## Slide 22: 猜 想 ：
电流做功与哪些因素有关?

## Slide 23
P90 : 大量事实表明:
电压
电流
时间
公式：W = UIt
电流做功的多少跟电流的大小、电压的高低、通电时间的长短都有关系。
3、电功跟_____、_____和通电的_____成正比。
W 电功 焦（J）
t 时间 秒（s）
I 电流 安（A）
U 电压 伏（V）

## Slide 24
4、推导公式：
W = UIt
I =
U
R
W = I2Rt
W =
U2
R
t
注：只要公式中出现 U 或 I 或 R，
电功要用小单位！

## Slide 25
二、电能的计量
课堂小结
电能的应用
电能的
计量
电功的
计算

## Slide 26
思考：下列各例中什么能转化成什么能呢？
1.电动机通电转动的过程中，____能主要转化为_________能。
2.电热壶通电后发热，____能转化为____能。
3.电灯通电后发光、发热的过程中，____能转化为____能和____能。
由此你能得出电流做功的实质是：“电能转化为__________能的过程”,电流所做的功叫做
____。
电
机械能
电
内
电
光
内
其他形式
电功

## Slide 27
4、一把电烙铁接在220V的电路中，通过它的电流是350mA，问通电1h消耗了多少电能？
解：W=UIt
=220V× 0.35A× 3600s
=2.772×105J
答：电烙铁通电1h消耗2.772×105J的电能

## Slide 28
1．有一只节能灯接在220 V的家庭电路中，通过它的电流为90 mA，计算这只灯使用5 h消耗多少度电？
解： I =90 mA=0.09 A
W=UIt
=220 V×0.09 A×（5×3600）S
=356400J
=0.099 kW·h
练一练

## Slide 29
2．手机、数码相机等常用充电电池作为电源，某手机电池的电压为3.6 V，安时容量为750 mA·h。它充满电后所储存的电能是_______J。
It
解：电池参数有：电压和“安时”容量(A·h)
安时容量=放电电流(A)×放电时间(h)
750 mA·h= 750 mA×1 h
W = UIt = 3.6 V×0.75 A×3 600 s = 9 720 J
9 720
练一练

## Slide 30
3、星期天，小明在家帮妈妈煮饭，他发现当家中只有电饭锅工作时，4min内电能表的转盘转动了55r，同时他还注意到电能表标有“1200 r/(kW·h)”请算一算，在这段时间里电饭锅消耗的电能是多少焦？
解：
例3
练一练

## Slide 31
4、一电能表表盘上标明1200r/(KW·h),将某用电器
单独接在该电能表上.当用电器工作5min后,电能
表的转盘转过60r.若用电器额定电压为220V,求
通过用电器的电流？
解:
W=
60r
1200r/(KW·h)
=
20
1
KW·h
=
20
1
×3.6×106J
=1.8×105J
由W=UIt可得:
I=
W
Ut
=
1.8×105J
220V×300s
=2.73A
t=5min=300s
练一练

## Slide 32
5、如图所示是沈明同学家今年3月31日至4月30日电能表显示情况，则沈明家4月份的用电量为 ______ kW·h，合_ ___ J。
6、左图是小明家4月底电能表示数，小明妈妈5月份向供电部门交了31.72元的电费，若每度电的价格是0.52 元，则小明家5月底电能表示数就为
339.3
1.22148×109
0 0 7 9 5
练一练