## Slide 1: 第三 节 电阻
教科版教材同步教学课件
第四章 探究电流

## Slide 2
归纳:
各种导体都能导电，但导电的性能不一样，任何事物都具有两面性，导体也一样，在导电的同时，又对电流产生阻碍作用。
实验现象：
导体对电流的
阻碍作用
接入不同的物体，灯泡的亮度发生了变化，有些物体接入电路后，灯泡不亮。
现象分析：
灯泡的
亮暗程度
电流的
强弱

## Slide 3
1．在物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。
导体的电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用就越大。导体的电阻通常用字母R表示。
2．单位：欧姆（ohm），简称欧，符号Ω。
3．电阻的单位还有：兆欧（MΩ）
千欧（kΩ）
换算关系是：
1 kΩ = 1 000 Ω= 103 Ω
1 MΩ = 1 000 000 Ω=106 Ω
一、电阻

## Slide 4
物体的导电性
1.有的物体对电流的阻碍作用较小，容易导电，叫做导体。
如 铅笔芯、金属、人体、 酸碱盐的水溶液、大地等。
2.有的物体对电流的阻碍作用很大，不容易导电，
叫做绝缘体。
如 干木、橡皮、橡胶、塑料、陶瓷、纯水等
3.导体和绝缘体并没有绝对的界限，良好的导体
和绝缘体都是重要的电工材料。
常温下物体导电能力排序

## Slide 6
一、提出研究的问题：
影响导体电阻大小的因素会有哪些？

## Slide 7: 二、进行猜想
猜想也要有一定的依据，可不能瞎猜哟！

## Slide 8
猜想一 导体的电阻可能与导体的长度有关
猜想二 导体的电阻可能与导体的粗细有关
猜想三 导体的电阻可能与导体的材料有关
猜想四 导体的电阻可能与导体的温度有关

## Slide 9
类比理解电阻的大小与哪些因素有关

## Slide 10
三、设计实验方案
你怎样知道导体电阻的大小？你能设计一个合理的电路吗?

## Slide 11
通过比较灯的亮暗来判断，如灯亮，则对电流阻碍作用小，电阻小。
通过比较电流表中电流的大小，如电流大，则对电流的阻碍作用小，电阻小。
既可比较灯的亮暗，也可比较电流的大小

## Slide 12
控制变量法
一个科学量可能与多个因素有关时，如何展开研究？
思考：
三、设计实验方案

## Slide 13
实验过程中需记录的内容有哪些？你能设计一张表格来表示吗？
导体 |  |  | 灯的亮暗 | 电流示数 | 电阻的大小
材料 | 长度 | 粗细 |  |  | 

## Slide 14
实验探究
实验一
实验二
实验三

## Slide 15
导体 | 灯的亮度 | 电流表示数 | 电阻大小
甲(1米) | 暗 | 小 | 大
乙(0.5米) | 亮 | 大 | 小
[实验方案]
1．探究导体电阻与长度的关系。
控制的不变量有＿＿、＿＿、＿＿。
材料 粗细 温度
实验结果：
材料、粗细相同的导体，长度越大，电阻＿＿。
越大
暗 | 小 | 大
亮 | 大 | 小

## Slide 16
2、研究导体的电阻与粗细的关系
[实验方案]
控制的不变量有＿＿、＿＿、＿＿。
材料 长度 温度
如何较准确的测量一根金属丝导线的直径(横截面积)？
“累积法”测微小量
回顾：前面我们学习过如何测一张纸的厚度。
问
题

## Slide 17
实验探究
实验一
实验二
实验三

## Slide 18
二、研究导体的电阻与粗细的关系
[实验方案]
控制的不变量有＿＿、＿＿、＿＿。
导体 | 灯的亮度 | 电流表示数 | 电阻大小
甲(0.5mm2) | 暗 | 小 | 大
乙(1mm2 ) | 亮 | 大 | 小
实验结果：
材料、长度相同的导体，越粗，电阻＿＿。
材料 长度 温度
暗 | 小 | 大
亮 | 大 | 小
越小

## Slide 19
三．探究导体电阻与材料的关系。
[实验方案]
控制的不变量有＿＿、＿＿、＿＿。
长度 粗细 温度

## Slide 20
实验探究
实验一
实验二
实验三

## Slide 21
导体 | 灯的亮度 | 电流表示数 | 电阻大小
甲(锰铜) | 亮 | 大 | 小
乙(镍铬) | 暗 | 小 | 大
实验结果：
长度、粗细相同的导体，电阻大小与材料有关。
三．探究导体电阻与材料的关系。
[实验方案]
控制的不变量有＿＿、＿＿、＿＿。
长度 粗细 温度
亮 | 大 | 小
暗 | 小 | 大

## Slide 22
在20℃时，长1米，横截面积1毫米2 的各种材料的电阻(欧姆)
材料 | 电阻(欧姆) | 材料 | 电阻(欧姆)
银 | 0.016 | 铁 | 0.096
铜 | 0.017 | 锰铜合金 | 0.44
铝 | 0.027 | 镍铬合金 | 1.1
钨 | 0.052 | 橡胶 | 1019--1022
从表格中你发现了什么？

## Slide 23
1、电阻是导体本身的一种性质．
2、导体的电阻与导体的＿＿、＿＿、＿＿有关
3、相同材料时，导体越长、横截面积越小，导体的电阻就＿＿。
【小结】
长度 粗细 材料
越大

## Slide 24
你能设计实验探究导体电阻与温度的关系吗？
[讨论]
结论：金属导体温度越高，电阻越大，温度越低，电阻越小。
超导现象:
当温度降低到一定程度时，某些材料电阻消失。

## Slide 25
某些材料的温度降低到一定程度时,电
阻会突然消失.这就是超导现象.具有超导现象的导体叫做超导体。
利用超导原理,出现了磁悬浮列车.
根据研究表明,金属导体的电阻还与温度有关.
温度升高,金属导体的电阻会增大.
温度降低,金属导体的电阻会减少.

## Slide 26
从表中可知，在同样条件下，＿、＿材料的电阻很小，＿＿、＿＿材料的电阻很大。一般常用＿＿材料来做导线，＿＿、＿＿来做绝缘体。
银 铜
电木 橡胶
铜
电木 橡胶
人体电阻的一般值是＿＿＿＿＿＿欧。出汗时，人体的电阻值较＿＿；干燥时，人体的电阻值较＿＿。
1000－2000
小
大

## Slide 27
电阻
导体的
长度
导体的
粗细
导体的
材料
导体越长,电阻越大
导体越粗,电阻越小

## Slide 28
【练习题】
1．影响铜导体的电阻大小的因素
有＿＿、＿＿、＿＿。
2、“铜导线比铁导线的电阻小。”这种说法对吗？应当怎么说？
长度 粗细 温度

## Slide 29
思考
的电阻为 10Ω
它的电阻为多少?
它的电阻为多少?
拉成长度是原来的2倍。
压成长度是原来的0.5倍。
40欧
2.5欧

## Slide 30
4.关于导线电阻的大小，下列说法中正确的是（温度对电阻的影响可以不计） （ ）
A.横截面积越大的导线，电阻越小
B.横截面积相同的导线，长导线的电阻大
C.长度相同的导线，细导线的电阻大
D.同种材料制成的长短相同的导线，粗导线的电阻小
D

## Slide 31
5．长10米、电阻均为10欧的铜导线两根，接成为20米的导线，接长后的导线电阻为 ( )
A．10欧 B．20欧 C．5欧 D．40欧
6．横截面积为1毫米2、电阻均为1欧的镍铬合金线两根，合并成横截面积为2毫米2的导线，合并后的导线电阻为 ( )
A．1欧 B．2欧 C．0．5欧 D、4欧
B
C

## Slide 32
7．把长10米、电阻为10欧的铜导线平分两
等份后，合成一根长5米的铜导线，合并后的铜导线电阻为 ( )
A．10欧 B．20欧 C．40欧 D．2.5欧
D

## Slide 33
在做“研究电阻大小的因素”的实验时，为了便于研究，采用控制变量的方法，每次需挑选两根合适的导线，测出通过它们的电流，然后进行比较，最后得出结论。
（1）为了研究电阻与导体材料的关系，应选用的两根导线是 ；
（2）为了研究电阻与导体长度的关系，应选用导线C和导线 ；
（3）为了研究电阻与 的关系，应选用导线A和导线D。
导线代号
A
B
C
D
E
F
G
长度/米
1
0.5
1.5
1
1.2
1.5
0.5
横截面积/毫米2
3.2
0.8
1.2
0.8
1.2
1.2
1.2
材料
锰铜
钨
镍铬
锰铜
钨
锰铜
镍铬
拓展
C、F
C、G
导体粗细（横截面积）