## Slide 1
第十八章 第一节 电能 电功
设计者：五女山学校 李国君
委内瑞拉总统呼吁停用吹风机 为节约用电缓解能源危机

## Slide 2
把其他形式的能转化为电能！
任务一：学习电能的概念及单位
活动一：自主学习

## Slide 3: 活动二：
了解电能的单位。

## Slide 4
1.电源是把 转化为电能，我们所说的“度”就是电能单位，学名 。符号 。还有 1kW·h＝______________J。
2、电炉接通电源后，从能量转化的过程是将（ ）
A.电能转化为机械能B.电能转化为化学能
C.电能转化为内能 D.电能转化为动能
任务一：针对训练
其他形式的能
千瓦.时
KW.h
焦耳
3.6×106
C

## Slide 5
3，电风扇接通电源正常工作后，从能量转化的观点来看是（ ）
A．内能转化为动能 B．电能转化为内能
C．电能转化为光能 D．电能转化为机械能
任务一：针对训练
D

## Slide 6
看教材88页 ，认识电能表的参数，会通过电表计算家庭电费。
任务二：电能的计量：

## Slide 7
1、电能表测量的物理量是（ ）
A.电流 B.电压 C.电功率 D.电能
2.某同学家的电能表8月1日的示数如图1所示 9月1日的示数如图2所
示， 则该同学家8月共用电（ ）
A.312 kW·h B.31.2 kW·h
C. 8 199.7kW·h D.31.2J
任务二：针对训练
8 | 1 | 6 | 8 | 5
8 | 1 | 9 | 9 | 7
B
D

## Slide 8
3. 有一个用电器用单独工作，这个标有“600revs/KWh电能表的转 盘转了 30转，则此
用电器这段时间消耗（ ） kW·h的电能。
任务二：针对训练
0.05

## Slide 9
拓展延伸：
电能表转盘转的圈数越多，消耗
电能就越多吗?

## Slide 10
任务三：
学会利用电功公式进行相关计算
活动1：
小组或同桌2人讨论，猜想用电器电流做功受哪些因素影响？

## Slide 11
活动2： 演示实验，探究影响电流做功因素

## Slide 12
1.当电能转化为其它形式的能时，我们就说电流做了 如果电流通过电热器做了300J的功，表示有300J的电能转化为 J的内能。
2.电流经过用电器做功1J，1J等于 （ ）
A. 1W·s B. 1V/A C. 1V·A·s D. 1V·A
3.已知一个小灯泡两端的电压为3V，通过它的电流为0.5A，经过5min电流所做的功为 J，灯泡消耗的电能为 J。
功
300
C
活动3：针对训练
450
450

## Slide 13
达标反馈：（独立完成，3′后由多媒体
呈现答案，2人互批）
达标反馈：
1.电能表上的计量单位称______ ，
2kW·h＝___________J。
千瓦.时
7.2×106

## Slide 14
达标反馈：（独立完成，3′后由多媒体
呈现答案，2人互批）
2.某同学家的电能表月初的示数
是 ， 正常供电30天后，电能表的示数为， 则该同学家本月用电 kW·h，按每度电0.5元计算，本月他们家应交电费 元。
1 | 3 | 8 | 7 | 5
1 | 5 | 6 | 9 | 5
182.0
91

## Slide 15
3.关于家庭电路中的电能表，下列说法中正确的是（ ）
A．电能表的作用是测量用电器中通过电流大小的
B．电能表转盘转速越快，用电器消耗的电能越多
C．电能表的作用是测量用电器消耗电能多少的
D．电能表的测量值是以“KW”为单位的
达标反馈：（独立完成，3′后由多媒体呈现答案，2人互批）
C

## Slide 16
4、关于电功，下列说法中正确的是 （ ）
A．用电器通电的时间越长，电流做的功一定越多。
B．通过用电器的电流越大，电流做的功一定越多。
C．用电器两端的电压越大，电流做的功一定越多。
D．用电器消耗的电能越大，电流做的功一定越多。
达标反馈：（独立完成，3′后由多媒体呈现答案，2人互批）
D

## Slide 17
达标反馈：（独立完成，3′后由多媒体呈现答案，2人互批）
5.一个小灯泡的两端加2.5V电压时电流是300mA，它在这种情况下工作2min，电流做功 J，消耗电能 J。
90
90

## Slide 18
6.一只家用电能表上标有3000r/KWh字样，表示每消耗1kW·h的电能，
电能表的转盘转 ____________r。若室内只接了一只灯泡，测出
转盘3min内转了15r，则灯泡 在这段时间内消耗的电能是__________ kW·
达标反馈：（独立完成，3′后由多媒体呈现答案，2人互批）
3000
0.005

## Slide 19
我们一定行