## Slide 1
第十八章 电功率

## Slide 2
第1节 电能 电功
导学设计
常考归纳
第十八章 电功率
课堂小结
课堂反馈

## Slide 3
导学设计
第1节 电能 电功
学点1 电能及其单位
实验1：如图18－1－3所示，连接电路，闭合开关，使小灯泡发光，探究小灯泡发光的能量来源。
图18－1－3

## Slide 4
第1节 电能 电功
实验2：如图18－1－4所示，将电吹风机接入220 V的电路中，闭合电吹风机的开关，分别使其在冷风挡和热风挡的状态下工作，探究其电能的转化情况。
图18－1－4

## Slide 5
第1节 电能 电功
问题1：电池是常见的获取电能的装置，它的能量转化情况是怎样的？
[答案] 电池对外供电时，把储存的化学能转化为电能。
问题2：电吹风机工作时，能量是怎样进行转化的？
[答案] 电吹风机工作时消耗了电能，转化成了机械能和内能。

## Slide 6
第1节 电能 电功
问题3：电能是一种能量，其国际单位是__________，符号为____，常用单位是“千瓦时”，符号为______，也就是我们日常生活中所说的______。换算关系为1 kW·h＝__________J。
焦耳
J
kW·h
度

## Slide 7
第1节 电能 电功
学点2 电能的计量
问题1：用电器在一段时间内消耗的电能，可以通过________计量出来。
材料：如图18－1－5所示为小明同学家的电能表，月初的示数如图甲所示，月末的示数如图乙所示。
图18－1－5
电能表

## Slide 8
第1节 电能 电功
问题2：小明同学家的电能表的标定电流为____A，短时间内的最大电流不得超过_____A。
问题3：小明同学家该月消耗的电能为_______kW·h，合____________J。
问题4：接在该电能表上的用电器，每消耗1 kW·h的电能，电能表上的转盘转过3000转，故其转1转时消耗的电能为________kW·h，合____________J；若观察发现该电能表在3 min内转动了8转，则3 min内消耗的电能为__________J。
5
10
60

## Slide 9
第1节 电能 电功
学点3 电功
材料：如图18－1－6所示为水力发电站原理图。
图18－1－6
问题1：水流对水轮机是否做了功？
[答案] 水流对水轮机做了功。

## Slide 10
第1节 电能 电功
实验：如图18－1－7所示，用电动机提起重物。
图18－1－7
问题2：水流可以对水轮机做功，那么电流是否做功呢？
[答案] 电流通过电动机做了功。

## Slide 11
第1节 电能 电功
问题3：电流做功的表现形式是多种多样的。电流通过电动机提起重物做了功，那么电流通过电灯时发光，电流通过电炉时发热，算不算做功呢？
[答案] 在这里，我们应把“功”的概念加以扩大：用电动机移动物体，是电流做功的一种表现。电流使用电器发热、发光，是电流做功的又一种表现。总之，电流做功的现象很多，凡是通过电流引起的任何变化，都是电流做功的表现。

## Slide 12
第1节 电能 电功
问题4：写出以下情景中能量的转化情况：(1)电动机转动；(2)日光灯发光；(3)用电水壶烧水。
[答案] (1)电能→机械能；(2)电能→光能；(3)电能→内能。
问题5：电流做功的实质是什么？
[答案] 电流做功的实质是电能转化为其他形式的能。电流做了多少功，就有多少电能转化为其他形式的能。

## Slide 13
第1节 电能 电功
学点4 电功的计算
探究：电流做功与哪些因素有关。
实验1：将两个不同的电动机串联在同一电路中提起重物，比较两个电动机在相同时间的提升相同重物的高低，比较电流做功与电压的关系。
实验2：将两个不同的电动机并联在同一电路中提起重物，比较两个电动机在相同时间内提升相同重物的高低，比较电流做功与电流的关系。

## Slide 14
第1节 电能 电功
实验3：将同一电动机，在电压和电流相同的情况下，通电不同时间，比较同一重物被提升的高低，比较电流做功与时间的关系。
问题：电流做功的多少跟______________、______________、__________________都有关系。具体关系为W＝________。
电流的大小
电压的高低
通电时间的长短
UIt

## Slide 15
第1节 电能 电功
常考归纳
类型一 电能的转化
典例1 如图18-1-12所示的几种用电器工作时，以电能转化成内能为应用目的的是（ ）
D

## Slide 16
第1节 电能 电功
[方法突破]用电器是将电能转化为其他形式的能的装置。常见的用电器可分为两类：一类是将电能全部转化为内能，如电饭煲、电热毯等；另一类是只将一部分电能转化为内能，如电动机、电风扇等。

## Slide 17
第1节 电能 电功
类型二 电能表的使用和读数
27
[方法突破]电能表计数器前后两次示数之差即为这段时间内用电器消耗的电能。

## Slide 18
第1节 电能 电功
类型三 有关电能表参数的计算
典例3 王浩观察家里的电能表，看到表盘上标有“3000 r/（kW·h）”字样；晚上正常用电时，他发现转盘每分钟大约转过10转。那么依此估算：他家晚上用电4 h，将消耗多少千瓦时的电能？合多少焦耳？

## Slide 19
第1节 电能 电功
[方法突破] “3000 r/（kW·h）”表示电路中每消耗1 kW·h的电能，电能表的转盘转过3000转。

## Slide 20
第1节 电能 电功
类型四 电功的理解
典例4 关于电功，下列说法中正确的是（ ）
A．电流做功的过程就是电能转化为动能的过程
B．电能表是测量消耗电能多少的仪表，不能测量电功
C．千瓦时不是电功的单位
D．焦耳是电功的单位
D

## Slide 21
第1节 电能 电功
类型五 有关电功的计算
典例5 [安徽中考] 当天空中空气的湿度很大，两块云之间的电压很高时，原先不导电的空气就会变成导体，强大的电流可在瞬间通过天空，形成闪电。某次闪电的放电电流约1×104 A，电压约1.8×108 V，放电时间约0.01 s，则这次闪电释放的电能约_______ J，合_______kW·h。
1.8×1010
5000

## Slide 22
第1节 电能 电功
典例6 如图18-1-13所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1的阻值为20 Ω。闭合开关S，电流表A1的示数为0.3 A，电流表A2的示数为0.2 A。求：
（1）电源电压U。
（2）电阻R2的阻值。
（3）通电10 s，电流通过电阻R2做的功W2。

## Slide 23
第1节 电能 电功

## Slide 24
第1节 电能 电功
课堂小结
电能
电能的来源与利用
电功
测量工具：电能表
作用：测量一段时间内消耗的电能
铭牌：各参数的意义
计量：前后读数之差
单位
国际单位：焦耳（J）
常用单位：千瓦时（kW· h）
1kW· h=3.6× 106J

## Slide 25
第1节 电能 电功
课堂反馈
1．下列用电器中，工作时主要将电能转化为机械能的是( )
A．电烙铁 B．电风扇 C．电熨斗 D．电水壶
B

## Slide 26
第1节 电能 电功
2．对于如图1－1所示电能电的参数，下列说法不正确的是( )
A．每消耗1 kW·h的电能，电能表的转盘转2500转
B．这个电能表在50 Hz的交流电路中使用
C．电能表读数的单位是kW·h
D．电能表正常工作时的电压一定为220 V，电流一定为5 A
图1－1
D

## Slide 27
第1节 电能 电功
3．小明同学家的电能表某月月初的示数如图18－1－8甲所 示，月末的示数如图乙所示，那么小明同学家该月消耗的电能为________kW·h，合____________J。
图18－1－8
60

## Slide 28
第1节 电能 电功
4．电流做功的多少与______________、______________、______________有关。计算公式：________。其中W表示________，单位是________；U表示________，单位是________；I表示________，单位是________；t表示________，单位是________。
5．用两节干电池串联后给小灯泡供电，电压是3 V，小灯泡发光时通过的电流为0.3 A，此时小灯泡的电阻为________Ω，工作30 s消耗的电能为________J。
电流的大小
电压的高低
通电时间的长短
W＝UIt
电功
焦(J)
电压
伏(V)
电流
安(A)
通电时间
秒(s)
10
27

## Slide 29
第1节 电能 电功
6．用电压恒为3 V的电源给一小电动机供电使其转动，1 min内小电动机消耗的电能为36 J，则通过电动机的电流是________A。
0.2