## Slide 1: 第3节 机械效率

## Slide 2
知识点一
知识点二
知识点三
知识点一 有用功和额外功
1.有用功:为完成工作目的必须要做的功,叫做有用功。
2.额外功:在利用机械做功的过程中,在做有用功的同时,还要克服机械的重力、机械间的摩擦力等多做一部分功,这部分功叫做额外功。
3.总功:在利用机械做功的过程中,有用功和额外功之和是总共做的功,叫做总功。

## Slide 3
知识点一
知识点二
知识点三
拓展归纳

## Slide 4
知识点一
知识点二
知识点三
例1 用一个动滑轮将250 N的重物匀速提高2 m,所用的拉力是150 N,则在此过程中拉力做的有用功和总功分别是( )
A.500 J 600 J B.500 J 300 J
C.300 J 500 J D.600 J 500 J
解析:拉力做的有用功W有=Gh=250 N×2 m=500 J;绳子自由端上升的距离s=2h=2×2 m=4 m,拉力做的总功W总=Fs=150 N×4 m=600 J。
答案:A

## Slide 5
知识点一
知识点二
知识点三
知识点二 机械效率
1.在物理学中,将有用功跟总功的比值叫机械效率。如果用η表
示机械效率,那么有η= 。
2.使用任何机械都不可避免地要做额外功,有用功总是小于总功,所以机械效率总是小于1的。
3.机械效率是反映机械性能的优劣的重要标志之一。
拓展归纳同一机械的机械效率不是固定不变的。机械效率是使用机械在某次做功的过程中有用功跟总功的比值。同一机械在不同的做功过程中,机械效率一般是不同的。

## Slide 6
知识点一
知识点二
知识点三
例2 (2017·湖南长沙中考)右图是建筑工人用滑轮组提升建筑材料的场景,在10 s的时间内,工人师傅用竖直向上的拉力将建筑材料匀速提升了1 m,已知拉力为400 N,建筑材料的重力为900 N,求这个过程中:
(1)绳子自由端移动的距离;
(2)此滑轮组的机械效率;
(3)拉力的功率。

## Slide 7
知识点一
知识点二
知识点三
解析:(1)由图可知,n=3,则绳子自由端移动的距离s=nh=3×1 m=3 m。
(2)有用功W有=Gh=900 N×1 m=900 J,
总功W总=Fs=400 N×3 m=1 200 J,
答案:(1)3 m (2)75% (3)120 W

## Slide 8
知识点一
知识点二
知识点三
知识点三 测量滑轮组的机械效率
一、实验目的
1.会测量滑轮组的机械效率。
2.会处理实验数据,并根据实验数据发现新的问题。
二、实验原理?
三、所测物理量
物重G、拉力F、重物上升的距离h、弹簧测力计移动的距离s。
四、实验器材
钩码、滑轮组、铁架台、细线、弹簧测力计、刻度尺。

## Slide 9
知识点一
知识点二
知识点三
五、实验步骤

## Slide 10
知识点一
知识点二
知识点三
1.用所给器材组装如图所示滑轮组。
2.将钩码挂在滑轮组下方,记录所挂钩码的重力,用弹簧测力计竖直拉住绳子自由端。
3.将刻度尺放在如图所示的位置,分别记录钩码和绳子自由端的起始位置。
4.用弹簧测力计匀速拉动绳子自由端,使物体匀速上升一段距离,记录弹簧测力计的读数,并记录物体上升后所达到的末位置以及绳子自由端上升到的末位置。
5.分别测出钩码上升的距离h和绳子自由端移动的距离s,然后根据W有=Gh和W总=Fs计算出有用功和总功,按η= 计算该滑轮组的机械效率。

## Slide 11
知识点一
知识点二
知识点三
6.改变所挂钩码的重力,重复以上实验步骤。
7.钩码重力不变,改变动滑轮个数重复上述实验步骤。
注意:实验过程中应匀速竖直拉动测力计,并在拉动中读取拉力大小。

## Slide 12
知识点一
知识点二
知识点三
六、实验数据

## Slide 13
知识点一
知识点二
知识点三
七、实验结论
1.同一滑轮组,提起的物重越大,滑轮组的机械效率越高。
2.不同的滑轮组,提升相同的物体,动滑轮越重,滑轮组的机械效率越低。
拓展归纳对同一滑轮组而言,因为s绳=nh物,所以h增大几倍,W有和W总也同时增大几倍,两者的比值η不变,所以机械效率的大小与重物上升的高度无关。同理,滑轮组的机械效率与拉动速度(或功率)无关。

## Slide 14
考点一
考点二
考点一 机械效率的大小比较
例1 (2017·内蒙古通辽中考)某实验小组分别用如图所示的甲、乙两个滑轮组(每个滑轮重相同)匀速提起相同的重物,所用的拉力分别为F1和F2,机械效率分别为η1和η2,不计绳重及摩擦,下列说法正确的是( )
A.F1>F2,η1=η2 B.F1<F2,η1=η2
C.F1<F2,η1>η2 D.F1>F2,η1<η2

## Slide 15
考点一
考点二
答案:A

## Slide 16
考点一
考点二
考点二 机械效率的简单计算
例2 (2017·江苏南通中考)工人用图示装置在10 s内将质量为45 kg的货物匀速提升2 m,此过程中拉力的功率为120 W。(g取10 N/kg)
(1)求有用功;
(2)求滑轮组的机械效率;
(3)若工人用此装置匀速提升其他货物,测得拉力大小为300 N,额外功占总功的20%,求工人提升货物的重力。

## Slide 17
考点一
考点二
解析:(1)货物的重力G=mg=45 kg×10 N/kg=450 N,
有用功W有=Gh=450 N×2 m=900 J。
(2)拉力做的总功W总=Pt=120 W×10 s=1 200 J;
(3)由图可知n=3,已知额外功占总功的20%,则此时的机械效率η'=1-20%=80%;
所以提升物体的重力G'=η'nF=80%×3×300 N=720 N。
答案:(1)900 J (2)75% (3)720 N

## Slide 18
考点一
考点二

## Slide 19
动手动脑学物理P88
1.没有机械效率为100%的机械。因为使用任何机械做功时,必然要克服机械受到的重力、部件之间的摩擦等做额外功,也就是说有用功总小于总功,所以机械效率总小于100%。
使用滑轮组提升重物时,尽量使用轻质材料制成的动滑轮和绳子。尽量减小滑轮和轴之间的摩擦,增大重物的质量,这样可以减小额外功,增大有用功,提高机械效率。

## Slide 20
2.解W有=Gh=3 600 N×4 m=14 400 J,
W总=W有+W额=14 400 J+9 600 J=24 000 J,
起重机提升货物时,克服提升货物所用的容器重力所做的功、克服各部件之间的摩擦做的功以及克服动滑轮、起重臂和钢丝绳所受重力所做的功都是额外功。
3.解拉力做的功为总功W总=Fs=1.8 N×1.2 m=2.16 J;提升重物做的功为有用功W有=Gh=4.5 N×0.3 m=1.35 J,斜面的机械效率为
4.解提起重物做的功为有用功W有=Fs=Gh=200 N×3 m=600 J,拉力做的功为总功W=Fs=150 N×3 m×2=900 J,动滑轮的机械效率为