## Slide 1
中物理
第十六章 第2节
人教版物理（初中）
串、并联电路中电压的规律
精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
复习
串联和并联电路的电流有什么特点？
L1
L2
A
B
C
A
B
C
L
1
L2
IA= IB = IC
IA=IB + IC

## Slide 3
提出问题
观察并思考
L1
L2
不同规格的两灯泡串联。闭合开关，两灯都能发光吗？发光亮度一样吗？
2．串联电路中，L1和L2两端的电压会有什么关系？
1．经过L1和L2的I相等，为什么两灯亮度不一样？

## Slide 4
2
课堂活动
一、串联电路的电压规律
猜想假设┅ ┅
设计实验
L2
A
B
C
L1
设计实验电路并画出电路图。

## Slide 5
1．调节电压表指针指零，检查器材；
2．按照电路图连接电路。断开开关，检查电路；
3．用电压表测量灯L1两端的电压，记为U1；
4．用电压表测量灯L2两端的电压，记为U2，测量灯L1、L2两端的总电压为U，记入表格；
5．更换灯泡，重复步骤3、4；
实验步骤

## Slide 6
实验过程
②测灯L2两端的电压
U2
L1
L2
①测灯L1两端的电压
U1
L1
L2
③测串联电路两端电压
U
L1
L2
④改变两个小灯泡的规格,重做上述实验。

## Slide 7
 | L1 两端的电压 U1/ V | L2 两端的电压 U2/ V | 串联部分两端的总电压 U / V
1 | 1.2 | 1.8 | 3.0
2 | 1.6 | 1.4 | 3.0
记录数据
分析数据
注意：为了确保实验结论的准确性和普遍性，实验中应做到：
①多进行几次实验 ②每次实验选用不同的规格的小灯泡
次数
物理量

## Slide 8
得出结论
串联电路总电压等于各部分两端电压之和。
U=U1+U2
L2
L1
U
U1
U2
并联电路中，各支路电压和总电压又有什么关系呢？

## Slide 9
二、并联电路的电压规律
画出电路图
L1
L2
1．各支路两端的电压与电源两端电压的关系是怎样的？
2．与串联电路中的电压关系一样吗？
提出问题
①可能三个电压相等，②可能 U＝U1+U2。
猜想假设┅ ┅
设计实验

## Slide 10
L2
S
L1
①测灯L1两端的电压
L2
S
L1
②测灯L2两端的电压
实验过程
注意：电压表要选择合适的量程

## Slide 11
L2
S
L1
③ 测量电源两端电压
④ 改变两个小灯泡的规格,重做上述实验。

## Slide 12
分析数据
 | L1 两端的电压 U1/ V | L2 两端的电压 U2/ V | 电源两端的电压U/ V
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3V
3V
3V
3V
3V
3V
得出结论
次数
物理量
并联电路总电压等于各支路两端电压。
U=U1=U2
L1
L2
U2
U1
U

## Slide 13
想想做做
生活中常把一节电池的负极和另一节电池的正极连在一起组成电池组们也可以把三节或更多的电池串联起来使用，那么每节电池两端的电压和电池组的电压有什么关系？

## Slide 14
结论： 1、串联电池组的总电压等于各个电池电压之和。
2、并联电池组的总电压等于一个电池的电压。
分析数据，得到：
用电压表分别测出：
每一节电池的电压
2节电池串联的总电压
3节电池串联的总电压。
电池组的总电压的规律

## Slide 15
3
课堂小结
 | 串联电路 | 并联电路
电压 规律 |  | 
表达式 |  | 
串联电路中电路两端总电压，等于各部分电压之和
并联电路中各支路两端的电压相等，都等于总电压。
U=U1+U2+……
U=U1=U2=……
本堂重点：串并联电路中电压的规律
本堂难点：实验过程中，正确的利用电压表测量电压

## Slide 16
典例分析
4
考点一：串并联电路中电压的规律
【典型例题1】
（2019 四川自贡市）所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（ ）
A．8V 2V B．10V 2V
C．2V 8V D．2V 10V
A

## Slide 17
【迁移训练1】
（2019吉林）有甲、乙两根镍铬合金线，甲和乙等长，乙粗些，把它们并联在同一电路中，它们两端的电压分别为U甲和U乙，下列判断中正确的是（ ）
A.U甲=U乙 B.U甲＜U乙
C.U甲＞U乙 D.无法确定
A

## Slide 18
考点二：能量守恒定律
【典型例题2】
(2019 黑龙江绥化市) 下面四幅电路图中，仪表使用正确的是（ ）
B.
C.
D.
A.
B

## Slide 19
【迁移训练2】
（2019 怀化市）下列电路图中电表的使用正确的是( )
C