## Slide 1
中物理
第四章 第3节
教科版 物理（初中）
电阻：导体对电流的阻碍作用
（第2课时）
同步精品课堂
（教科版）

## Slide 2
1
课堂导入
复习
1.导体电阻大小的与哪些因素有关？
材料
导体的长度
温度
导体的横截面积
导体的材料、横截面积相同时，导体越长，电阻越大。
2.导体电阻跟长度有什么关系？
导体的电阻跟导体的 、 、 、
以及导体的 、有关。

## Slide 3
问题
从电视机的电路板上看到这么多电子元件。每个电子元件的工作电压和电流都不同，而电视机只有一个电源，怎样来调节每个电子元器件的电压和电流呢？
通过一种电子元件------电阻器来调节。

## Slide 4
课堂活动
2
一、电阻器—重要的电子元件
1.在电子技术中，我们常用到有一定电阻值的元件---电阻器，也叫做定值电阻，简称电阻。
电阻器是各种电子产品里的重要电子元件
电阻器

## Slide 5
2.各种电阻器：
碳膜电阻
金属膜电阻
线绕电阻
3.一些材料制成的长1m，横截面积1mm2的导线在200C时的电阻值：
4. 电阻器的作用：
控制电流和电压的大小，使电路正常工作。

## Slide 6
让小灯泡逐渐亮起来
动手做：
1.M端向左移动的过程中，小灯泡的亮度_________，说明此时接入电路的电阻在变____。
2.变阻器：是靠改变电阻大小来控制________的元件。
变亮
小
电流
将铅笔芯接入电路，把N端固定，另一端M沿铅笔芯向左移动，观察随铅笔芯接入电路的长度变化，灯泡亮度怎样变化？
思考

## Slide 7
改变接入电路中电阻线的长度来改变接入电阻，从而改变电流。
1.工作原理：
2.结构：
（1）实物图：
二、滑动电阻器
滑片P
接线柱D
接线柱B
接线柱C
接线柱A
金属杆
瓷筒
支架
电阻线圈

## Slide 8
（2）结构示意图：
3.元件符号：
4.铭牌：
200Ω表示： ；“
1.5A”表示： 。在闭合开关前应该把滑片移到 处。目的是 .
如： “200Ω，1.5A”“
最大阻值为200Ω
最大阻值
保护电路
允许通过的最大电流为1.5A

## Slide 9
（1）串联在电路中，接线是一上一下。
（2）使用前应将滑片放在变阻器阻值最大位置。
（3）使用前要了解铭牌，铭牌上标有变阻器的最大电阻值和变阻器允许通过的最大电流。
5.滑动变阻器的使用：

## Slide 10
连入电路的接线柱 | 滑片向左滑 |  | 接入电路 中的示意图 | 接入电路 中的符号
 | 接入电路的阻值变化 | 灯的亮度变化 |  | 
A、D |  |  |  | 
A、C |  |  |  | 
B、D |  |  |  | 
B、C |  |  |  | 
A、B |  |  |  | 
C、D |  |  |  | 
AP、变小
变亮
AP、变小
变亮
BP、变大
变暗
BP、变大
变暗
AB、不变
不变
CD、不变
不变
A
在下
B在下

## Slide 11
实验探究：
用滑动变阻器改变小电机的转速
1.电路图
（1）能不能只接C、D两接线柱或只接A、B两接线柱?
2.实验步骤
（2）闭合开关前，滑片P应处在 端。
（3）滑片P向左移动，小电机的转速 。
根据电路图连接好实物图
不能。不仅不能改变电阻，接C、D时，电阻太小还可能损坏电路
A
变小

## Slide 12
6.变阻器在生产和生活中的应用
.改变电路中的电流;
.改变部分电路两端的电压;
.保护电路。
(1).变阻器的作用
(2)电位器
电位器是变阻器的一种，通过改变电阻来调节电压和电流的大小，来改变用电器的工作状态
电位器

## Slide 13
调光台灯
音量旋钮
数字电位器
调节耳机音量
数字电位器：数字电位器具有可程序控制改变阻值、耐震动、噪声小、寿命长、抗环境污染等优点.
机械电位器
调速开关

## Slide 14
(3).汽车油量表原理
油面上升时，杠杆左端上翘，变阻器R2连入电路中的电阻 ，油量表（电流表）的示数 。
变小
变大

## Slide 15
超导体
在1911年，荷兰科学家海克·卡末林·昂内斯（1853--1926）发现，汞在极低的温度下，其电阻就变成了零，这种现象叫超导现象。能够发生超导现象的物体叫超导体.
物理在线

## Slide 16
3
课堂小结
教学难点：滑动变阻器的连接使用
教学重点：滑动变阻器的作用。

## Slide 17
4
考点一：滑动变阻器的连接
【典型例题1】
（2019 天津市）如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图。当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小的是（ ）
B.
C.
D.
A
A.

## Slide 18
【迁移训练1】
2.（2019 山东菏泽）当滑动变阻器的滑片向b端滑动时，下列四种接法中，变阻器阻值变大的是（ ）
C.
A.
D.
B.
C

## Slide 19
考点二：滑动变阻器的作用
【典型例题2】
(2019 四川 广安)如图所示，电源电压不变，L1、L2两个灯泡的规格相同。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P都从中点向右滑动的过程中，关于两灯的亮度情况，说法正确的是（ ）
A．L1始终比L2暗 B．L1始终比L2亮
C．L1和L2都变暗 D．L1和L2都变亮
A

## Slide 20
【迁移训练2】
(2019 四川自贡)某同学在做“用滑动变阻器改变电流”的实验时，连接如图所示的电路，将滑动变阻器的滑片移动到最大阻值处，闭合开关S，发现小灯不亮，接下来的操作，在以下步骤中最合理的是（ ）
A．断开开关S，更换额定功率大一点的灯泡重新实验
B．断开开关S，增加电池的节数重新实验
C．断开开关S，拆掉导线重新连接电路
D．观察电流表的示数是否为零，判断电路是否断路
D