## Slide 1
中物理
第五章 第1节
教科版 物理（初中）
欧姆定律（第2课时）
同步精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
复习
导体中的电流跟导体两端的电压和导体电阻有什么关系？
电阻一定，导体中的电流跟导体两端的电压成正比。
电压一定，导体中的电流跟导体的电阻成反比。
U
I
R
在描述I、U、R的关系时，需要注意哪两点？
一是要说明条件
二是物理量的顺序不能颠倒
非常好！

## Slide 3
我用了10年才发现了这个规律！
早在1826年，欧姆就进行了类似的研究。经过十年的不懈努力，欧姆巧妙地设计了电流扭秤——电流表的雏形，并用温差电池做电源，保证了电流的稳定性。欧姆经过大量实验得出了----欧姆定律

## Slide 4
1.欧姆定律的内容：
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。
2.欧姆定律的数学表达式：
一、欧姆的研究发现
I =
U
R
R =
U
I
U =IR
变形公式：
2
课堂活动

## Slide 5
3.理解欧姆定律:
导体中的电流决定于
电压（U)：外因（电源提供）
电阻（R)：内因（导体本身属性）
4.单位要统一（使用国际单位）
电压：U --单位：伏特（V ）
电阻：R --单位：欧姆（Ω ）
电流 ：I --单位：安培（A）

## Slide 6
5.欧姆定律使用中注意事项
（1）适用范围：只适用于纯电阻电路，不适用于含电动机等非纯电阻电路。
（2）同一性：I、U、R 是指同一电路或同一导体中的各量，三者一一对应。
（3）同时性：三个物理量是同一时间的值。
（4）利用公式进行计算时，要注意单位的统一。
R
U
I

## Slide 7
二、用欧姆定律进行计算
2.用公式进行计算的一般步骤：
（1）读题、审题（注意已知量的内容）；
（2）根据题意画出电路图；
（3）在图上标明已知量的符号、数值和未知量的符号；
（4）选用物理公式进行计算（书写格式要完整，规范）。
I
R
U
＝
U=IR
R
=
I
U
1.对于一段电路，只要知道电流、电压、电阻这三个量中的两个既可以根据计算第三个量。根据：

## Slide 8
例题1 手电筒的小灯泡上标有“2.5V0.3A”，表示加2.5V电压时，通过的电流为0.3A，灯泡正常发光。灯泡正常发光时的电阻是多少？
解：由：
（1）已知电流、电压，求电阻:
R=
U
I
根据
3.应用

## Slide 9
①导体电阻的大小在数值上等于导体两端的电压跟通过导体电流的比值。
②不能认为电阻跟电压成正比,跟电流成反比。
③电阻是导体本身的属性。电阻大小只与电阻的材料、长度、横截面和温度有关，与电压和电流无关。
本题提供了一种测定电阻的方法，即通过测量未知电阻两端的电压和通过该电阻的电流，然后应用欧姆定律算出电阻的大小。
R=
U
I
公式
的理解:

## Slide 10
例题2 工厂中车床照明灯有的采用的是36V电压，如果工作时灯丝的电阻是32Ω，求通过灯丝的电流。
（2）标出已知和未知量
解题步骤：
（1）画电路图
（3）求解
解：
≈
I=
U
R
36V
32Ω
=
1.13A
（2）.已知电压、电阻，求电流：
根据
I =
U
R
R=32Ω
I=？
U=36V

## Slide 11
（3）.已知电阻、电流，求电压:
根据U=IR
例题3 在如图所示的电路中，调节滑动变阻器 R'，使灯泡正常发光，用电流表测得通过它的电流值是0.6 A。已知该灯泡正常发光时的电阻是20 Ω，求灯泡两端的电压。
RL=20 Ω
I=0.6 A
A
R'
L
UL=?
解：因为串联电路中，电流相等
UL=ILRL
=0.6A×20Ω
=12V
根据
I =
U
R
可得：
IL=I=0.6A

## Slide 12
公式U=IR，表示导体两端的电压在数值上等于通过导体的电流和该导体电阻的乘积.但要注意，电压是电路中产生电流的原因.导体两端不加电压时，电流为零，但导体电阻依然存在.因此不能认为电压跟电流成正比，跟电阻也成正比.
公式U=IR的理解：
理解物理公式，一定要理解物理量的意义和规律的本质含义，不能单纯从数学角度来理解。

## Slide 13
讨论交流 电流表和电压表的连接方式
通过电表的电流过大会有烧毁电表的危险。电流表的特点是电阻很小，在实验中决不允许直接把电流表接在电源的两极上。请用欧姆定律分析其中的道理。
电压表的特点是电阻很大，把电压表接到电源的两极上没有烧毁的危险，这是为什么？

## Slide 14
电压表的电阻：RV= 2000Ω
电源电压：U = 1.5V
解：当电流表或电压表直接接在电源两极上时，根据：
通过电流表的电流为：
通过电压表的电流为：
电流表的电阻：RA= 0.1Ω
I =
U
R
我的电阻大，通过的电流小
原来是因为我的电阻小。通过的电流大。

## Slide 15
3
课堂小结
学习难点：根据欧姆定律的计算
学习重点：欧姆定律的理解

## Slide 16
典例分析
4
考点一：欧姆定律的理解
【典型例题1】
（2019 湖南邵阳市）一盏调光台灯，其原理如图所示，闭合S，将滑片从左向右移动，电流表的示数和灯L两端的电压变化分别是（ ）
A．变、变大 B．变大、变小
C．变小、变小 D．变小、变大
C

## Slide 17
【迁移训练1】
(2019北京) 如图所示的电路中，电源两端电压保持不变，当开光S闭合时，灯L正常发光，如果将滑动变阻器的滑片P向右滑动，则下列说法中正确的是( )
电流表的示数变大，灯L变亮
B. 电流表的示数变大灯L变暗
C. 电流表的示数变小，灯L变亮
D. 电流表的示数变小，灯L变暗
D

## Slide 18
考点二：欧姆定律的应用
【典型例题2】
（2019 成都）如图所示.电源电压不变,开关s闭合后,把滑片P向右移动.则滑动变阻器接入电路的阻值将 , 电压表示数将 。(两空均选填“变大”、“变小”或“不变”)。
变大
变小

## Slide 19
【迁移训练2】
(2019 湖南郴州市)如图所示，电源电压恒为6V，定值电阻R1＝20Ω．闭合开关S，电流表A2的示数为0.9A，则电流表A1的示数为 A，定值电阻R2的阻值为 Ω。
10
0.3