## Slide 1
中物理
第五章 第2节
教科版 物理（初中）
测量电阻
同步精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
爷爷的收音机坏了，小聪和小明决定把它修好。经过检查，发现一只标注模糊的电阻引脚断了，需要更换。怎样才能知道它的阻值呢？
问题:电流可以用电流表测量，电压可以用电压表测量。那么，用什么方法测量电阻呢？

## Slide 3
这样只能测量一次数据，误差比较大。我们应该多测量几次，取平均值
这就需要改变电路中的电流和电压
串联一个滑动变阻器就恩那个改变电路中的电流┅┅
用电压表可以测量电压，用电流表可以测量电流；测出了电压和电流，就可以用欧姆定律计算出电阻

## Slide 4
2
课堂活动
一、实验探究 怎样测量未知电阻
用电压表、电流表测量电阻器的阻值
1.实验目的：
2.实验原理：
R=
U
I
对一个未知电阻，用电压表测出它两端的电压U，用电流表测量通过它的电流I，应用欧姆定律，就可求出其电阻值。这种测量电阻的方法叫做 ，是测量电阻的一个基本方法。
伏安法

## Slide 5
3.电路图:
4.实验器材：
电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线、待测电阻。
(1）.滑动变阻器R'的作用：
① ；
② 。
改变R两端的电压或电路中电流大小
保护电路
（2）.本实验中多次测量的目的是： 。
多次测量求平均值而 减小误差
A
V
R
R'
S

## Slide 6
（2）.连接电路时，开关应 ，滑动变阻器应 。
在检查电路连接无误后，再闭合开关；
断开
处于最大阻值位置
（1）.在实验前，要检查电流表、电压表的指针是否对准零刻度线，若有偏差，要进行“ ”；
（4）.记录数据时，应将 及时断开。
（3）.要用 法选择电压表和电流表适当的量程。
5.注意事项：
校零
试触
开关

## Slide 7
（1）．调节电流表、电压表的指针到零刻度；按电路图连接实物；调节滑动变阻器的滑片到阻值最大端。
5.实验步骤：
（2）.闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至适当位置，分别读出电流表的示数 I、电压表的示数U，并记录在表格中；
（3）.调节滑动变阻器的滑片，改变待测电阻中的电流及两端的电压，再测几组数据，并计算R 的值。

## Slide 8
物理量 次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 电阻平均值R平/Ω
1 | 1 | 0.2 | 5.0 | 5.1
2 | 2 | 0.39 | 5.1 | 
3 | 3 | 0.58 | 5.2 | 
6. 数据处理：
R平=
R1+R2+R3
3

## Slide 9
2.5
1.5
2.0
3.0
1.0
I/A
U/V
O
0.1
0.3
0.5
0.6
0.4
0.2
0.7
0.8
·
·
·
·
·
·
0.9
R
0.5
7.电压—电流(U--I)图像:
用纵轴表示电压U，用横轴表示电流I，画出的图线
除了用表格形式处理数据外，还可以用图像的方式表示。

## Slide 10
1．将上述实验中的定值电阻换成小灯泡，用同样的方法测定小灯泡的电阻。
2．多测几组数据，根据实验数据分别计算出小灯泡的电阻。3．比较计算出的几个数值，看看每次算出的电阻的大小相同吗？有什么变化规律吗？
4．如果出现的情况和测量定值电阻时不同，你如何解释？与同学交流一下。
想想做做

## Slide 11
二、研究小灯泡的电阻
A
V
L
R
S
1.电路图:
按图连接电路，逐渐增大电压，让灯丝由暗变亮，记录电压、电流的值。
2.实验步骤：

## Slide 12
实验次数 | U/ V | I/A | R灯 /Ω | 灯泡亮度
1 | 0.5 | 0.13 |  | 不亮
2 | 1.0 | 0.18 |  | 灯丝暗红
3 | 1.5 | 0.21 |  | 微弱发光
4 | 2.5 | 0.26 |  | 正常发光
3.实验数据：
计算4次所测电阻的阻值，填入上表中。
3.8
5.6
7.5
9.6

## Slide 13
（1）分析、比较表格中的数据，可以看出：
①灯泡两端的电压U 在逐渐 ，成 的变化；电流也是逐渐 ，但是 的变化。
升高
整倍
变大
不成整倍
②在灯泡由暗到亮的过程中，电压 ，电流也 ，灯丝的温度 ，灯丝的电阻 。
增大
增大
升高
增大
4. 数据分析：
（2）灯泡的电压--电流图像：
图像不是正比例关系的直线

## Slide 14
小灯泡的亮度不同，电阻大小不同
5.实验结论：
所以：用不同温度下测得的阻值求平均值不妥，这里多次测量的目的是寻找灯泡电阻随温度变化的规律。
原因：灯丝的电阻随温度升高而增大。
这也验证了，导体的电阻与温度有关。多数导体的电阻随着温度升高而 。
增大

## Slide 15
三、测量电阻的特殊方法
讨论交流：如果实际测量中，缺少电流表，你能用一只电压表和一只定值电阻测未知电阻Rx的阻值吗？画出电路图。
1.伏阻法测电阻：
V
Rx
S
R0
V
分别测出R0 两端的电压U0，和Rx小两端的电压Ux。
因为：串联电路电流相等I0=Ix。
所以：

## Slide 16
先闭合S1，断开S2，测出通过R0的电流I0；再断开S1，闭合S2，测出通过Rx的电流Ix.
2.安阻法测电阻：
缺少电压表，只用电流表和定值电阻，测定值电阻Rx。
因为并联电路中：U0=Ux

## Slide 17
3.等效替代法测电阻：
将开关S接在a点，读出电流表的示数为I，将开关S接在b点，调节电阻箱，使电流表的示数仍为I，读出电阻箱的示数R.
Rx = R
缺少电压表，用电流表和电阻箱、定值电阻，测定值电阻Rx。

## Slide 18
3
课堂小结
本堂重点：用伏安法测电阻
本堂难点：测电阻的特殊方法

## Slide 19
典例分析
4
考点一：实物图的连接，故障判断
(2019 四川广安市)学校科技创新小组用伏安法测量小灯泡的电阻，电源电压为3V，待测小灯泡的额定电压为2.5V。
（1）请用笔划线代替导线，完成图甲中实物电路的连接，要求：①滑片P向右移动时，电流表示数变小；②连线不能交叉；
（2）检查电路无误后，闭合开关，灯泡不亮，电压表有示数，电流表示数为零，导致这一现象的原因可能是（ ）
A．电压表短路
B．电压表断路
C．滑动变阻器短路
D．小灯泡断路
D

## Slide 20
【迁移训练1】
（2019 苏州市）小明要测量定值电阻R x的阻值(约十几欧)现有器材：电源(6V)、滑动变阻器、电流表、电压表，开关各一个，导线若干。
(1)他设计并连接了如图甲所示电路请用笔画线代替导线，将该电路连接完整；
答图：

## Slide 21
(2)电路连好后，闭合开关前，应将滑动变阻器滑片移至最
端闭合开关，移动滑片到某一位置，电压表示数如图乙所示，此时Rx两端的电压为 V。
(3)当小明准备读取电流表示数时，发现两电表示数突然都变为0.他用一条导线检查电路故障，当将该导线两端分别接到a、d接线柱上，发现电流表有示数，电压表示数仍为0;当将该导线两端分别接到c、f、接线柱上，发现电压表有示数，电流表示数仍为0;则由此可以判断故障是： ；
左
1.2
c、d间电路断路（不通）

## Slide 22
考点二：实验数据的处理
【典型例题2】
（2019 湖南省湘潭市）在“测量电阻”的实验中，设计了如图所示的电路图。
（1）请根据电路图，用笔画线代替导线将图中的器材连接成完整电路。
答图：

## Slide 23
（2）按图1所示电路连接器材时，开关要处于_____（选填“断开”或“闭合”）状态，滑动变阻器的滑片P应该滑到最_____（选填“左端”或“右端”）。
（3）闭合开关，将滑片P缓慢向右移动，电压表的示数将_____（选填“增大”或“减小”）。
（4）某次测量时，电压表的示数为1.5V，电流表的示数如右图所示，为_____A，根据欧姆定律求出此时这个电阻R的阻值为_____欧姆。
（5）以上这种测量电阻的方法叫_______。
（6）为减小实验误差，我们应该多次进行正确测量，然后取电阻R的_____值。
断开
左端
增大
0.3
5
伏安法
平均

## Slide 24
【迁移训练2】
（2019 山东 威海市）图甲是测量定值电阻R阻值的实验电路图。
（1）闭合开关S，当电压表的示数为2.4V时，电流表示数如图乙所示，则R的阻值为 Ω；调节滑片P的位置，进行多次测量，其目的是 。
（2）实验过程中，发现电流表示数突然变大，电压表示数几乎为零，则电路故障可能是 。
8
多次测量取平均值减小误差
R短路