## Slide 1: 5.3 等效电路

## Slide 2
小明观察到爷爷收音机中一只10Ω的电阻出现了问题，但手中只有一些5Ω、20 Ω的电阻，利用这些电阻能修好收音机吗？如何替换掉这个10 Ω的电阻？

## Slide 3: 一、等效电阻
1.等效电阻：若几个电阻连接起来，可以用一个电阻替换且起到的效果相同，则这一个电阻就是那几个电阻的等效电阻。
2.科学方法：等效替代法
哪些物理问题还用到了等效替代法？
如何验证两个5 Ω的电阻串联起来的等效电阻就是一个10 Ω的电阻？电路图如何设计？

## Slide 4: 3.实验探究：串联电路的等效电阻
（1）实验目的：测量R1与R2串联后的电阻值并探究测量值与R1+R2的关系
（2）原理：
（3）实验器材：电流表、电压表、滑动变阻器、R1、R2、电源、开关、导线
（4）电路图：

## Slide 5: 理论推导：
由欧姆定律知：U源＝I·R，U1＝I1·R1，U2＝I2·R2；
根据串联电路中的电压关系可知：U源＝U1＋U2
所以： I·R＝I1·R1＋I2·R2
根据串联电路中的电流关系可知：I＝I1＝I2；
所以： R＝R1＋R2

## Slide 6
4.串联电路的等效电阻等于各串联电阻之和。
（1）两个电阻串联： R＝R1＋R2；
（2）n个电阻串联： R＝R1＋R2 ＋…＋ Rn；
（3）n个R0串联： R＝nR0；
（4）串联后的总电阻大于串联电路中的任意一个电阻；
（5）串联电路中，一个电阻增大，总电阻将增大。

## Slide 7
影响电阻大小的因素有哪些？
电阻串联后，总电阻为什么会变大？
（6）电阻串联后相当于增加了导体的长度，所以总电阻将增大，总电阻等于各串联电阻之和R＝R1＋R2。
R
R2
R1
＋
＝

## Slide 8: 串联电路中电流、电压、电阻的关系
I、U、R的联系：
欧姆定律：
分压定律：
电流关系：I1＝I2 ＝ I3
电压关系：U＝ U1＋U2
电阻关系：R＝R1＋R2

## Slide 9: 5.并联电路的等效电阻
根据影响电阻大小的4个因素，你能猜出电阻并联后总电阻将发生什么样的变化吗？
（1）电阻并联后由于横截面积增大，其总电阻将变小，总电阻小于支路中的任意一个电阻。
电阻并联后其等效电阻R与支路电阻R1、R2间有何具体的数量关系呢？能否通过理论推导加以证明？
R
R2
R1
＋
R2
R1

## Slide 10
理论推导：
由欧姆定律可知：
根据并联电路中的电流关系可知：I＝I1＋I2；
所以：
根据并联电路中的电压关系可知： U＝U1 ＝ U2
所以：

## Slide 11
（2）电阻并联的等效电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和。
①两个电阻并联： 即：
②n个电阻并联： n个R0并联：
③电阻并联后其总电阻变小，并联后的总电阻小于支路中任意一个电阻。
④并联电路中一个支路的电阻增大，总电阻也将增大，但增大的幅度较小。

## Slide 12: 并联电路中电流、电压、电阻的关系
I、U、R的联系：
欧姆定律：
分流定律：
电流关系：I＝I1 + I2
电压关系：U1 ＝ U2
电阻关系：

## Slide 13: 二、等效电路
用一个简单的电路代替复杂电路，使问题得到简化，这个简单的电路就是这个复杂电路的等效电路。

## Slide 14
例题1：有一只小灯泡，它正常发光时灯丝的电阻是8.3Ω，正常工作时的电压是2.5V。如果我们只有电压为6V的电源，要使小灯泡正常工作，需要串联一个多大的电阻？
串联电路具有分压作用。

## Slide 15: 例题2：如图所示电路中，电源电压不变，电阻R1的阻值为20Ω．当断开S1、S2，闭合S3时，电流表的示数为0.50A；当断开S2，闭合S1、S3时，电流表的示数为0.90A． 求：（1）电阻R2的阻值．（2）断开S1、S3，闭合S2时，加在电阻R1两端的电压.

## Slide 16
解：（1）当断开S1、S2，闭合S3时，电路中只有电阻R1
∴电源电压为：U=I1R1=0.50A×20Ω=10V

## Slide 17
1.如图所示：R1＝R2＝4Ω， R3＝8Ω，求下列情况下，A、B间的总电阻是多少？
（1）S1闭合，S2断开
（2）S2闭合，S1断开
（3）S1、S2均断开
（4）S1、S2均闭合

## Slide 18
2.把n个阻值相等的定值电阻串联时，总阻值为R1；把它们并联时，总阻值为R2，则R1∶R2等于( )
A．n2 B．n C. D.

## Slide 19
3.两个电阻的阻值相同，若将它们串联起来电阻是R1，若将它们并联起来电阻是R2，则R1与R2的关系是（ ）
A：R1＝R2
B：R2＝4R1
C：R1＝4R2
D：无法确定

## Slide 20
4．有两个阻值不同的定值电阻R1、R2，它们的电流随电压变化的I-U图线如图所示．如果R1、R2串联的总电阻为R串，并联后的总电阻为R并，则说法中正确的是（ ）
A．R串在Ⅲ区域，R并在I区域
B．R串＞R并＞R1＞R2
C．R串在I区域，R并在Ⅲ区域
D．R串＞R1＞R并＞R2

## Slide 21
5．用均匀的电阻丝围成一个正方形ABCD，如图所示，其中E为CD的中点．当B、D两点接入电路中时，阻值为8Ω；那么将B、E两点接入电路时，阻值为______Ω．

## Slide 22
6．两个标有“5Ω 1A”和“10Ω 0.6A”的定值电阻，将它们串联起来使用时等效电阻为______Ω，电源电压最多为______V；若将它们并联时干路电流最大是______A．

## Slide 23
7．如图所示，电源电压恒定。当开关S1、S2闭合，甲、乙两表为电压表时，两表示数之比U甲:U乙＝4:1；当开关S1闭合、S2断开，若甲、乙两表均为电流表时，两表的示数之比为
A．4:3
B．3:2
C．3:4
D．3:l

## Slide 24
8．如图所示电路中，电源电压不变，R为滑动变阻器。闭合开关S后，在滑片P向右移动的过程中，下列说法正确的是（忽略温度对电阻的影响）
A．电压表的示数不变，电路的总电阻变大
B．电压表的示数变大，电流表的示数变小
C．电压表的示数变大，灯泡变亮
D．电压表的示数变小，灯泡变暗

## Slide 25
9．如图所示，将滑动变阻器R1与定值电阻R2接入电源电压不变的电路中．闭合开关S，各表均有一定示数，滑动变阻器的滑片向右滑动到某一位置，电压表V1、V2示数的变化量分别为ΔU1、ΔU2．下列说法正确的是
A．V1示数变大，V2示数不变
B．V1示数变大，ΔU1＞ΔU2
C．V2示数变小，V2示数和电流表示数之比变小
D．V2示数变小，V2示数和电流表示数之比不变