## Slide 1: 第三节 “伏安法”测电阻

## Slide 2
到目前所学的电学知识为止，我们学了哪些物理量？
电流
电压
电阻
电流表
电压表
有办法测量吗？
思考分析
我手里有一个电阻器，我想知道它的电阻大小，该怎么办呢？

## Slide 3
I =
U
R
R=
U
I
用电压表测出
用电流表测出
伏安法测电阻

## Slide 4: 电 路 图 设 计
思考：
1.实验需要哪些器材？
2.实验中的滑动变阻器的作用是什么？

## Slide 5
用电压表、电流表间接测电阻
电源、电压表、电流表、滑动变阻器、
开关、导线、待测电阻。
实验目的
实验原理
实验器材
R=
U
I
实验一 用伏安法测电阻
由欧姆定律可得：

## Slide 6
根据电路图连接实物图
注意
断开
最大阻值

## Slide 7
1.电流表、电压表校零。
2.连接电路时开关应_____________________；
3.连接电流表和电压表时应注意些什么？
4.滑动变阻器正确的接线方法是:_____________;
开关闭合前滑动变阻器的滑片应移到:________________。
处于断开状态
选择合适量程,电流表应该与用电器串联，电压表应该与用电器并联，正负接线柱不要接反。
“ 一上一下 ”
阻值最大的位置
注意事项

## Slide 8
电表量程的选择方法
电流表量程的选择：
算最大电流
电表压量程的选择：
看电源电压
I=U/Rx（变阻器的阻值为零时）

## Slide 9
1.根据电路图连接电路
2.检查无误后闭合开关，调节变阻器滑片， 使电压表示数为1V、1.5V、2.5V，并记下 对应的电流值。
3. 求出不同电压时的电阻并分析得出结论

## Slide 11
电池、导线、开关、小灯泡 、
电流表、电压表、滑动变阻器
R=
U
I

## Slide 12
+
－
实物图

## Slide 13
1.根据电路图连接电路
2.检查无误后闭合开关，调节变阻器滑片， 使电压表示数为1V、1.5V、2.5V，并记 下对应的电流值
3. 求出不同电压时的电阻并分析得出结论
和小灯泡亮度（暗、微亮或亮），并用手感觉不同电压下灯泡的温度。

## Slide 14
灯泡亮度
暗
微亮
亮

## Slide 15
Ω
实验一 用伏安法测电阻
0.10
0.15
0.24
10
10
10.4
10.1

## Slide 16
灯泡亮度
灯丝的电阻随温度的升高而增大
暗
微亮
亮
0.18
0.23
0.29
5.56
6.52
8.62

## Slide 17
根据实验数据分别画出电流随电压变化的图像
0.1
0.2
0.3
0.4
0
1
2
3
4
I/A
U/V
0.1
0.2
0.3
0.4
0
1
2
3
4
I/A
U/V
定值电阻
小灯泡
电压U/A | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0
电流 I/A | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30
电压U/A | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0
电流 I/A | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.31

## Slide 18: 交流与讨论
1、同一电阻，当加在它两端的电压不同时，测出的电阻为何有差异？
实验中，多次测量的目的是什么？
多次测量取平均值减小误差
2、若把上面的电阻换成灯泡，当加在它两端的电压不同时，测出的电阻一样吗，为何有差异？
灯丝的电阻随温度的升高而增大。
多次测量的目的是寻找普遍规律。
测量误差

## Slide 19: 3. 小王同学在用“伏安法”测一个小灯泡电阻的实验中，由于粗心，将电路接成如图的形式，当她闭合开关时会出现什么问题？
小灯泡会亮吗?
电压表有示数吗?
电流表有示数吗?
提示:
不亮
有,等于电源电压
没有

## Slide 20
思考
前面我们学了用伏安法测电
阻，可是在实际电路中有时
只有电流表或电压表，又该
如何测出待测电阻Rx呢？
欧姆定律

## Slide 21
（1）用电流表测出通过Rx的电流为I；
A
I
R’
U
A
I
Rx
U
实验步骤:
一、等效替代法测电阻
（2）接上电阻箱R’调节阻值使电流表的示数乃为I；
（3）则Rx=R’。

## Slide 22
拓展：
1
RX
A
2
R
S
I1
I2
RX R
等效替代法测电阻

## Slide 23
二、转换法测电阻
利用开关的断开和闭合，或者滑动变阻器滑片位置的变化，使电路处于两种不同的状态，从而使电流表或电压表有两个不同的读数，再利用欧姆定律和电路特点间接求出未知电阻的方法

## Slide 24
现有一个电池组，一个电压表，一个开关，一个已知电阻R0，导线若干，用上述器材测定待测电阻Rx的阻值，要求：
1、缺少电流表
利用串联电路电流相等

## Slide 25
方案1：
方案2：

## Slide 26
现有一个电池组，一个电流表，一个开关，一个已知电阻R0，导线若干，用上述器材测定待测电阻Rx的阻值，要求：
2、缺少电压表
利用并联电路电压相等

## Slide 27
方案1：
方案2：

## Slide 28
方案：

## Slide 29
R0
Rx
A
S
a
b
（1）S接a时电流表的示数为Ia；
（2）S接b时电流表的示数为Ib；
U=Ia *R0
U=Ib*Rx
(3)则Rx=_________
Ia*R0/Ib
实验步骤:
方案2：

## Slide 30
若只有一个电流表、一个已知最大阻值为R0的滑动变阻器、一个开关、导线若干
三、滑动变阻器法

## Slide 31
Rab
RX
A
S
p
a
b
闭合S , 读将滑片 移动到 端，读出电流表示数 I1
p
a
闭合S , 读将滑片 移动到 端，读出电流表示数 I2
p
b
RX
=
I2
I1
I2
Rab
1.电路设计
2.实验步骤:

## Slide 32
欧姆定律
实验设计
实验操作
实验报告
分组讨论
智力迁移
依据
分析
总结
巩固
探索
验证

## Slide 33
在寻求真理的长河中，唯有学习，不断地学习，
勤奋地学习，有创造性地学习，才能越重山跨
峻岭。

## Slide 34
谢 谢