## Slide 1
1. 欧姆定律的内容和公式
2. 串、并联电路中的电流、电压的特点
3. 电阻的影响因素
复习提问:

## Slide 2
R1
R2
等效于
R总
U
U
I
I
串、并联电路中R总与R1、R2分别有什么样的关系？
等效替代法
R1
R2
R总
相当于
U
U
I
I

## Slide 3: 电阻的串联和并联 （第1课时）

## Slide 4: 一、电阻的串联
1、提出问题
电阻串联后其总电阻是增大还是减小呢？
2、猜想与假设
3、进行实验和收集证据
（一）实验探究
4、分析与论证得出结论
串联电阻的总电阻的阻值比 任何一个分电阻的阻值都___
依据:两段导体串连在一起，相当于导体的长度变_______,因此，其电阻值可能会变_____
长
大
大

## Slide 5: （二）理论推导：
1、串联电路中总电阻与分电阻的关系：
串联电路的总电阻等于各分电阻之和 即:R总=R1+R2
2、串联电路中电压分配特点：
R1
R2
U1
U2
U总
I
R总
U总
串联电路中，各电阻两端的电压之比等于电阻之比。 即 ：U1:U2=R1:R2 或 U1:U总=R1:R总
I
n个R串联电路的总电阻R总=nR
（串联分压）

## Slide 6: 二、电阻的并联
（一）实验探究
1、提出问题
电阻并联后其总电阻是增大还是减小呢？
2、猜想与假设
依据:两段导体并连在一起，相当于导体的横截面积变_______,因此，其电阻值可能会变_____
3、进行实验和收集证据
4、分析与论证得出结论
并联电阻的总电阻的阻值比 任何一个分电阻的阻值都___

## Slide 7
R1
R2
U
I总
I1
I2
R总
U
I总
1、并联电路中总电阻与分电阻的关系：
并联电路的总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和
n个R并联的总电阻R总=R/n
2、并联电路中电流分配特点：
并联电路中，通过各电阻的电流之比等于电阻反比。 即 ：I1:I2=R2:R1 或 I1:I总=R总:R1
1
R总
1
R1
=
+
1
R2
即:
或：
R1R2
R1+R2
R总=
（并联分流）

## Slide 8
1、请在下列横线上填出各个电路中电阻的总阻值.
6Ω
8Ω
10Ω
R总= Ω
24
动动脑筋
15Ω
15Ω
15Ω
R总= Ω
5

## Slide 9
2、如下图所示，根据要求并求解
R1
R2
U1
U2
U总
⑴U1：U2=3：4 ，R1=150Ω，则 R2=____
200 Ω
⑵U1= 12V，U2= 10V， R1=60Ω
则R2=_____, R总= _____
50 Ω
110 Ω
R1
R2
⑴I1：I2=1：2 ，R1=150Ω，则 R2=____
⑵U2= 12V，I2=2A,R1=60Ω
则R2=_____, R总= ____,I1=_____
I=_____

## Slide 10
例1、已知两个定值电阻R1、R2的阻值分别为5Ω、15Ω，现将它们串联接入电路，用10V的电源供电，求：电路中的电流及R1、R2两端的电压各是多少？
I=？
U1=？
U=10V
U2=？
R1=5Ω
R2=15Ω
解法1：
解：
R1+R2
I=
U
=
5Ω+15Ω
10V
=
0.5A
U1 = I1 R1
= 0.5A×5Ω=2.5V
U2 = I2 R2
= 0.5A×15Ω=7.5V
答：电路中的电流为0.5A， R1、R2两端的电压分 别为2.5V、7.5V。

## Slide 11
解法2：
解：
由题意有
U1+U2=10V
U1:U2=5Ω:10Ω
所以 U1=2.5V U2=7.5V
所以
R1
I=
U1
=
2.5V
5Ω
= 0.5A
答：电路中的电流为0.5A， R1、R2两端的电压分 别为2.5V、7.5V。

## Slide 12
总结串（并）联电路中的电流、电压、电阻的特点
 | 串联电路 | 并联电路
电流（I） 特点 |  | 
电压（U） 特点 |  | 
电阻（R） 特点 |  | 
电压、电流 分配特点 |  | 
串联电路中各处电流相等。 即：I=I1=I2
并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。即：I=I1+I2
串联电路两端的总电压等于各电阻分电压之和。即： U=U1+U2
并联电路中，各支路两端的电压相等。 即：U=U1=U2
并联电路的总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和。 即： 或：
串联电路中，各电阻两端的电压之比等于电阻之比。 即：U1:U2=R1:R2 或：U1:U总=R1:R总
并联电路中，各支路的电流之比等于电阻的反比。 即：I1:I2=R2:R1 或：I1:I总=R总:R1
串联电路的总电阻等于各分电阻之和。 即：R总=R1+R2
1
R总
1
R1
=
+
1
R2
R1R2
R1+R2
R总=

## Slide 13
谢 谢