## Slide 1: 第四节 电阻的串联和并联

## Slide 2
一个仪器出现了故障，经过检查是一个20Ω的电阻出现了问题，需要更换，而我们的身边只有5Ω、10Ω、15Ω三种规格的电阻，该怎么办呢？

## Slide 3: 15.4电阻的串联和并联
R1
R2
R1
R2

## Slide 4
加油站
R1
R2
R
A
V
如果用一个电阻R代替两个串联着的电阻R1、R2接入电路后，电路的状态不变，即R两端的电压和通过它的电流都与原来的相同，R就叫做这两个串联电阻R1、R2的总电阻。
并联电阻和它的总电阻也存在这种关系。
“等效替代”

## Slide 5: 一：电阻的串联
1：提出问题：电阻串联后总电阻是增大还是减小？
2：猜想与假设：
如何验证我们的猜想
几个电阻串联后相当于增加了导体的长度，总电阻应当比各个分电阻大些。
R1
R2

## Slide 6: 3：设计实验与制定计划
（1）伏安法测电阻
（2）电阻对电流的阻碍作用
R1
R2
A
V
A
A
B

## Slide 7
让我们通过理论来推导一下，
U
I
R1
R2
U1
U2
R
U
I
等效于
结论：串联电路的总电阻等于各串联电阻之和

## Slide 8
思考1：串联的电阻越多，则总电阻的大小会怎样变？
思考2：假设两个电阻串联，其中一个电阻的阻值变大，则总电阻的大小会怎样变？

## Slide 9: 电阻串联的应用
一个仪器出现了故障，经过检查是一个20Ω的电阻出现了问题，需要更换，而我们的身边只有5Ω、10Ω、15Ω三种规格的电阻，该怎么办呢？

## Slide 10: 电阻串联的应用
例题.如图所示,电源电压U=6V,电阻 R1=4Ω,R2=6Ω,开关S闭合。
求:电路中电流多大?

## Slide 11: 二：电阻的并联
1：提出问题：电阻并联后总电阻是增大还是减小？
2：猜想与假设：
两段导体并在一起，相当于导体的横截面
积变大，因此，其电阻值可能会变小
R1
R2

## Slide 12
设计实验：
A
A
B
R
R
R
R
R
R
你的结论：
电阻并联后，总电阻的阻值比任何
一个分电阻的阻值小

## Slide 13
让我们一起来推导公式：
等效于
R
U
I
结论：并联电路总电阻的倒数，
等于各并联电阻的倒数之和。
I
I1
I2
U
R2
R1

## Slide 14: 试一试
1：将一个20Ω和一个30Ω的电阻串联起来使用,其总电阻是多少?如果并联起来使用,其总电阻又是多少?
2：一个仪器出现了故障，经过检查是一个6Ω的电阻出现了问题，需要更换，实验室只有5Ω、10Ω、15Ω三种规格的电阻，该怎么办呢？

## Slide 15: 回顾前面所学内容
1：串联电路的电流特点、电压特点？
2：并联电路的电流特点、电压特点？
3：导体电阻大小的影响因素？

## Slide 16
谢 谢