## Slide 1: 第十六章 电压 电阻 第3节 电阻

## Slide 3: 一、电阻
1．定义：导体对电流的阻碍作用的大小。
2．物理量符号：R
3．单位：
国际单位：欧姆，欧，Ω。
常用单位：兆欧（MΩ）、千欧（kΩ）
4．单位换算：

## Slide 4
Ω

## Slide 5: 5．电路符号：
（1）定值电阻：
有一定电阻值的元件，
也叫电阻器，简称电阻。
（2）可变电阻：
①滑动变阻器：
②电阻箱：

## Slide 6: 二、影响电阻大小的因素
1．探究影响导体电阻大小的因素
  【提出问题】
    影响导体电阻大小的因素有哪些？
  【猜想与假设】
    猜想1：导体的材料；
    猜想2：导体长度；
    猜想3：导体的横截面积；
    ……
  【实验设计】
    实验方法：控制变量法、转换法

## Slide 7: 【进行实验与分析论证】
因素1、材料因素
（1）控制变量：
  控制长度相同、横截面积相同，而材料不同。
（2）现象：
  通过镍铬合金丝的电流小
（3）分析：
  镍铬合金丝电阻大
（4）结论：
  电阻的大小与材料的种类有关。
  当导体的长度和横截面积都相同时，材料不同，电阻不同。

## Slide 8: 因素2、长度因素
（1）控制变量：
  控制材料相同、横截面积相同，而长度不同
（2）现象：
  通过长导体的电流小
（3）分析：
  长导体电阻大
（4）结论：
  在材料和横截面积相同时，导体越长，电阻越大。

## Slide 9: 因素3、横截面积因素
（1）控制变量：
  控制材料相同、长度相同，而横截面积不同。
（2）现象：
通过横截面积小的导体的电流小
（3）分析：
  横截面积小的电阻大
（4）结论：
在材料和长度相同时，导体横截面积越小电阻越大。

## Slide 10: 【实验结论】
电阻是导体本身的特性，电阻的大小与导体的材料、长度和横截面积有关。
长度相同，且横截面积相同时，材料不同，则电阻不同；
材料相同，且横截面积相同时，导体越长，电阻越大；
材料相同，且长度相同时，横截面积越小，电阻越大。
电阻与是否连入电路无关，与两端电压和通过的电流大小无关。

## Slide 11: 【交流反馈】
（1） 比较不同电阻大小时选择灯泡和电流表时哪个更适合？运用了哪种研究方法？
答：电流表。因为电阻大小接近时灯泡亮度相差不大，不好比较电阻大小。运用了转换法，即通过电流表示数大小转换比较电阻大小。
（2）钢丝被拉长，则电阻怎么变化？
答：钢丝被拉长时，长度变长，横截面积也会变小，都会使电阻增大。
（3）钢丝被对折，则电阻怎么变化？
答：钢丝被对折时，长度变短一半，横截面积增大一倍，都会使电阻变小，变为原来四分之一。
电阻率公式

## Slide 12: 2．电阻与温度的关系
（1）用酒精灯给钨丝加热并通电
现象：
随钨丝升温，电流表示数变小，灯泡变暗。
结论：
大多数导体温度升高，电阻增大。

## Slide 13: （2）用酒精灯加热玻璃至熔化并通电
现象：
随着玻璃熔化，电流表示数变大，灯泡变亮。
结论：
在某种情况下绝缘体可变成导体，温度升高，电阻减小。

## Slide 14: 电阻的特点
电阻是导体本身的特性。
电阻的大小与导体的材料、长度和横截面积有关，还与温度有关。

## Slide 15: 三、半导体和超导现象
1．半导体：
（1）定义：导电性介于导体和绝缘体之间的材料。
（2）特点：温度、光照、杂质等外界因素影响半导体的导电性。
（3）应用元件：①二极管（单向导电性）；②三极管（放大电流）；③光敏电阻；④热敏电阻；⑤压敏电阻；⑥集成电路和传感器。
2．超导现象
（1）定义：某些物质在很低的温度（临界温度）时电阻就变成0。
（2）用途：①输送电能减少电能损耗；②不必考虑散热，元件可缩小微型化。

## Slide 16: 本课小结

## Slide 17: 课堂练习
1．一个导体接在3V的电源上，电阻大小为10Ω，若从电路中取下这个导体，导体的电阻值为____Ω。
答案： 10Ω
解析：电阻大小为10Ω，是这个导体本身的属性，与导体是否连在电路中，两端是否有电压，其中是否有电流都无关。

## Slide 18: 课堂练习
2．简要回答下列问题：
（1）高压线的绝缘子（如图）为什么用陶瓷材料而不用玻璃？
（2）铁比铜便宜，为什么家庭电路中用铜导线而不用铁导线？
（3）为什么不能用湿手操作电器？

## Slide 19: 课堂练习
A、B、C三根完全一样的钢丝，长度都是1 m。
（1）把A剪去一半，剩下的一半跟C相比，哪个电阻大？
（2）把A剩下的一半再拉长到 1 m跟C相比，哪个电阻大？
（3） 把B对折，对折后的B与C相比，哪个电阻大？
答：
（1）C电阻大。
（2）A电阻大。
（3） C电阻大。