## Slide 1: 2020-2021学年八年级上册同步备课系列
【精品课】
（教科版）
第六章 质量与密度
6.1 质量

## Slide 2
2
★课堂引入
观察与思考
木材 | 铁 | 玻璃
A.杯子
B.椅子
C.玻璃门
D.木质沙发
E.图钉
F.铅球
分析图中物体，给它们分类，并把类别相同的物体编号填入下表中
B
D
E
F
A
C

## Slide 3
2
★课堂引入
提出问题
一、以上物体有哪些不同呢？
1.物体所含物质不同
2.同一类型物体，所含物质的多少不同
二、如何区别物体所含物质的多少呢？
用物体的质量来描述物体所含物质的多少

## Slide 4
2
★学习目标
1.理解质量的概念；
2.了解质量单位及其换算；
3.掌握天平的使用方法；
4.会使用天平测量物体质量

## Slide 5
3
★课堂活动
一、认识质量
1.质量
质量（m）
换算关系
物体所含物质的多少叫物体质量，符号是“m”。
质量单位
国际单位制中，质量单位是“千克”，符号是“kg”。常用单位还有：吨（t）、克（g）、毫克（mg）、微克（μm）
1t=103kg，1kg=103g=106mg=109μg

## Slide 6
3
★课堂活动
一、认识质量
2.认识物体质量
物体质量是物体本身所固有的属性。和物体的形状、状态和所在地理位置的变化无关。
弹簧变形
冰块熔化
太空中宇航员
物体质量
不变

## Slide 7
3
★课堂活动
一、认识质量
2.认识物体质量
了解生活中常见物体的质量
质量估测
①一个初中生的质量约为50kg；②一个鸡蛋的质量约50g；③物理教科书的质量约200g；④铅笔的质量约5g；⑤大象的质量约5t；⑥一个篮球的质量约为500g；⑦一个苹果的质量约150～200g等。

## Slide 8
3
★课堂活动
二、质量的测量
师生互动
如何知道物体的质量呢？
质量的测量
测量工具：天平、台秤等
天平与使用
天平
台秤
电子秤

## Slide 9
3
★课堂活动
二、质量的测量
天平的使用与质量测量
天平的构造
托盘天平的构造
天平的调节
1.把天平放置在水平桌面上；
2.用镊子把游码拨至标尺左侧“零”位；
3.调节平衡螺母是衡量处于平衡状态（指针停在分度盘中间位置）。

## Slide 10
3
★课堂活动
二、质量的测量
天平的使用与质量测量
测量方法
1.把待测物体轻放入左盘中；
2.估测被测物体质量，用镊子夹取接近的砝码放入右盘；
3.用镊子轻拨游码直至横梁平衡；
4.把右盘中砝码质量总和和游码在标尺上的读数相加即为物体质量；
5.测量结束，用镊子把砝码放回砝码盒中，切忌用手直接拿砝码。

## Slide 11
3
★课堂活动
二、质量的测量
动手、实践与思考
认识天平
右图是托盘天平的构造平面图，请同学们按序号分别说出其名称。
1.①是 ；
2.②是 ；
3.③是 ；
4.④是 ；
5.⑤是 ；
横梁
指针
分度盘
平衡螺母
游码

## Slide 12
3
★课堂活动
二、质量的测量
动手、实践与思考
读数
右盘（砝码盘）中砝码的质量是：
100g+50g+10g=160g；
游码的读数是： g;
石块的质量是： 。
1.4
160g+1.4g=161.4g

## Slide 13
3
★课堂活动
二、质量的测量
动手、实践与思考
想一想
1.图（1）中，指出在调平衡前的明显错误；
2.图（2）甲，是调平衡前指针位置，平衡螺母应向 旋？
3.图（2）乙是正确操作天平显示的质量，此时物体质量为 。
图（1）
图（2）
在调平衡前没有把游码置于左侧“0”位
左
83.2g

## Slide 14
3
★课堂活动
三、课堂练习
1.指出下列示例，物体质量未发生变化的是 ；发生了变化的是 。
a.衣服晾干后衣服的总质量
b.铁水浇注成工件后铁的质量
c.坐高铁从广州到北京人的质量
d.锯木头剩下的木料质量
b、c
a、d

## Slide 15
3
★课堂活动
三、课堂练习
2.一枚鸡蛋的质量大约是50g，合 kg；中学生的平均质量为50 （单位）。
5×10-2
kg
3.天平在使用前首先要调平衡，调平衡时应移动 ；正确操作后天平显示的结果如图所示，此时物体质量为： g。
平衡螺母
54.4

## Slide 16
4
★典例分析
考点一：质量概念
典型例题 1
D
（2019·吉林）下列数据中与实际相符的是（ ）。
A.中考考场内的温度约为50℃；B.学生课桌的高度约为2m；
C.正常人的心跳每分钟约为5次；D.两个鸡蛋的质量约为100g

## Slide 17
4
★典例分析
考点一：质量的概念
迁移训练1
（2018•枣庄）决定一个物体质量大小的因素是（ ）。
A．物体所含物质的多少；B．物体的形状；
C．物质的状态； D．物体所在的空间位置
A

## Slide 18
4
★典例分析
考点二：太平的使用与质量测量
典型例题 2
（2020·黑龙江龙东）用一架砝码严重生锈的天平去测量物体的质量，其结果将会（ ）。
A.偏小 B.偏大 C.不变 D.无法判断
A

## Slide 20
5
★课堂小结
视频小结

## Slide 21
5
★课堂小结

## Slide 22
6
★课后作业
1．下列说法正确的是（ ）。
A、将一铝块压成铝片，它的质量减少；
B、将一铝块熔化成铝水，它的质量不变；
C、将一铝块从地球上带到月球，它的质量变小；
D、将一粗糙的铁块磨成光滑的圆柱体，它的质量不变
2.一块铜的质量将发生变化的情况是( )。
A．将铜块从北极带到赤道； B．将铜块锉成圆台；
C．将铜块从15℃加热到50℃；D．将铜块熔化成液态铜
B
B

## Slide 23
6
★课后作业
3．在“用托盘天平称物体的质量”的实验中，下列操作错误的是（ ）。
A.使用天平时，应将天平放在水平工作台面上；
B.称量时右盘应放置待称量的物体，左盘放置砝码；
C.调节横梁平衡时，应先将游码移至横梁标尺左端“0”刻度线上；
D.观察到指针在正中刻度线或在做左右幅度相等的摆动，可认为天平横梁已平衡
4.一位同学用托盘天平称物体的质量，他把天平放在水平工作台上，然后对天平进行调节，由于疏忽，当游码还位于0.1克位置时就调节平衡螺母，使指针对准标尺中间的红线，然后把待测物体放在天平的左盘，砝码放在天平的右盘，当天平右盘中放入20g砝码2个、5g砝码1个时，天平的指针恰又指在标尺中间的红线上，则被测物体的实际质量应为（ ）。
A.45.1g B.45.0g C.44.9克 D.条件不足，不能确定
B
B