## Slide 1: 第十四章 内能的利用 复习课件
人教版九年级物理全册
知识梳理 基础达标 技能强化

## Slide 2
热 机
1、热机是把内能转 化为机械 能的机器。
（蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等）
2、内燃机：是燃料在汽缸内燃烧的机器，它分为汽油机和柴油机。
3、冲程：活塞在汽缸内，从汽缸的一端运动到汽缸的另一端。
4、内燃机的工作过程：（四个冲程）
知识梳理

## Slide 3
5、在汽油机的一个工作循环中，活塞往复运动两次、曲轴和飞轮
转动两圈、对外做功一次。
6、汽油机和柴油机的区别：
构造； 燃料
点火方式；
吸气冲程中进入汽缸内的物质。
知识梳理

## Slide 4
4、放出热量的计算公式：
Q放=mq
注意：热值是燃料本身的一种特性，它只是与燃料的种类有关，
与燃料的形态、质量、体积、是否完全燃烧均没有关系。
Q放=Vq
知识点2 燃料的热值
1、定义：1kg某种燃料完全燃烧放出的能量，叫做这种燃料的
热值。
2、符号：q
3、单位：J/kg
知识梳理

## Slide 5
η = ———
1、热机能量的损失：燃料未能完全燃烧；
废气带走很大一部分能量；
一部分能量消耗在散热上；
克服摩擦做功。
2、热机效率
（1）定义：用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能
量之比。
Q吸
Q放
W有用
（2）公式： η = ———
Q
知点3
热机效率
知识梳理

## Slide 6
3、提高热机效率的主要途径：
（1）使燃料尽量燃烧；
（2）尽量减少各种热损失；
（3）采用先进的技术；
（4）减小因克服摩擦阻力而额外消耗的功。
知识梳理

## Slide 7
1、能的转化和转移：
不同形式的能量可以相互转化，能的形式发生了变化。
能的转移，是同种形式的能量发生转移。
2、能量守恒定律：
能量既不会凭空消灭，也不会凭空产生，它只会从一种形式
转化为其他形式，或者从一个物体转移到另一个物体，而在转化
和转移的过程中，能量的总量保持不变。
能量守恒定律
知识梳理

## Slide 8
_______、_______、_______、_______四个冲程组成，其中只有
_______周。
例1：汽油机工作的时候，活塞在汽缸里往复运动，活塞从汽缸的
一端运动到另一端叫做一个_______。四冲程汽油机的工作过程由
_______冲程是燃气对外做功，完成一个工作循环曲轴要转
冲程
其他三个冲程要靠飞轮的惯性来完成
吸气 压缩 做功 排气
做功
两
典例解析

## Slide 9
例2：某家庭需要将50kg、20℃的水加热到60℃作为生活用热水，
他们利用煤气灶烧水，需燃烧0.8m3煤气。已知煤气的热值
q=3.9×107J/m3，水的比热容c=4.2×103J/（kg· ℃）。求：
（1）50kg、20℃的水加热到60℃需吸收的热量；
（2）完全燃烧0.8m3煤气放出的热量；
（3）煤气灶烧水的效率。
典例解析

## Slide 10
8.4 10 J
吸 Q
3.12 10 J
放 Q
解：（1）水吸收的热量：Q吸=cm（t-t1）
=4.2×103J/（kg· ℃）×50kg×（60℃-20℃）=8.4×106J
（2）煤气燃烧放出的热量：
Q放=V煤气q=0.8m3×3.9×107J/m3=3.12×107J
（3）煤气灶烧水的效率：
6
7
 100% 100% 27%

## Slide 11
A、由滑梯滑下臀部会有灼热感
C、钻木取火
B、搓手取暖
D、水蒸气将木塞冲出
例3：如图所示实验或事例，属于内能转化为机械能的是（ ）
水蒸气内能减少，温度降低，水蒸
气的内能转化为软木塞的机械能
A、B、C项都是机械
能转化为内能
D
典例解析

## Slide 12
化为内能的有________；将光能转化为内能的有________；
例4：小丽家有如下设备：①煤炉，②电炉，③燃气灶，④
电饭煲，⑤太阳能热水器.这些设备使用时，将化学能转
将电能转化为内能的有________。（填序号）
①③ ⑤
②④
典例解析

## Slide 13
1．80 g水和80 g冰，温度都升高10℃物态不发生改变，则水吸收的热量是_______J，冰吸收的热_________J。
c冰＝2.1×103J/（kg·℃）
336
168
巩固提升

## Slide 14
2．质量一定的某种物质，它的温度变化越大，则吸收或放出的热量就_______；当它吸收的热量为原来的1/2时，升高的温度为原来的______。
越多
1/2
巩固提升

## Slide 15
3．一太阳能热水器中的水吸收了8.4×106J的热量后，水温从20℃升高到40℃。已知水的比热容是4.2×103 J/（kg·℃），则：
（1）太阳能热水器中水的质量为______kg；
（2）如果要产生上述热量，需完全燃烧某种燃料0.7 kg，则这种燃料的热值是________J/kg。
100
1.2X107
巩固提升

## Slide 16
4．甲、乙两物体由同种物质组成，体积之比为V甲∶V乙＝2∶1，吸收的热量之比为Q甲∶Q乙＝2∶1，则甲、乙两物体升高的温度之比为________（设甲、乙均匀实心物体）。
1:1
巩固提升

## Slide 17
5．单缸四冲程内燃机有_____机和_____机，它的一个工作循环由_______、_________、________、_________四个冲程组成；一个工作循环中，活塞要来回_________次，曲轴要转动_ __周。
汽油
柴油
吸气
压缩
做功
排气
两
两
巩固提升

## Slide 18
6．在内燃机工作的四个冲程中，只有__________冲程燃气对外做功，完成_______能转化为_______能
做功
机械
内
巩固提升

## Slide 19
7．在热传递过程中，被传递的是 [ ]
A．质量
B．温度
C．比热容
D．内能
D
巩固提升

## Slide 20
8．甲、乙两物体的体积相同，甲的密度是乙的3倍，乙的比热容是甲1/3的，若它们吸收了相同的热量，则它们升高的温度之比为 [ ]
A．1∶9
B．3∶1
C．9∶1
D．1∶1
A
巩固提升

## Slide 21
9．若比热容不同的物体同时放入冰箱，下列说法正确的是 [ ]
A．比热容大的物体放出的热量多 B．温度高的物体放出的热量多
C．质量大的物体放出的热量多
D．无法确定谁放出的热量多
D
巩固提升

## Slide 22
10．如图15-1所示，用两个完全相同的电加热器给水和煤油加热相同时间，在此过程中，水和煤油升高的温度相同，由此可以判定 [ ]
A．水的体积小于煤油的体积 B．水的体积大于煤油的体积
C．水的质量大于煤油的质量 D．水的质量等于煤油的质量
A
巩固提升

## Slide 23
11．某单缸四冲程汽油机的转速是600 R/min，则下列说法正确的是 [ ]
A．1 min内燃机对外做了600次功
B．1 s内完成了10个工作循环
C．燃气做一次功的时间间隔是0.2 s
D．1 s内活塞共来回20次
C
巩固提升

## Slide 24
12．小明家的太阳能热水器内装有1000kg、25℃的水．经过一天照射后，温度升高到75℃，假设用煤烧水，水吸收的热量占煤完全燃烧放出的热量的30%，煤的热值是3.5×107J/kg．问：（1）热水器中的水升温吸收的热量为多少？（2）如果用煤烧水，那么需要多少千克的煤？
解：
（1）Q吸=cm（t - t0）
=4.2×103J/（kg .℃ ）×1000kg×（75℃ - 25℃）
=2.1×108J
（2）Q放= Q吸/30%
=7×108J
=20kg
m'=Q放/q
7X108J
3.5×107J/kg
=
巩固提升

## Slide 25
13.某中学为学生供应开水，用锅炉将200kg的水从25℃加热到100℃，燃烧了6kg的无烟煤。
（无烟煤的热值是3.4×107J/kg）求：
（1）锅炉内的水吸收的热量是多少?
（2）无烟煤完全燃烧放出的热量是多少?
（3）此锅炉的效率是多少?
（1）Q吸=cm（t - t0）
=4.2×103J/（kg .℃ ）×200kg×（100℃ - 25℃）
解：
=6.3×106J
（2） Q放=mq
=6kg×3.4×106J/kg
=2.04×107J
（3）η=
Q吸
Q放
=
6.3×106J
2.04×107J
=31%