## Slide 1
串、并联电路中电压的规律

## Slide 2
复习
使自由电荷定向移动形成电流的原因
2、电压的符号是 . 在国际单位制中，它的单位是_____, 用符号____来表示.
3、一节干电池的电压为____伏。
4、家庭正常照明电路的电压是______伏.
5、人体的安全电压应不高于_____伏.
6、780毫伏=_____伏; 39伏=________微伏
90千伏=______毫伏
1、电压的定义是 .
U
伏特
V
1.5
220
24
0.78

## Slide 3
复习
电压表的使用规则
1、使用前，电压表应先调零
调零螺母

## Slide 4
复习
电压表的使用规则
2、将电压表和被测的用电器并联

## Slide 5
电压表的使用规则
复习
3、电流“+”入“-”出

## Slide 6
电压表的使用规则
复习
4、被测电压不要超过电压表的量程
5、电压表可以接到电源的两极上。

## Slide 7
电压表的使用规则
复习
1、使用前应先检查指针是否指零；
2、电压表必须并联在被测电路两端；
3、使电流从“＋”接线柱流进电压表，从“－”接线柱流出电压表；
4、选择合适的量程(若不能判断，则先用大量程“试触”，然后再选择合适的量程) ；

## Slide 8
读表
2.2V
11V

## Slide 9
读表
1.4V
7V

## Slide 10
读表
1.5V
7.5V

## Slide 11
读表
1.8V
9V

## Slide 12
串联电路的电流规律
复习
串联电路中，电流处处相等。
串联电路中各用电器两端电压与总电压有什么关系？

## Slide 13
实验探究
探究1：串联电路的电压规律
提出问题：
串联电路中各用电器两端电压与总电压有什么关系？

## Slide 14
实验探究
探究1：串联电路的电压规律
假想与猜测：
、 和 之间有什么关系?
?
、 和 之间有什么关系？

## Slide 15
探究1：串联电路的电压规律
实验探究
设计实验：
实验器材：
干电池、开关、三个规格不同的灯泡、电压表、导线若干
电路图：
设计实验电路并画出电路图。

## Slide 16
探究1：串联电路的电压规律
实验探究
实验步骤：
1）调节电压表指针指零，检查器材；
2）断开开关，按照电路图连接电路，检查电路；
3）用电压表测量灯 两端的电压，记为 ；
4）用电压表测量灯 两端的电压，记为 ，测量灯 、 两端的总电压为U，电源电压 ，记入表格；
5）更换灯泡，重复步骤3、4；
6）总结总电压和分电压关系。
U '

## Slide 17
探究1：串联电路的电压规律
实验探究
分析数据：

## Slide 18
探究1：串联电路的电压规律
实验探究
实验步骤：
1）调节电压表指针指零，检查器材；
2）断开开关，按照电路图连接电路，检查电路；

## Slide 19
实验探究
探究1：串联电路的电压规律
实验步骤：
3）按电路图连接实物图，使电压表测量小灯泡 两端的电压 ；

## Slide 20
4）按电路图连接实物图，使电压表测量小灯泡 两端的电压 ；
探究1：串联电路的电压规律
实验步骤：
实验探究

## Slide 21
5）按电路图连接实物图，使电压表测量 与 串联后两端的电压U；
实验探究
探究1：串联电路的电压规律
实验步骤：
U

## Slide 22
6）按电路图连接实物图，使电压表测量电源两端的电压U '；
探究1：串联电路的电压规律
实验步骤：
实验探究
U '

## Slide 23
7）更换灯泡，重复上述步骤；
探究1：串联电路的电压规律
实验步骤：
实验探究
8）总结总电压和分电压关系。
分析数据得出结论：

## Slide 24
实验探究
探究1：串联电路的电压规律
结论：
串联电路总电压等于各部分两端电压之和。
U

## Slide 25
如图所示，在“探究串联电路中电压的规律”时，小雨同学用电压表测出 =3V， =3V， =6V，在表格中记录数据后，下一步应该做的是（ ） A．整理器材，分析数据，得出结论 B．对换 和 的位置，再测出一组电压值 C．改变电源电压，再测出几组电压值 D．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值
D

## Slide 26
在探究串联电路电压关系实验中，物理实验小组按如图所示的电路测得V的示数是3.8V， 的示数是2.3V， 的示数应为（ ） A．1.5V B．3.8V C．2.3V D．6.1V
A

## Slide 27
把几节电池串联起来组成电池组，用电压表分别测量每节电池两端的电压，然后测量这个电池组两端的电压。它们之间有什么关系？
想想做做
电池串联的电压规律：
实验结果表明：电池组两端的电压等于每节电池电压之和。

## Slide 28
现有4节干电池，有关这些电池的说法中，正确的是（ ） A、每一节干电池的电压都与电池组总电压相同 B、四节干电池都串联时，总电压跟任何一节电池电压一样大 C、四节干电池并联时，总电压等于四节电池的和 D、这四节干电池可组成6V的电源
D

## Slide 29
并联电路中电压的关系是怎样的？
与并联电路中的电流关系一样吗？
与串联电路中的电压关系一样吗？

## Slide 30
探究2：并联电路的电压规律
实验探究
提出问题：
并联电路中各支路两端电压与总电压有什么关系？

## Slide 31
探究2：并联电路的电压规律
假想与猜测：
、 和U之间有什么关系？
实验探究
水可以从ABD、ACD两个水管中通过，起点A和终点D相同。

## Slide 32
设计实验：
探究2：并联电路的电压规律
实验探究
实验器材：
干电池、开关、三个规格不同的灯泡、电压表、导线若干
电路图：
设计实验电路并画出电路图。

## Slide 33
探究2：并联电路的电压规律
实验探究
实验步骤：
1）调节电压表指针指零，检查器材；
2）断开开关，按照电路图连接电路，检查电路；
3）用电压表测量灯 两端的电压，记为 ；用电压表测量灯 两端的电压，记为 ，测量总电压为U，记入表格；
4）更换灯泡，重复步骤3；
5）总结总电压和分电压关系。

## Slide 34
分析数据：
探究2：并联电路的电压规律
实验探究
两端的电压 / V
电源两端的电压U/ V
两端的电压 / V

## Slide 35
实验步骤：
探究2：并联电路的电压规律
实验探究
1）调节电压表指针指零，检查器材；
2）断开开关，按照电路图连接电路，检查电路；

## Slide 36
3）按电路图连接实物图，使电压表测量小灯泡 两端的电压 ；
探究2：并联电路的电压规律
实验步骤：
实验探究

## Slide 37
4）按电路图连接实物图，使电压表测量小灯泡 两端的电压 ；
探究2：并联电路的电压规律
实验步骤：
实验探究

## Slide 38
5）按电路图连接实物图，使电压表测量电源两端的电压U；
探究2：并联电路的电压规律
实验步骤：
实验探究
U

## Slide 39
6）更换灯泡，重复上述步骤；
探究2：并联电路的电压规律
实验步骤：
实验探究
7）总结总电压和分电压关系。
分析数据得出结论：
两端的电压 / V
电源两端的电压U/ V
两端的电压 / V

## Slide 40
并联电路总电压等于各支路两端电压。
结论
探究2：并联电路的电压规律
结论：

## Slide 41
如图所示电路中,若开关闭合后的示数为2.8V,则 两端的电压为 V,
2.8

## Slide 42
实验探究
评估：
1、你认为实验设计有没有不合理的地方？
2、你的实验操作有没有什么失误？
3、你认为你的测量结果是否可靠？
4、有没有出现故障？有哪些值得总结的经验？

## Slide 43
一个用电器工作时，要求电源电压是6V。如果用干电池做电源，需要几节串联起来？如果用铅蓄电池做电源，需要几个串联起来？

## Slide 44
在图甲所示的电路中，闭合开关后电压表 的示数为2.5V， 的示数应为____V，V的示数应为_____V。 在图乙所示的测量电路中，闭合开关后电压表 的示数为2.5V， 的示数应为3.8V，V的示数应为_____。

## Slide 45
如图，在探究“并联电路电压的关系”时，小明想把两个灯泡并联起来，用电压表测量并联电路的总电压，请你用笔帮他画出连接的电路。

## Slide 46
请自行设计一个表格，对比电流表和电压表在使用方面有哪些相同之处和不同之处。

## Slide 47
如图所示，电源电压为3V，电压表的示数为1V，则灯泡 和 两端的电压分别为（ ） A. 1V、2V B. 1V、1V C. 2V、1V D. 无法确定

## Slide 48
如图所示,灯 和 是 联的。
电压表测量的是灯 两端的电压。
若电源电压是8V，电压表的示数是3V，则灯 两端的电压是____V，灯 两端的电压是 V.
串

## Slide 49
如图所示，电源电压恒定，当开关 闭合、 断开时，电压表的示数为3V；当 断开、 闭合时，电压表的示数为4.5V，则灯 两端电压为____V，灯 两端电压为____V，电源电压为 V。

## Slide 50
三个相同的灯泡串联在电路中，S 闭合时， 的示数为24 V， 的示数也为24 V，那么电源电压为（ ） A.24 V B.48 V C.12 V D.36 V

## Slide 51
1、串联电路的电压规律：
总结
串联电路的总电压等于各部分电路两端的电压之和。
2、并联电路的电压规律：
并联电路的两端电压与各支路两端的电压相等 。