## Slide 1
中物理
第二十一章 第1节
人教版 物理（初中）
现在顺风耳—电话
同步精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
讨论交流
古代人、近代人、现在人各用什么方法传递信息？
还可用钟声，鼓声，鞭炮声以及灯光，火光等传递信息；用收音机、对讲机 、报纸等。

## Slide 3
古往今来
四川三星堆古艺术品——千里眼顺风耳
我国古代有“顺风耳”的神话传说，反映了人们想要冲破空间的组个，互通信息的美好向往。
1876年，贝尔发明了电话。这一愿望得以实现。
1892年，贝尔在纽约至芝加哥的电话开通仪式上

## Slide 4
课堂活动
2
一、电流把信息传到远方
女孩说话的声音是如何传到男孩耳朵中的？
1．电话的基本结构
声信号 →电信号。
（1）话筒：
电信号→声信号。
（2）听筒：

## Slide 5
2.电 话 的工 作 原 理
（1）话筒：
①话筒的作用:把声音信息转变为电流;
②话筒的结构：由金属盒、膜片和炭粒组成
声波→膜片振动→炭粒忽松忽紧→电阻忽大忽小→电流忽弱忽强
③话筒的工作原理:
当对着话筒讲话时,膜片时紧时松压迫炭粒,它们的电阻随之变化,流过炭粒的电流就会相应改变,于是形成了随声音变化的电流信号.
即：

## Slide 6
（2）听筒：
①听筒的作用:把电流信息转变为声音.
②听筒的结构：由电磁铁和薄铁膜片组成。
③听筒的工作原理:
听筒利用了磁场对电流的作用。随声音强弱变化的电流流过电磁铁时,电磁铁的磁性强弱也随之变化,它对薄铁膜片的吸引力也发生变化,使得薄铁膜片振动发声.
电流忽强忽弱→磁性忽强忽弱→振动膜受忽大忽小的磁力而振动→还原成声音.
即：

## Slide 7
女孩说话
话筒膜片振动
炭盒电阻变化
回路电流变化
磁性强弱变化
听筒膜片振动
男孩听到声音
3．男孩和女孩的通话过程

## Slide 8
5.现代的电话
实际的电话机除听筒、话筒外，还有电铃，拔号设备等。
4.一部电话机的话筒应该与对方的听筒串联连接，对方的话筒与本机的听筒串联连接，这样才能听到对方的声音。

## Slide 9
二、电话交换机
想想议议
一个地区有5部电话,要使这5部话机中的任意两部都能互相通话,要架设多少对电话线?
用笔代替导线画出连接方法.数出需要电线的数量
怎样尽量减少电话线的数量
甲需要10对电话线
乙需要5对电话线
交换机

## Slide 10
1.电话交换机
电话交换机的工作示意图
如果在一台交换机与另一台交换机之间连接上若干对电话线。这样，两个不同交换机的用户就能互相通话了。
一个地区的电话号码都接到同一台交换机上，每部电话都编上号码。使用时，交换机把需要通话的两部电话接通，通话完毕再将线路断开。
当时对方的话机并不一定在使用，常常是两台交换机之间有太多的用户要通话，他们之间的电话线不够用了，这个现象在打长途电话时比较常见。
2.“占线”现象

## Slide 11
程控电话交换机
早期人工交换机
3.程控电话交换机
程控电话的功能：来电显示、缩位拨号、遇忙回叫、 转移呼叫、三方通话……
4.电话交换机的作用
(1)减少电话线的数量，提高线路的利用率。
(2)便于通话时接通，通话完毕拆开。

## Slide 12
三、模拟通信和数字通信
(1).模拟信号：信号电流的频率、振幅变化跟声音的频率振幅变化情况完全一样，“模仿”着声信号的“一举一动”这种电流传递的信号叫做模拟信号。
(2).模拟通信：利用模拟信号的通信方式叫做模拟通信。
(3)模拟通信的特点：
优点:信号占用频道较窄,利用率高.
缺点: 易受干扰、放大失真、形成噪音。
1.模拟通信

## Slide 13
1 ·－－－－ A ·－
2 ··－－－ B －···
3 ···－－ C －·－·
4 ····－ D －··
5 ····· E ·
…… ……
字符 | 我 喜 欢 学 习 物 理
对应电码 | 2053 0823 2970 1331 5045 3670 3810
2.数字通信
(1)数字信号：用不同符号的不同组合表示的信号叫做数字信号。
(2)数字通信：利用数字信号通信方式叫做数字通信.

## Slide 14
数字通信是当今通信发展的主要方向
数字信号抗干扰能力强、无噪声积累、便于存储、处理和交换等优点，所以各国都在积极发展数字通信。
(3)数字通信的特点：
4G数字网络（已普及）
5G数字网络（将普及）
模拟信号手机
第一代“大哥大”
数字信号手机

## Slide 15
3
课堂小结
本堂重点：电话是怎样把信息传递到远方的 。
本堂难点：1.电话交换机的应用。
2.模拟通信和数字通信的基本区别。

## Slide 16
典例分析
考点一：电话机的工作原理
4
1.（2019玉林）关于信息的传递，下列说法正确的是（ ）
A.北斗卫星定位系统可提供全天候即时定位服务
B.5G网络通信主要是利用光导纤维传递信息的
C.手机话筒的主要作用是把声音信号变成恒定电流
D.电磁波只能传递声音信号，不能传递图像信号
A

## Slide 17
【迁移训练1】
（2019 湖北荆州市）关于电磁波和现代通信，下列说法正确的是（ ）
A．导体中电流的迅速变化会在空间激起电磁波
B．我国建立的“北斗”卫星导航系统是利用超声波进行导航的
C．固定电话、移动电话、广播和电视都是利用导线中的电流传递信息的
D．电话听筒是把声信号转换成电信号
A

## Slide 18
考点二：数字通信和模拟通信
【典型例题2】
（2018 四川攀枝花市）近年来，我国在科研领城不断取得新的突破，一些研究和应用已经步入世界先进行列。下列研究中我国与世界先进国家还存在较大差距，需要努力追赶的是（ ）
A．量子科技 B．5G通信
C．北斗导航系统 D．芯片设计制造
D

## Slide 19
【迁移训练2】
（2019 日照模拟）电话信号分 和 两种。信号电流的频率、振幅变化的情况跟声音的频率、振幅变化的情况完全一样，这种电流传递的信号叫 。使用不同符号的不同组合表示的信号叫 。
模拟信号
数字信号
数字信号
模拟信号