## Slide 1
中物理
第二十一章 第3节
人教版 物理（初中）
同步精品课堂
（九年级）
广播、电视和移动通信

## Slide 2
1
课堂导入
我们要听收音机、看电视，接打手机，这些声音和图像是怎样传过来的呢？
问题
是电磁波把信息送来

## Slide 3
类比
电磁波传递声音和图像信号就像鸽子送信一样.先将信号载在电磁波上，再把载有信号的电磁波发射出去，到达接收处设法从电磁波上把信号检出来.
飞鸽传书──利用鸽子传递信息。鸽子是信息的“载体”
无线电广播、电视、通信利用电磁波作为“载体”来传递信息

## Slide 4
课堂活动
2
一、无线电广播信号的发射和接收
1．无线电广播信号的发射——广播电台
（1）原理：话筒把声音的信号变成音频信号，但音频电信号不能用来直接发射电磁波，需要与载波发生器产生的高频振荡电流调制，把音频电信号加载到高频振荡电流上，由天线将高频振荡电流产生的电磁波发射出去。

## Slide 5
（2）各部分的作用：
话 筒——将声信号转换成电信号
调制器——将音频电信号加载到高频电流上
天 线——产生电磁波将高频载波信号发射到空中
（3）发射过程：

## Slide 6
2．无线电广播信号的接收——收音机
（1）原理：收音机的天线接收到各种各样的电磁波。转动收音机调谐器的旋钮，可以从中选出特定频率的信号。由调谐器选出的信号含有高频电流成分，需要通过解调将其滤去，将音频信号留下。音频信号经放大后被送到扬声器里。。

## Slide 7
天 线——接收各种各样的电磁波
调谐器——选择需要电台的载波信号（解调）
解 调——从载波信号中复原音频信号
扬声器——将音频电信号转换成声音
（2）各部分的作用
（3）接收过程：

## Slide 8
原理类比
信号发射的原理和类比
1.音频信号相当于把信写好。
2.高频振荡电流相当于能运载信件的信鸽。
3.调制解调器相当于把信件装在信鸽上。
信号接受的原理和类比
1.天线把所有的送信使者都接了下来。
2.选台就是看到带有你所需信件的使者。
3.解调就是把信件从使者身上解下来。
4.扬声器就是把信件打开，了解相关的信息。

## Slide 9
二、电视的发射和接收
电视用电磁波传递图像信号和声音信号。声音信信号的产生，传播和接收跟无线电广播的工作过程相似。图像信号的工作过程是怎样的呢？
学校的电视演播室

## Slide 10
1.电视信号的发射——电视台
（1）原理：摄像机把图像变成电信号，发射机把电信号加载到频率很高的电流上，通过发射天线发射到空中。发射工作由电视台完成。
摄像机——将图像转换成电信号
发射机——将电信号加载到频率很高的电流上
天 线——将高频信号发射到空中
（2）各部分的作用

## Slide 11
（3）发射过程：

## Slide 12
1.电视信号的接收——电视机
（1）原理：电视机的接收天线把高频信号接收下来，通过电视机把图像信号取出并放大，由显示器把它还原成图像。接收工作由电视机完成。
（2）各部分的作用
接 收 机——取出并放大图像和音频电信号
显 示 器——复原图像信号
天 线——接收包含声、像信息的高频信号

## Slide 13
（3）接收过程：

## Slide 14
电视的发射与接收过程

## Slide 15
三、移动电话
（1）特点：移动电话不需要电话线，比固定电话方便。移动电话与固定电话的工作原理基本一样，只是移动电话声音信息不是由导线中的电流来传递，而是由空间的电磁波来传递。

## Slide 16
（2）原理：
移动电话既是无线电发射台,也是无线接收台。
每个移动电话都是一个电磁波发射器，它通过电磁波把你讲话的信息发射到空中；同时它又是一个电磁波接收器，在空中捕获电磁波，是你得到对方讲话信息。

## Slide 17
（1）手持移动电话的体积很小，发射功率不大；
（2）它的天线也很简单，灵敏度不高。
2. 设立基地台的原因：
基地台的天线
因此，它和其他用户的通话要靠较大的固定无线电台转接,这种固定的电台叫做基地台。
手机甲
基地台
程控交换机
固定电话
基地台
手机乙
3.移动电话通话过程:

## Slide 18
4．无绳电话
（1）有一种可移动的电话叫无绳电话，座机和手机之间没有电话线，但各有一个天线，它们通过无线电波来沟通。
（2）无绳电话的主机接在市话网上，相当于一个小型基地台。手机不能离主机太远，工作区域大约在几十米到几百米的范围内。

## Slide 19
3
课堂小结
本堂难点：电视和移动电话的工作过程
本堂重点：无线电广播信号的发射和接收

## Slide 20
典例分析
考点一：电磁波传递信息的特点
4
（2019 玉林）关于信息的传递，下列说法正确的是（ ）
A.北斗卫星定位系统可提供全天候即时定位服务
B.5G网络通信主要是利用光导纤维传递信息的
C.手机话筒的主要作用是把声音信号变成恒定电流
D.电磁波只能传递声音信号，不能传递图像信号
A

## Slide 21
【迁移训练1】
（2019眉山）关于生活中遇到的各种波，下列说法中正确的是（ ）
A．医院内常利用红外线灭菌
B．5G通讯主要利用超声波传递信息
C．电磁波可以传递信息，声波不能传递信息
D．手机在通话时涉及到的波既有电磁波又有声波
D

## Slide 22
考点二：手机的信息传递
【典型例题2】
（2019无锡）无锡是我国首个移动物联网连接规模超千万的地级市。移动物联网用户可以通过手机实现远程控制。手机传递信息是利用了（ ）
A．红外线 B．电磁波
C．超声波 D．次声波
B

## Slide 23
【迁移训练2】
（2019德阳）王小明同学对身边的物理现象，他的正确解释是( )
A. 学校路段禁止鸣喇叭，这是在声源处控制噪声
B. 矿泉水瓶里的冰块逐渐变为水，是因为冰块放热的原因
C. 夏天用扇子扇一扇，感觉凉快是因为周围空气的温度降低了
D. 手机是利用超声波来传递信息的
A