## Slide 1
人教版物理•八年级下
第九章 压强
9.2 液体的压强

## Slide 2
1、通过实验记住液体压强的规律。
2、学会用压强计测量压强，会推理并记住液体压强的公式。
3、会用液体压强的规律解释生活中的现象。
4、知道什么叫连通器，知道船闸的工作原理。
学习目标

## Slide 3: 液体的压强
情景引入

## Slide 4
200m橡胶潜水服
600m抗压潜水服
潜水员为
什么要使
用不同的
潜水服？
浅水潜水

## Slide 5
名称：恒压潜水服
发明者：哈德休特潜水设备国际公司
工作深度：约合660 m
价格：270万美元
为什么深水潜水，要穿特制的潜水服？

## Slide 6
思考：液体内部是否有压强？
观察

## Slide 7
（1）
现象表明：
液体对容器侧壁有压强
（2）
现象表明：
液体对容器底有压强
一．探究液体压强的规律
因为液体具有流动性
因为液体受到重力作用
讲授新课

## Slide 8
微小压强计
橡皮管
金属盒
橡皮膜
U形管
如果液体内部存在压强，放在液体里的薄膜就会变形，U行管的两侧液面就会产生高度差。
探头

## Slide 9
观察与实验
探究液体压强与哪些因素有关
保持探头在水中的深度不变，改变探头的方向，看液体内部同一深度各个方向压强的关系。
实验步骤一：同种液体内部同一深度，向各个方向的压强都相等。

## Slide 10
增大探头在水中的深度，看看液体内部的压强与深度有什么关系。
实验步骤二：同种液体内部压强，深度越深，压强越大。
h：研究点到自由液面的竖直距离。

## Slide 11
二、液体内部压强的特点
(1)液体的压强随深度的增加而增大
(2)同一深度，液体向各个方向的压强相等
h1
h2
h3
A
h1
h2
h：研究点到自由液面的竖直距离。

## Slide 12: 三、液体压强公式
水柱的体积为V=Sh
水的密度为ρ
水柱的质量为m=ρV
水柱对底面积的压力为F=G=mg =ρVg =ρShg
水柱对其底面积的压强为
p=F/S=ρShg/S =ρgh
S
h

## Slide 13
p——液体在任一深度的压强，单位是帕；
——液体的密度，单位是㎏/m3；
g——常数 N/kg
h——深度 指从自由液面到液体内部某一位置的竖直距离 ，不是高度，单位是m。
液体内部某一深度处的压强只跟液体的密度和深度有关；跟受力面积、质量、重力、体积等因素均无关。
注意

## Slide 14
将三支大小不同的玻璃管的两端烧熔封闭，用帆布包紧后装进铜管里，铜管的上端开有小孔可以让水进入，再把这根铜管沉到5000米的深海。当他把铜管提上来时，不禁惊呆了：帆布里的玻璃全变成雪花状的玻璃粉！
四、解释生活中的现象

## Slide 15
1648年，帕斯卡曾经做了一个著名的实验。在一个密闭的装满水的木桶的桶盖上，插入一根细长的管，并从楼房的阳台上向细管子里灌水，结果只用了几杯水，竟把木桶压裂了，桶里的水从裂缝中流了出来。为什么？

## Slide 16
带鱼生活在深海中。为什么我们在鱼市上看不到活带鱼？

## Slide 17
工程师们为什么要把拦河坝设计成下宽上窄的形状?
液体内部的压强随深度的增加而增大，下部较宽的大坝能承受更大的压强。上部较窄的大坝既能承受压强又能节省材料。

## Slide 18: 五、连通器
1、定义：上端开口、下端连通的容器

## Slide 19
连通器
2、与液体压强相关的应用实例

## Slide 20
为什么连通器内的液面总是相平的？

## Slide 21
某村计划修建一条水渠，水渠必须高出地面1米，才能把水送到远处的一块地势比较高的田地里，可是这条水渠又必须横穿一条公路。请你帮助想个办法，怎样才能使水既能穿过公路，又不影响交通呢？
过路涵洞
涵洞积水

## Slide 22
锅炉水位计
水
位计
自
动
喂
水
器

## Slide 23
船闸

## Slide 26
1、液体由于受到_____作用，对支撑它的物体也有压强。液体不仅对容器的_____和_____有压强，而且在_______也有压强。液体内部的压强我们可以用_____来测量。
2、液体内部__ __ ______压强；液体内部的压强随深度的增加而______ ；在______ ，液体向各个方向的压强都相等.
重力
同一深度
向各个方向都有
压强计
液体内部
侧壁
底部
增大
课堂总结

## Slide 27
4．连通器是上端_________，下部_________的容器．只有往连通器中注入_________液体，而且当液体_______时，各容器中的液面才会保持相平．
开口
连通
同种
不流动
3、液体的压强还跟液体的密度有关，深度相同时，液体的密度越大，压强_____。
越大

## Slide 28
1、一端蒙橡皮膜的玻璃筒，插入水中，如图所示，在逐渐下插的过程中，橡皮膜将 ( )
A．逐渐下凸
B．逐渐上凸
C．保持不变
D．不好判断．
B
分析:由于液体内部各方向都有压强，玻璃筒插入水中时，下端橡皮膜应受到向上的压强作用，而且越向下时，压强越大．
课堂练习

## Slide 29
2、 杯子中装有120g水，水深10cm，当杯子底面积为10cm2时，杯子底受到压强为多少？杯子底受到压力为多少？
解：P=ρ液gh深
=ρ水gh深
=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.1m
=1000Pa
F=PS=1000Pa×10-4m2=1N

## Slide 30
3、比较下面三个底面积相等的容器中水对容器底部的压强 P 的大小关系以及容器对桌面的压力 F 的大小关系 （不计容器自重，三个容器中的水面相平）
A
B
C
PA=PB=PC，
ＦA＞ＦB＞ＦC，