## Slide 1
八年级 下册
教科版初中物理
第十一章 机械与功
第1节 杠杆

## Slide 2
1
课堂导入
观察思考
“给我一个支点，我就能撬动地球！”
---------阿基米德
阿基米德真的能撬动地球吗？

## Slide 3
为了方便研究，人们将机械的各种构件归并为杠杆、滑轮、轮轴、斜面、螺旋等，并把它们称为简单机械。
人的力量是有限的，但是人的智慧是无穷的。人们在劳动中经常使用各种机械，使工作更省力、更方便。有的机械很简单，例如，钳子、扳手、螺丝刀等等；有的机械比较复杂，例如，缝纫机、车床、收割机等等。

## Slide 4
2
课堂活动
一、杠杆
1. 概念：只要在力的作用下能够绕支撑点转动的坚实物体，都有可以看做是杠杆。用木棍撬石头，撬棍就是杠杆。
杠杆不是特指某一种机械，而是满足以上特征的各种机械的共同指称。作为杠杆的物体可以是直的，也可以是弯的。
支点：杠杆绕着转动的支撑点
动力：使杠杆转动的力
阻力：阻碍杠杆转动的力

## Slide 5
2.生活中常见的杠杆

## Slide 6
复杂的机械由许多元部件组成。蒸汽机、内燃机、拖拉机、汽车、起重机等血多机器中就有不少简单机械。所以简单机械是复杂机械的基础。
3.复杂机械由简单机械组成的
双臂救援机器人
挖掘机利用杠杆来控制翻斗
塔式起重机的吊臂也是杠杆

## Slide 7
二、杠杆的平衡条件
1.杠杆平衡：当动力和阻力对杠杆的转动效果互相抵消 时，杠杆将处于平衡状态，这种状态叫作杠杆平衡。
观察
杠杆平衡
(1)(a)图是一个平衡的杠杆，移动一边钩码的悬挂点，会产生什么现象？
(2)如(b)图所示，用带杆的滑轮向左或向右推动右边挂钩码的悬线，改变作用力的方向，这时会产生什么现象？为什么会发生这样的现象？

## Slide 8
结论：杠杆的平衡不仅与动力和阻力的大小有关，还与力的作用点及力的作用方向有关。
2.力臂
(2)动力臂(L1)：从支点到动力作用线的距离.
(3)阻力臂(L2)：从支点到阻力作用线的直距离.
(1)力的作用线：通过力的作用点沿力的作用方向的直线。
力臂包含了力的作用点和力的方向两个要素。
分析杠杆就从支点(O)、动力（F1）、阻力（F2）、动力臂（L1）、阻力臂（L2）五个要素着手。

## Slide 9
(1)先确定杠杆的支点Ｏ和画动力、阻力的方向。
(2)过力的作用点沿力的方向画出力的作用线
(注意:画的时候要用虚线将力的作用线延长.)
(3)用实线或虚线作从支点Ｏ向力的作用线引垂线,画出垂足,则从支点到垂足的距离就是力臂.
(4)用大括号勾出力臂,在旁边写上字母L1或L２.
3.力臂的画法

## Slide 10
实验探究
杠杆的平衡条件
提出问题：杠杆在满足什么条件时才会平衡？
我觉得通过改变装置两边的钩码的位置和个数,使杠杆保持平衡,就可以探究杠杆的平衡条件了.
对!那杠杆两边的螺丝是起什么作用的？
一定是开始不挂钩码时，用来调节杠杆平衡的吧。
实验装置

## Slide 11
杠杆、钩码、弹簧测力计、铁架台
实验器材:
测量的物理量:
动力F1、阻力F2、动力臂L1、阻力臂L2
(1)调节杠杆两端的螺母，使杠杆在水平平位置平衡。
(怎么调？调到水平平衡的目的是什么？)
实验步骤：
①哪端高，就把平衡螺母向哪端调节，或者杠杆向哪边偏，就把平衡螺母向反方向调节
②使杠杆在水平位置平衡的原因有两个：一是消除杠杆自身重力对杠杆平衡的影响；二是可直接从杠杆上读出力臂的大小

## Slide 12
(3) 把支点左边的钩码重当作动力F1，支点右边的钩码重当作阻力F2，读出动力臂L1和阻力臂L2,将各数值填入表格中。
(2) 在杠杆两边挂上不同数量的钩码，调节位置，使杠杆重新平衡。（此时可以调平衡螺母吗？）
此时不能再调平衡螺母

## Slide 13
(4) 改变钩码的个数，再做三次，将结果填入表中。
（为什么要多次实验?）
避免偶然性，找出普遍规律
把实验数据填入表格：
(5)求出各次实验中,动力×动力臂与阻力×阻力臂的值,并加以比较.

## Slide 14
F1 L1=F2 L2
实验结论：
杠杆平衡的条件是:动力×动力臂＝阻力×阻力臂
即：
三、杠杆的分类
1.省力杠杆
(1)示意图：如图所示
(2)特点：动力臂______阻力臂，平衡时动力______阻力。用较小的动力就可以克服较大的阻力。（L1>L2， F1<F2）
大于
小于
(3)常见的省力杠杆：瓶盖起子、羊角锤起钉子、独轮车、钳子等。

## Slide 15
2.费力杠杆
(1)示意图：如图所示
(2)特点：动力臂______阻力臂，平衡时动力______阻力。动力作用点移动较小的距离就可以使阻力作用点移动较大的距离。（L1〈L2， F1 〉F2）
大于
小于
(3)常见的费力杠杆：镊子、缝纫机脚踏板、钓鱼竿、筷子夹菜、皮划艇的桨、扫帚扫地等。

## Slide 16
3.等臂杠杆
(1)示意图：如图所示
(2)特点：动力臂______阻力臂，平衡时动力______阻力。这样的杠杆既不省力也不费力。（L1>L2， F1<F2）
等于
等于
(3)常见的等臂杠杆：天平、定滑轮。

## Slide 17
讨论交流
研究杆秤
如图所示的杆秤曾是我国应用最广泛的称重工具，它是一种典型的杠杆。试分析它的工作原理，并比较它和天平的优缺点。
根据杠杆的平衡条件：F1 L1=F2 L2
杆秤的原理是杠杆的平衡条件，如图所示:
F1 =G秤砣、 F2 =G物体
m物体=G物体/g
杆秤与天平比较,优点是不用调节平衡,测量方便、量程大。
缺点是：测量时没有天平精确。

## Slide 18
古代舂米
古代打水
我国古代对杠杆的应用

## Slide 19
发展空间
家庭实验室---研究指甲剪
仔细观察如图所示的指甲剪，可以发现它是由几个杠杆组合起来的，你能画出指甲剪的杠杆结构示意图吗？试试看。
指甲剪有三个杠杆组成，杠杆示意图如图所示，一个省力杠杆ABC,B是支点；两个费力杠杆，DBE、GHE,E是支点。

## Slide 20
3
课堂小结
本堂重点：通过实验探究杠杆的平衡条件,知道杠杆分类及应用。
本堂难点：会画杠杆的示意图。

## Slide 21
典例分析
4
考点一：杠杆的分类
【典型例题1】
（2019 云南中考）如图所示的简单机械，属于省力杠杆的是( )
B

## Slide 22
【迁移训练1】
D
(2019 扬州）下列工具属于省力杠杆的是（ ）

## Slide 23
【典型例题2】
考点二：画杠杆的示意图
（2019连云港）如图所示，O为杠杆的支点，杠杆上挂有重为G的物体，请画出使杠杆在图中位置静止时最小力F的示意图。
答图：

## Slide 24
【迁移训练2】
（2019威海）如图是一种活塞式抽水机的示意图。其中手柄AOB是一个杠杆，杠杆在动力F1的作用下绕O点匀速转动，请在图中画出杠杆在B点受到阻力的示意图和F1的力臂。
答图：