## Slide 1
中物理
第14章 第1节
人教版 物理（初中）
热 机

## Slide 2
明 确 目 标
（1）知道热机的概念，初步了解热机的工作原理
（2）了解汽油机的构造和工作过程
（3）了解柴油机的构造和工作过程

## Slide 3
1
课堂导入
观察与思考
用多媒体展示汽车、飞机、老式火车、轮船图片，同学们思考是如何他们是如何获得能量的？

## Slide 4
汽车奔驰
老式列车
C919凌空飞去
舰船劈波斩浪
观察与思考
汽车奔驰

## Slide 5
2
课堂活动
热机
一
提出问题：用燃料燃烧来烧水，常常看到壶盖被顶起来，这是为什么呢？

## Slide 6
实验探究
如图所示，在试管内装些水，用软木塞塞住，加热使水沸腾，会看到什么现象？讨论这一过程中能量的转化情况、安全性和改进的方向。（注意：软木塞不要塞得过紧，免得试管炸裂伤人）

## Slide 7
交流讨论：发现水蒸气会把木塞冲开，瓶口白雾产生，燃料在燃烧时将化学能转化为水的内能；当水蒸气会把木塞冲开时将水的内能转化为瓶塞的机械能。
归纳总结：把内能转化为机械能的机器叫热机。热机种类很多，有蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机、火箭等。
归纳总结

## Slide 8
思考交流
人们发现内能可以做功，并制造了各种利用内能做功的机械——热机。

## Slide 9
利用内能做功的机器有很多，例如蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等。
喷气发动机
火箭发动机
火电站的汽轮机
蒸汽机车
观察与思考

## Slide 10
内燃机
一
观察与思考

## Slide 11
1.汽油机是由汽缸、火花塞、进气门、排气门、活塞、曲轴、连杆组成。
点击部位自动显示
观察与思考

## Slide 12
汽油机的工作过程：
观察与思考
点击演示自动显示

## Slide 13
观察思考
内燃机工作时，活塞在汽缸内做一次单向运动，叫作一个冲程。
汽油机一个工作循环有四个冲程：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。

## Slide 14
吸入气体: 。
吸气冲程:
汽油和空气的燃料混合物
阀门：进气阀 ；
排气阀 。
打开
关闭
观察思考

## Slide 15
压缩冲程
阀门：进气阀 ；
排气阀 。
关闭
关闭
能量转化：
能
能
机械
内
活塞对燃料混合物做功，燃料内能增大，温度升高。
观察思考

## Slide 16
在压缩冲程末尾，火花塞产生电火花，使燃料猛烈燃烧，产生高温高压的燃气，推动活塞向下运动，并通过连杆带动曲轴转动。
机械
内
做功冲程
能量转化：
能
能
观察思考

## Slide 17
阀门：进气阀 ；
排气阀 。
关闭
打开
排气冲程
通过四个冲程的观察，总结去汽油机的工作规律。
观察思考

## Slide 18
内燃机的一个工作循环是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程组成的。
在一个工作循环中，活塞往复运动两次，曲柄转动两周，燃气对外做功一次。在压缩冲程中，机械能转化为内能，在做功冲程中，内能转化为机械能。
在这个四个冲程中，利用曲轴的惯性来完成的冲程是吸气、压缩和排气冲程。
归纳总结

## Slide 19
区分汽油机与柴油机
一
观察他们有什么不同？
观察思考

## Slide 20
1.柴油机的构造
喷油嘴
进气门
活塞
连杆
排气门
汽缸
曲轴
观察思考

## Slide 21
名称 区别 | 汽油机 | 柴油机
构造 |  | 
吸入的物质 |  | 
燃料燃烧的方式 |  | 
火花塞
喷油嘴
吸入空气和汽油的混合物
只吸入空气
点燃式
压燃式
总结归纳
重要区别：
（1）柴油机是压燃式，通过压缩点火。
（2）汽油机是点燃式，通过火花塞点火。

## Slide 22
3
课堂小结
1. 把内能转化为机械能的机器叫热机。
2. 汽油机一个工作循环有四个冲程：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。
3. 区别：（1）柴油机是压燃式，通过压缩点火。 （2）汽油机是点燃式，通过火花塞点火。

## Slide 23
课堂练习
4
1.汽油机工作过程中由四个冲程组成，其中把内能转化为机械能的是（ ）
A.吸气冲程 B.压缩冲程
C.做功冲程 D.排气冲程
C

## Slide 24
2.汽油机工作过程中由四个冲程组成，其中把内
能转化为机械能的是（ ）
A.吸气冲程 B.压缩冲程
C.做功冲程 D.排气冲程
C

## Slide 25
3.某四冲程汽油机,曲轴转速1200转/分,则该汽油机每秒
做功_______次,有________个冲程,飞轮转________周。
20
10
40
4.单缸四冲程内燃机完成40个冲程,关于做功和飞轮转动的情况,下列说法正确的是( )
A.做功10次,飞轮转40周 B.做功40次,飞轮转20周
C.做功10次,飞轮转20周 D.做功20次,飞轮转10周
C