## Slide 1
中物理
第十六章 第2节
人教版物理（初中）
串、并联电路电压的规律

## Slide 2
明 确 目 标
（1）通过探究实验，训练学生连接电路、正确识记、使用电压表的基本技能，得出串、并联电路中电压的规律
（2）通过观察和实验，探究串、并联电路中电压的规律，提高学生对问题的探究能力
（3）通过学生探究活动，激发学生学习兴趣，培养学生热爱科学、积极研究、探索科学知识的精神

## Slide 3
1
课堂导入
观察与思考
串联电路中各个部分电路的电压与总电压 有什么关系？

## Slide 4
2
课堂活动
串联电路的电压关系
一
提出问题:
串联电路中电压到底有什么样的关系？

## Slide 5
思考交流
猜想与假设：
(1)串联电路中的总电压可能等于各部分电路的电压之和。
(2)串联电路中的电压处处相等。

## Slide 6
进行实验
用学生电源提供电压，选择两只完全相同的小灯泡，用同一块电压表，分别测出每只灯泡两端的电压和两只灯泡两端的总电压进行比较。实验原理电路如右图，具体测量电路如下图。
设计实验：
测量AB两端的电压

## Slide 7
进行实验
测量BC两端的电压
测量AC两端的电压

## Slide 8
L1
L2
L1
L2
②测灯L2两端的电压
①测灯L1两端的电压
进行实验

## Slide 9
③测串联电路两端电压
L1
L2

## Slide 10
归纳总结
引导学生把测量的结果填入，并进行展示讨论结论
 | AB间的电压U1/V | BC间的电压U2/V | AC间的电压U3/V
第一次测量 | 1.2 | 1.4 | 2.7
第二次测量 | 1.3 | 1.2 | 2.4

## Slide 11
串联电路总电压等于各部分两端电压之和。
U=U1+U2
L2
L1
U
U1
U2

## Slide 12
并联电路的电压关系
二
提出问题：并联电路两端的总电压与各个支路两端的电压有什么关系？

## Slide 13
归纳总结
学生根据串联电路的实验进行对并联电路电压的规律的探究，并把实验记录的表格中。
 | L1两端的电压U1/V | L2两端的电压U2/V | 总电压U/V
第一次测量 | 2.4 | 2.5 | 2.5
第二次测量 | 2.5 | 2.4 | 2.5

## Slide 14
思考交流
并联电路总电压等于各支路电压
L1
L2
U2
U1
U
U=U1=U2

## Slide 15
3
课堂小结
1.串联电路的电压规律：U=U1+U2
2.并联电路的电压规律：U=U1=U2

## Slide 16
课堂练习
4
1.在如图所示的电路中，闭合开关S时，电压表的示数为6V；若开关S断开时，电压表的示数为4V，则此时灯L1及L2两端的电压分别为( )
A.4 V，2 V B.2 V，4 V
C.6 V，4 V D.6 V，2 V
A

## Slide 17
2.如图(a)所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图(b)所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（ ）
A.2V,1.2V B.6V，1.2V
C.1.2V，6V D.1.2V，4.8V
A

## Slide 18
3.如图，灯泡L1比L2亮，电压表V2示数为6V，下列说法正确的是（ ）
A.V1示数为6V B.V1示数大于6V
C.V示数小于6V D.V示数大于6V
A

## Slide 19
某同学根据图甲所示的电路图探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系．
（1）实验中应选择________规格的小灯泡L1，L2连接电路．
（2）为了测量电源两端的电压，他连接了如图乙所示的电路．该同学接错了一根导线，请你在这根导线上打“×”，并补画出正确的那根导线．
不同
×

## Slide 20
（3）正确连接电路后，该同学测出小灯泡L1和L2两端的电压分别是2.6V和2.7V，测量电源两端电压时电压表示数如图丙所示，则电源两端电压是________V．分析数据发现三次测量值有差异，该同学认为是以下三种原因造成的，其中合理的是________（填序号）．
①测量电压有误差
②小灯泡亮度不同
③电压表没有选择合适的量程
2.8
①