## Slide 1
第十六章 电压电阻
第3节 电 阻
￭九年级 物理 上册 人教版

## Slide 2
☆课前导入
铁也是导体，既多又便宜，想想看，为什么不用铁来做导线呢？

## Slide 3: 为什么有些开关触点要用价格昂贵的银做呢？
☆课前导入

## Slide 4
☆课前导入
演示1
比较小灯泡的亮度
小灯泡的亮度为什么不一样？

## Slide 5
☆课堂探究
知识点一 电 阻
物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。
导体的电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用就越大。
导体的电阻通常用字母R 表示。
单位：欧姆（ohm），简称欧，符号Ω。
电阻的单位还有：兆欧（MΩ） 、千欧（kΩ）
换算关系：1kΩ = 103Ω 1MΩ =106Ω

## Slide 6
☆课堂探究
欧姆简介
欧姆，德国物理学家。欧姆定律及其公式的发现，给电学的计算,带来了很大的方便。人们为了纪念他，将电阻的单位定为欧姆,简称“欧”

## Slide 7
常见用电器 | 电阻R/ Ω
白炽电灯(15W) | 3227
白炽电灯(60W) | 807
电熨斗(600W) | 80.7
电烤箱(900W) | 54
电炉(1000W) | 48.4
常见用电器正常工作时的电阻阻值
☆课堂探究

## Slide 8
几种长1m、横截面积1mm2的金属导线在20℃时的电阻值
导线 | 电阻R/ Ω
银 | 0.016
铜 | 0.017
铝 | 0.027
铁 | 0.096
钨 | 0.052
锰铜 | 0.44
镍铬合金 | 1.1
1. 为什么不用又多又便宜的钢铁来做导线？
2. 通常情况下用什么材料来做导线？
3. 高压输电线用什么材料来做导线？
相同规格下，钢铁导线的电阻大，如果用钢铁做导线，将有大量的电能损耗在导线上。
铜、铝
高压输电线用横截面积较大的铝线进行输送电能的
【想想议议】
☆课堂探究

## Slide 9
在电子技术中，要经常用到具有一定阻值的元件——电阻器，也叫做定值电阻，简称电阻，在电路图中用 表示。
☆课堂探究
符号

## Slide 10
☆课堂探究
知识点二 影响电阻大小的因素
演示2
请欣赏模拟实验
视频

## Slide 11
◆材料、横截面积相同时，长度越长，电阻越大；
◆材料、长度相同时，横截面积越大，电阻越小；
◆导体的电阻与材料有关；
导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积等有关。
导体的电阻是导体本身的一种性质。
一段导体不论是否接入电路，都有电阻，且电阻大小不变。
实验结论

## Slide 12
导体电阻还跟温度有关。对大多数导体来说，温度越高，导体电阻越大。但也有少数导体，电阻随温度的升高而减小。
某些材料的温度降低到一定程度时,电阻会突然消失，这就是超导现象。具有超导现象的导体叫做超导体。
实验结论

## Slide 13
在其他条件相同的情况下，电阻较小的材料导电性能较强；反之，电阻较大，导电性能较弱。右图展示的是不同材料在导电性能上的排序，从上至下，材料的导电性能依次减弱。
铜、铝、橡胶、陶瓷都是良好的电工材料。
介于中间的锗、硅是常用的半导体材料。
☆课堂探究

## Slide 14
几种长1m、横截面积1mm2的金属导线在20℃时的电阻值：
导线 | 电阻R/ Ω
银 | 0.016
铜 | 0.017
铝 | 0.027
铁 | 0.096
钨 | 0.052
锰铜（铜、锰、镍的合金） | 0.44
镍铬合金（镍、铬、锰的合金） | 1.1
☆课堂探究

## Slide 15
物理量 | 字母表示 | 单位 | 其他单位 | 换算
电流 | I | 安培 (A) | 毫安(mA)、微安(μA) | 1A=1000mA; 1mA=1000μA
电压 | U | 伏特（V） | 千伏(KV)、毫伏(mV) | 1KV=1000V; 1V=1000mV
电阻 | R | 欧姆（Ω） | 兆欧(MΩ)、千欧(KΩ) | 1MΩ=1000KΩ; 1KΩ=1000Ω

## Slide 16
电阻(Ｒ)
(1)定义:
(2)单位:
(3)影响因素:
——用来表示导体对电流阻碍作用的大小
欧姆，简称欧，符号Ω
材料、长度、
横截面积和温度
☆课堂小结

## Slide 17
有两条粗细相同、材料相同的导线，一条长20 cm,另一条长1.3m，哪条导线电阻大，为什么？
在相同的电压下，通过导线1的电流较大，说明导线1对电流的阻碍作用小，它的电阻比较小；通过导线2的电流较小，说明导线2对电流的阻碍作用大，它的电阻比较大。
☆课堂练习

## Slide 18
谢 谢 观 赏