## Slide 1
第十八章 电功率
2020-2021学年
人教版九年级物理知识点梳理
第1节
电能与电功

## Slide 2
1
电功与电能
★考点概览
一、知识点与考点
电功
电能的测量
什么是电功
电流做功的实质
电流做功的形式
电功公式
电功单位

## Slide 3
1
1.考点剖析：第十八章同样是本书重点内容，本章每节都是重点，在中考中涉及到本章内容是每年中考必考的内容，考题所占比例高、考题形式多样、难度高，尤其是大型计算题（压轴题）、实验探究题不仅所占分值高，同样也是考查学生计算能力、对知识的应用与理解能力和电学实验能力的常见和必考内容；所以应该引起教师和考生注意，并下功夫做好本章复习。
★考点概览
二、考点解析

## Slide 4
1
本节主要内容有电功、电能的基本概念，电功的基本计算、电能的概念与计算，电阻串并联电路电功的特点。本节不涉及实验探究题类试题，但与其他知识点结合组成一个大型计算题还是会经常出现的。从近三年中考试题来看，对本节内容的考查主要集中在对电功、电能概念的考查、对电能简单计算的考查、对动态电路的考查、对串并联电路电功特点的考查等方面。
★考点概览
二、考点解析

## Slide 5
1
★考点概览
二、考点解析
2.常考题型：纵观各地中考考纲和近三年考卷，对本节内容的考查在中考试卷中仍然会沿用以往方式，所占分值也会很高。主要考查题型有选择题、填空题、实验探究题和计算题四种类型，并以填空题形式出现居多。考查内容主要有：对电功、电能概念的考查，对相关计算的考查。

## Slide 6
1
★考点概览
二、考点解析
3.考点分类：考点分类见下表
考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型
常考热点 | 电功、电能的概念 | 选择题、填空题、计算题，考查对电功和电能概念的理解程度以及利用概念的简单计算能力
 | 电能表的应用 | 填空题居多，考查家庭电能表的应用与相关计算
一般考点 | 利用电功概念进行动态电路分析 | 选择题居多，考查动态电路中电功的变化及相关计算
冷门考点 | 电阻串并联电路电功相关计算 | 选择题居多，利用所学知识分析串并联电路电功特点
 | 电能的转化 | 选择题、填空题居多，考查电能与其他形式能量之间的转化

## Slide 7
2
知识点精析
1．电功： 通过某段电路所做的功叫电功。
2．电流做功的实质：电流做功过程，实际就是电能转化为 形式的能（消耗电能）的过程；电流做多少功，就有多少电能转化为其他形式的能，也就消耗了多少电能。
3.电流做功的形式：电流通过各种用电器使其转动、发热、发光、发声等都是电流做功的表现。
4．规定电流在某段电路上所做的功，等于这段电路两端的 ，电路中的 和通电时间的乘积。
电流
其他
电压
电流

## Slide 8
2
知识点精析
5．电功公式： （适用于所有电路）；对于纯电阻电路可推导出：
（1）串联电路： ；
（2）并联电路： ；
（3）在任何情况下，在一定时间所做的总功 。
6．电功单位：在国际单位制中，电功单位是 （J）；常用单位还有度（kwh）， 1度=1千瓦时=1kWh=3.6×106J；“1度”的规定：1kw的用电器工作1h消耗的电能。
焦耳

## Slide 9
2
知识点精析
7．电功的测量
⑴电能表：是测量用户用电器在某一段时间内所做电功（某一段时间内消耗电能）的仪器。
⑵电能表上“220V、5A、3000R/kW·h”等字样，分别表示：电能表额定电压是220V；允许通过的最大电流是5A；每消耗一度电电能表转盘转3000转。
⑶读数时：①最后一位有红色标记的数字表示小数点后一位；②电能表前后两次读数之差，就是这段时间内用电的度数。

## Slide 10
3
典例呈现
★考点一：电功的概念与计算
◆典例一：（2018·长沙）如图L1、L2是规格分别为“6V、 6W”，“3V、 2.7W”的小灯泡,将它们连在如图的电路中,电源电压恒定不变,当只闭合S时,L2正常发光。(不计温度对灯泡电阻的影响)求:
(1)电源电压；
(2)灯泡L1的电阻R1；
(3)当S、S1都闭合时,10s内电流做的总功。

## Slide 11
3
典例呈现
【解析】（1）当只闭合S时，灯泡L2正常发光，灯泡两端电压U=3V，
通过灯泡L2的电流：；电源电压U=3V；
（2）灯泡L1的电阻 ；
（3）当S、S1都闭合时，L1和L2并联，通过L1的实际电流 ；
通过干路的电流I=I1+I2=0.5A+0.9A=1.4A，电路消耗的总电功率P=UI=3V×1.4A=4.2W；电流做的功W=Pt=4.2W×10s=42J 。
故答案为：（1）3V；（2）6Ω；（3）42J。
★考点一：电功的概念与计算

## Slide 12
3
典例呈现
◆典例二：（2020·宜昌）两只定值电阻R1和R2的I-U图像如下图所示｡当把这两只电阻并联接在3V电源上时，通过干路的电流是____A，在相同时间内，产生的热量更多的是___ （选填“R1”或“R2”）。
★考点一：电功的概念与计算

## Slide 13
3
典例呈现
【答案】(1)045；(2)R1。
【解析】并联时电压相等，由图可知：当电压等于3V时，R1中的电流为0.3A，R2中的电流为0.15A，所以干路上的电流为：0.3A+0.15A=0.45A
根据公式Q=W=UIt可知：电压和时间相同，R1中的电流大于R2中的电流，所以R1中产生的热量更多。
★考点一：电功的概念与计算

## Slide 14
3
典例呈现
★考点二：电能的测量与相关计算
◆典例一：（2020·山东聊城）下表是小明家电饭煲铭牌的部分信息，小明家电能表的示数如图所示。把电饭煲接在家庭电路中使用时，下列说法错误的是（ ）。
A. 电饭煲是利用电流的热效应工作的；
B. 电饭煲在中挡正常工作时电热丝阻值比低挡正常工作时小；
C. 电饭煲在高挡正常工作10min，消耗的电能是1.08×104J；
D. 若家中只接入电饭煲，在高挡正常工作10min，电能表示数将变成7328.6kW·h
额定电压 | 220V | 
频率 | 50Hz | 
额定功率 | 高挡 | 1800W
 | 中挡 | 1200W
 | 低挡 | 500W

## Slide 15
3
典例呈现
【答案】D。
【解析】A．电饭煲是利用电流的热效应工作的，将电能转化为内能，故A正确，不符合题意；
B．由R=可知，电压不变，P越大，R越小，中挡时的电功率大于低挡时的功率，电压不变，所以在中挡正常工作时电热丝阻值比低挡正常工作时小，故B正确，不符合题意；
C．电饭煲在高挡正常工作10min，消耗的电能：W=Pt=1800W×10×60s=1.08×104J，
故C正确，不符合题意；
D．若家中只接入电饭煲，在高挡正常工作10min，消耗的电能：W=Pt=1.8kW×h=0.3kW·h
电能表示数将变成：7325.6kW·h+0.3kW·h=7325.9kW·h；故D错误，符合题意。故选D。
★考点二：电能的测量与相关计算

## Slide 16
3
典例呈现
◆典例二：（2020·湖南常德）如图所示电路，灯L1、L2串联接在9V的电源两端，灯L1标有“6V、6W”， 灯L2标有“6V、3W”，闭合开关，1min内L2消耗的电能是______J（不计温度对灯泡电阻的影响）。
★考点二：电能的测量与相关计算

## Slide 17
4
提升训练
1.（2020·淮安）如图所示分别是小英家上月初和上月末电能表的示数。结合表盘上的信息可知，下列选项中正确的是（ ）。
A．小英家家庭电路中的干路电流不得超过10A；
B．小英家上个月消耗的电能为1011kW•h；
C．电能表上指示灯闪烁320次，表示家庭电路消耗电能0.2J；
D．电能表上指示灯闪烁的次数越多，说明电路中消耗的电能越多
D

## Slide 18
4
提升训练
2.（2020·贵州黔东南）电能表是测量_____的仪表，小红同学家中电能表月初和月底的读数如图所示， 则这个月家里用了_____度电，小红同学为了测一只正在工作的电饭锅的实际电功率，她关闭了家中其它所有电器，此时她家标有“3000r/kW·h”字样的电能表每分钟转过30圈，则这只电饭锅工作时的实际功率为_____W。
电功
82
600

## Slide 19
4
提升训练
3.（2020·十堰）如图甲为某电饭锅的简化电路原理图，R1和R2为加热电阻，且阻值保持不变，R1=44Ω，S为靠近加热盘的感温开关，1、 2是开关连接的触点，加热盘温度达到103°C时，S自动切换到保温状态。某次煮饭时，仅将电饭锅接入220V的电路，按下开关S与触点1连接，工作了10min， S自动切换到保温状态，保温时图乙所示电能表的转盘在1min内转过5转。求：
(1)加热状态时，电饭锅消耗的电能。
(2) R2的阻值。
(3)用电高峰时，实际电压只有额定电压的80%，电饭锅加热状态的实际功率。
6.6×105J
44Ω
704W