## Slide 1
九
上
物
理
2020
第2节 串、并联电路中电压的规律
导入新课
讲授新课
课堂小结
随堂训练

## Slide 2
【学习目标】
1.学会使用电压表测量电路两端的电压。
2.探究串﹑并联电路电压的规律。

## Slide 3
1
情景导入
2．串联电路中电压会有什么关系？
1．为什么两灯的发光情况会不一样？
不同规格的两灯泡串联。
闭合开关，两灯都能发光
吗？发光亮度一样吗？
L1
L2

## Slide 4
2
知识点一 探究串联电路中的电压规律
猜想1：串联电路中的总电压等于各用电器两端的电压之和。
猜想2：串联电路中的总电压与各用电器两端的电压相等。
提出问题:
串联电路中的总电压与各用电器两端的电压有什么关系？
猜想或假设: （仿照水压）

## Slide 5
分别把电压表接在电路中AB两点、BC两点、AC两点，测量电压，看看它们之间有什么关系。
换上另外两个小灯泡，再次测量，看看是否有相同的关系。
L2
A
B
C
L1
设计实验与制定计划：

## Slide 6
实验步骤
1.调节电压表指针指零，检查器材；
2.按照电路图连接电路。断开开关，检查电路；
3.用电压表测量灯L1两端的电压，记为U1；
4.用电压表测量灯L2两端的电压，记为U2，测量灯L1、L2两端的总电压为U，记入表格；
5.更换灯泡，重复步骤3、4；
6.总结总电压和分电压关系。

## Slide 7
L1
L2
①测灯L1两端的电压
L1
L2
②测灯L2两端的电压

## Slide 8
L1 两端的电压 U1/ V | L2 两端的电压 U2/ V | 两灯串联部分两端的总电压 U / V | 电源两端的电压U'/ V
记录数据
分析数据得出结论

## Slide 9
串联电路总电压等于各部分两端电压之和。
L2
L1
U
U1
U2
结论

## Slide 10
例1.（多选）如图甲所示，电源电压是 8V且保持不变，开关 S闭合后，电压表的示数是2V，则（ ） A.L1 两端的电压是2V
B.L2两端的电压是6V C.L1两端的电压是2V
D.L2两端的电压是6V
CD

## Slide 11
例2.在如图甲所示的电路中，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均如图乙所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（ ）
A.5.6V 1.4V
B.7V 1.4V
C.1.4V 7V
D.1.4V 5.6V
A

## Slide 12
想想做做
把几节电池串联起来组成电池组，用电压表分别测量每节电池两端的电压，然后测量这个电池组两端的电压。它们之间有什么关系？
结论： 1、串联电池组的总电压等于各个电池电压之和。
2、并联电池组的总电压等于一个电池的电压。

## Slide 13
2
知识点二 探究并联电路中的电压规律
串联电路总电压等于各部分两端电压之和。
U=U1+U2
L2
L1
U
U1
U2
L1
L2
那么并联电路呢?
U=？

## Slide 14
猜想1:并联电路各支路两端的电压之和等于电源两端的总电压
猜想2:并联电路各支路两端的电压相等，并等于电源两端的总电压
提出问题:
并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压有怎样的关系？
猜想或假设:
L1
L2

## Slide 15
设计实验与制定计划：
怎样测出电路中L1、L2和电源两端的电压？
L1
L2

## Slide 16
分别把电压表接在L1两端、L2两端和电源两端，测量电压，看看它们之间有什么关系。
换上另外两个小灯泡L1、L2，再次测量，看看是否有相同的关系。
L1
L2

## Slide 17
L2
S
L1
L2
S
L1
①测灯L1两端的电压
②测灯L2两端的电压

## Slide 18
L2
S
L1
③ 测电源两端电压
④ 改变不同规格的小灯泡重做上述实验。

## Slide 19
观测对象 |  | 灯泡L1两端的电压U1/v | 灯泡L2两端的电压U2/v | L1和L2串联后的总电压U/v
测量 结果 | 第一次 |  |  | 
 | 第二次 |  |  | 
记录数据

## Slide 20
并联电路中，各支路两端电压等于电源电压。即：
L1
L2
结论

## Slide 21
串联
并联
电路图
电流
电压
在串联电路中，电流处处相等。 I＝I1＝I2＝…＝In
在并联电路中，干路电流等于各支路的电流之和。 公式:I＝I1+I2+…+In
串联电路中的总电压等于各部分电路两端的电压之和。 U=U1+U2+…+Un
在并联电路中，各支路两端的电压均相等。
公式：U=U1=U2=…=Un
串联和并联比较

## Slide 22
例3.如图所示，电源电压保持不变. 当开关 S2闭合时电压表的示数（ ） A.变大
B.变小 C.不变
D.无法确定
C

## Slide 23
例4.如图所示，电压表的示数为3V，则L1两端的电压是____，L2两端的电压是____，电源两端的电压是____。
3V
3V
3V

## Slide 24
例5.在图甲所示的电路中，闭合开关后电压表 V1的示数为 2.5V，V2 的示数应为 _____V，V的示数应为_____V.
在图乙所示的测量电路中，闭合开关后电压表 V1的示数为 2.5V，V2的示数为 3.8V，V 的示数应为_____ 。
2.5
2.5
6.3

## Slide 25
电源电压等于串联部分两端电压加上并联电路两端的电压，即：
2
知识点三 （补充）混联电路中电压规律

## Slide 26
3
课堂小结
电压规律
串联电路
并联电路
混联电路

## Slide 27
3
课堂训练