## Slide 1
九
上
物
理
2020
第3节 电阻
导入新课
讲授新课
课堂小结
随堂训练

## Slide 2
【学习目标】
1.认识电阻；
2.学会通过实验探究影响电阻大小的因素；
3.了解半导体和超导现象；
4.会应用电阻相关知识解释生活中有关的现象。

## Slide 3
1
情景导入
生活中导线大多是用铜做的，特别重要的电器设备的导线还要用昂贵的银来做。铁也是导体，既多又便宜，想想看，为什么不用铁来做导线呢？

## Slide 4
2
知识点一 电 阻
演示1 把长短、粗细相同的锰铜丝和镍铬合金丝分别接入电路，
闭合开关，观察电路中小灯泡的亮度。
接不同的导体，小灯泡的亮度发生了变化。

## Slide 5
在上述实验中，接入电流表，观察电流表的示数变化，并继续观察小灯泡的亮度。
A
B
A
实验电路
实验现象
把铜丝接入电路时，电流表的示数较大，小灯泡较明亮；
把镍铬合金丝接入电路时，电流表的示数较小，小灯泡较暗。
演示2

## Slide 6
导体虽然容易导电，但对电流也有一定的阻碍作用。
在相同的电压下，通过铜丝的电流比较大，表明铜丝对电流的阻碍作用比较小；
通过镍铬合金丝的电流比较小，表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用比较大。
在相同的电压下，通过铜丝的电流比镍铬合金丝的大，为什么会有这种差别呢？
现象分析
问 题

## Slide 7
1.概念：在物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。
2.符号：R
3.单位：欧姆，简称欧，符号Ω。
4.电阻的单位还有：兆欧（MΩ） 千欧（kΩ）
换算关系是：
1 kΩ = 1000 Ω= 103 Ω
1 MΩ = 1000kΩ=106 Ω
电阻

## Slide 8
欧姆 （1789-1854）,德国物理学家。1787年3月16日出生于德国埃尔兰根。欧姆是家里七个孩子中的长子，他的父亲是一位熟练的锁匠，爱好哲学和数学。欧姆从小就在父亲的教育下学习数学，这对欧姆以后的发展起了一定的作用。
欧姆在物理学中的主要贡献是发现了欧姆定律。另外，欧姆还发现了电阻与导线的长度及横截面的关系。
为纪念他，电阻的单位“欧姆”，以他的姓氏命名。

## Slide 9
电阻形成的原因及能量转化形式

## Slide 10
电阻器
在电子技术中，我们常用到有一定电阻值的元件——电阻器，也叫做定值电阻，简称电阻。电路图中用符号 表示。

## Slide 11
例1.下列关于电阻的说法正确的是（ ）
A.导体通电时有电阻，不通电时没有电阻
B.通过导体电流越大，电阻越大
C.导体两端电压越大，电阻越大
D.导体电阻是导体本身性质
D

## Slide 12
2
知识点二 影响电阻大小的因素
猜想与假设：电阻的大小是否跟导线的长度有关；
电阻的大小是否跟导线的粗细有关；
其他因素。
提出问题：在材料一定的情况下，电阻的大小还和哪些因素有关？
A
A
B
实验方法
方案设计：

## Slide 13
实验1：电阻是否与导体的长度有关
材料 | 长度 （m） | 横截面积（mm2） | 电流 （A） | 对电流的阻碍作用 | 电阻
镍铬合金 | 0.5 | S |  |  | 
镍铬合金 | 1 | S |  |  | 

## Slide 14
导体的电阻与长度有关。材料、横截面积相同，导体越长，电阻越大。
实验结论

## Slide 15
实验2：电阻与导体横截面积是否有关

## Slide 16
导体的电阻与横截面积有关；材料、长度相同，导体的横截面积越大，电阻越小。
实验结论

## Slide 17
实验3：电阻是否与导体材料有关

## Slide 18
在长度、横截面积相同时，导体电阻大小与材料有关，镍铬合金丝电阻大于铁丝电阻。
实验结论

## Slide 19
实验4：电阻还与温度有关

## Slide 20
对大多数导体来说，温度越高，电阻越大。但也有少数导体，电阻随温度的升高而减小。
实验结论

## Slide 21
（拓展补充）电阻定律
电阻率，与材料种类有关
导体长度
导体横截面积
导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体的材料、长度、横截面积等因素有关（内因）。同时导体电阻还与温度有关（外因）。

## Slide 22
电阻大小与导电性能的关系：电阻越小，导电性能越好，电阻越大，导电性能越差；
常见的金属导电性能大小：银>铜>铝>钨>铁（横截面积相同、单位长度的金属丝的电阻大小）.
思考：长度不同、粗细不同的两段不同金属电阻丝，能否直接比较电阻大小或导电性能好坏？

## Slide 23
例2.用同种材料制成两段长度相等，横截面积不同的圆柱形导体，A比B的横截面积大，如图所示，将它们串联在电路中，通过的电流关系是（ ）
A．IA＞IB
B．IA＜IB
C．IA=IB
D．无法确定
C

## Slide 24
例3.（1）一根导线去掉一半，电阻将变 ，变为原来的 ；
（2）一根导线对折起来，电阻将变 ，变为原来的 ；
（3）一根导线拉长为原来的2倍，那么电阻将变 ，变为原来的 ；
答案：小 1/2 小 1/4 大 4

## Slide 25
例4.一个导体接在3伏的电源上，电阻大小为15欧，若从电路中取下这个导体，导体的电阻值为_______欧。
例5.24000Ω ＝ kΩ ＝ ________ MΩ.
24
2.4×10-2
15

## Slide 26
例6.关于导线电阻的大小，下列说法中正确的是（温度对电阻的影响可以不计）（ ）
A.横截面积越大的导线，电阻越小
B.横截面积相同的导线，长导线的电阻大
C.长度相同的导线，细导线的电阻大
D.同种材料制成的长短相同的导线，粗导线的电阻小
D

## Slide 27
2
知识点三 半导体和超导体
（1）概念：导电能力介于金属和非金属之间的导体叫做半导体
（2）半导体材料：硅、锗、砷化镓等
（3）半导体的特点：电阻阻值可变
（4）半导体元件：二极管 三极管 光敏电阻 压敏电阻 热敏电阻
（5）半导体的应用：电子工业（集成电路）

## Slide 28
（1）概念:某些物质在很低的温度时，电阻就变成了零，这就是超导现象.
（2）超导体的理想应用：集成电子元件，不考虑散热，高压线输送电能，无能量损失
（3）劣势：技术要求高，成本高，不能在常温下应用
超导现象

## Slide 29
导体、绝缘体、半导体和超导体
(1)导体和绝缘体都有电阻，导体的电阻小，绝缘体的电阻大，半导体的电阻介于导体和绝缘体之间。
(2)少数导体当温度降到足够低时，电阻变为零，这种导体被称作超导体。

## Slide 30
电阻阻值不同
导体：
半导体：
绝缘体：
金属、石墨、人体、大地、酸碱盐水溶液
二极管 三极管 光敏电阻 压敏电阻 热敏电阻
塑料、玻璃、橡胶、陶瓷、干木头、油、空气、纯净水

## Slide 31
电阻在生活中的应用与防止

## Slide 32
3
课堂小结
电阻
半导体
超导体
影响因素
单位
含义
导体
绝缘体

## Slide 33
4
课堂训练
1.甲、乙、丙三根用相同材料制成的均匀合金丝，甲、乙的粗细相同，但甲较长；乙、丙的长度相同，但丙较粗，则这三根电阻丝的电阻值最大的是 ，最小的是 。
甲
丙

## Slide 34
2.如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，这两段导体的电阻及通过它们的电流的大小关系正确的是（ ）
A．RAB＞RBC IAB＝IBC
B．RAB＜RBC IAB＝IBC
C．RAB＞RBC IAB＜IBC
D．RAB＝RBC IAB＜IBC
A

## Slide 35
3.在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，分别对导体电阻跟它的长度、横截面积、材料有关的猜想进行了实验检验. 某实验小组准备实验时对每一个猜想都用三个实验数据进行对比，下表中给出了可供选择的几种导体，分别用A~G七个字母代表. 请你按该组的要求选用。

## Slide 37
（1）为检验“导体电阻跟长度有关”的猜想应选用哪三种导体？
（2）为检验“导体电阻跟横截面积有关”的猜想，应选用哪三种导体？
（3）为检验“导体电阻跟材料有关”的猜想，应选用哪三种导体？
说出你做出选择的理由。
答案：（1）BDE （2）ABC （3）CFG