## Slide 1
中物理
第四章 第三节
教科版九年级物理
精品课件
电阻：导体对电流的阻碍作用

## Slide 2
1
课堂导入
动手做：做一个导电性检测器
将电流表、小灯泡、开关、电源等串联起来，并接出两条导线，就做成了一个导电性检测器。
在导线间分别接入细铜线、细铁线、铅笔芯、橡皮、塑料尺、木片等，观察小灯泡的亮度和电流表的示数，你有什么发现？

## Slide 3
2
课堂活动
一、物体的导电性
1、导体：对电流的阻碍作用较小，容易导电的物体，如：铅笔芯、金属、人体、酸碱盐的水溶液、大地等。
2、绝缘体：对电流的阻碍作用很大，不容易导电的物体，如：干木、橡皮、橡胶、塑料、陶瓷等。
3、常温下物体导电能力排序：
导体
银
铜
铝
铁
炭笔
电解质溶液
地表
湿木
锗
硅
汽油
干纸
干布
玻璃
橡胶
陶瓷
绝缘体

## Slide 4
4、导体和绝缘体并没有绝对的界限。
5、良好的导体和绝缘体都是重要的电工材料。
6、如何设计实验区分导体和绝缘体？

## Slide 5
7、不同材料的物体导性能为什么不同？
8、半导体的导电性介于导体和绝缘体之间。
结论：不同材料的物体导性能不同，是因为自由电荷的情况不同。

## Slide 6
1、定义：导体对电流的阻碍作用，符号为R。
2、不同用电器对电流的阻碍作用不同，即电阻大小不同。
3、电阻的单位：欧姆，简称欧，符号是Ω，还有千欧（kΩ）兆欧（MΩ）1MΩ=1000KΩ 1KΩ=1000Ω
二、电阻：

## Slide 7
猜想1、粗细相同的水管，管子越长，阻力越 。
猜想2、长度相同的水管，管子越粗，阻力越 。
猜想3、是否还和材料有关呢？
对于该问题影响的因素很多，我们用什么方法研究？
控制变量法
大
小
有
4、电阻的大小由什么因素决定的？
猜想：类比水管

## Slide 8
5、进行实验：

## Slide 9
比较2、3:同种材料、粗细相同的导体，长度越长，电阻 。
材料 | 长度m | 横截面积mm2 | 电流mA
1.锰铜 | 1 | 0.1 | 
2.镍铬合金 | 1 | 0.1 | 
3.镍铬合金 | 0.5 | 0.1 | 
4.镍铬合金 | 1 | 0.2 | 
2.5
1.5
2.5
3
比较1、2:导体的电阻跟导体的______有关。
越大
材料
比较2、4:同种材料、长度相同的导体，横截面越大，电阻___。
越小
6、得出结论：

## Slide 10
总结：
导体的电阻是导体本身的一种性质，导体电阻的大小不仅与材料有关，还与其长度和横截面积有关。
公式： （ ρ是电阻率，L是导线长度，S是导
线的横截面积）
另外，电阻受温度影响。

## Slide 11
结论：加热电阻丝，电阻变大

## Slide 12
右表是 长1m，横截面积是1mm2的导体在20℃时的电阻值。
通常用什么材料做导线，为什么？
其它条件都相同时，银、铜、铝的电阻小，导电能力强，但是银的价格昂贵，成本太高。常见的导线多用铜或铝。
阅读表格中的数据，你能从中得出一些结论或提出问题吗？
导体 | 电阻/ Ω
银 | 0.016
铜 | 0.017
铝 | 0.027
钨 | 0.052
铁 | 0.096
锰铜 | 0.44
镍铬合金 | 1.1
Notes: 可能的问题：1、电阻跟哪些因素有关？2、导体的长度、横截面积、温度相同时，材料不同，电阻不同。3、银的电阻最小。4、铁的电阻最大。

## Slide 13
思考：
台灯的亮度，或者电视音响的音量，都是连续变化。我们怎么样使电路中的电流连续变化呢?
1、通过改变电阻来控制电流的装置叫变阻器。
三、变阻器
2、电阻器：简称电阻，种类很多。
按阻值是否可变，分为定值电阻
可变电阻

## Slide 14
演示：让灯泡逐渐亮起来

## Slide 15
变阻器——滑动变阻器
（2）工作原理：通过移动滑片改变接入电路中的电阻丝的长度，从而改变接入电路中的电阻值，控制电路中电流大小的变化。
D
A
B
C
P
（1）滑动变阻器的结构：
（3）实物图与电路图符号：

## Slide 16
（4）滑动变阻器结构示意图
D
A
B
C
P
（5）规格：
铭牌上标有“50Ω，1A”的字样，它表示此滑动变阻的最大阻值是50Ω，允许通的最大电流是1A。
（6）滑动变阻器的使用方法
①滑动变阻器的连接方法是“一上一下”；
②接入电路闭合开关前，应使滑片位于阻值最大的位置；
③使用前应观察铭牌，不允许超过最大电流。

## Slide 17
A
B
C
D
E
F
能改变电阻大小的接法有：
不能改变电阻大小的接法有：
A、B、C、D四种
E、F两种
一上一下

## Slide 19
如图，当滑片P 向a 端移动时，会出现的现象是（ ）
A.电流表示数变小，灯泡变暗
B.电流表示数变大，灯泡变亮
C.电流表示数变大，灯泡变暗
D.电流表示数变小，灯泡变亮
判断滑动变阻器电阻变化的方法
a.判断电流通过滑动变阻器的哪段；
b.判断电阻丝长短的变化；
c.由电阻丝长度的变化，判断接在电路中的滑动变阻器电
阻大小的变化。
B

## Slide 20
2、读数方法：
（1）将旋钮标记对准的数字在乘以相对的倍数得出每个旋钮所接电阻值。
（2）将各组电阻值相加得总电阻值
左图电阻R=1000Ω+200Ω+50Ω+8Ω =1258Ω
变阻器——旋钮变阻箱式
1、原理：通过旋转面板上的旋钮改变改变接入电路在电阻，从面板上能读出电阻的大小。

## Slide 21
2、计算电阻的方法：插销拔起所对应的电阻丝的阻值之和就为接入电路中的总电阻。
1、原理：当插销1、3拔起，电流就会经过这两部分的电阻，而2、4插入，则相当于把这两部分电阻丝给短路了，因此这两部分电阻没有接入电路，此时接入电路中的电阻就是1、3两部分电阻。
变阻器——插入式变阻箱
接入电路中的总电阻R=5+2=7Ω

## Slide 22
3
课堂小结
电阻
导体与绝缘体体
影响电阻大小的因素
绝缘体
导体
材料
横截面积
原理
横截面积越大，电阻越小
长度越长，电阻越大
长度
改变电阻丝的长度
串联、一上一下
滑动变阻器
使用方法
金属、人体、酸碱盐的水溶液、大地
干木、橡皮、橡胶、塑料、陶瓷

## Slide 23
（2018·玉林）下列关于导体电阻的说法正确的是（ ）
A．长度长的导体，电阻一定大
B．横截面积大的导体，电阻一定小
C．导体的电阻由其两端的电压和通过的电流来决定
D．导体的电阻与导体的材料、长度和横截面积等因素有关
4
典例分析
考点1：电阻及理解
【典型例题】
D

## Slide 24
（2019·盘锦）关于导体电阻，下列说法正确的是( )
A．铜导线电阻比铁导线电阻小
B．导体两端的电压为零时，导体的电阻为零
C．只增加导体的横截面积，导体的电阻增大
D．导体的电阻越小，表示导体对电流的阻碍作用越小
【迁移训练1】
D

## Slide 25
(1)该实验是通过观察电流表的示数来间接比较导线电阻的大小，这种科学研究问题的方法是
法；
（2020凉山）如图所示，是探究影响导体电阻大小因素的实验装置图，实验中分别把a、b、c、d四根导线接入电路，其中导线a、b、d长度相同，a、b、c粗细相同，b、d粗细不同。
考点2：影响电阻大小的因素
【典型例题】
转换

## Slide 26
（2）选用_______两根导线分别接入电路中进行实验，
是为了探究电阻大小跟导体的长度有关；
（3）选用a、b两根导线分别接入电路中进行实验，是为了探究电阻大小跟导体的_______有关；
(4)选用_______两根导线分别接入电路中进行实验，是为了探究电阻大小跟导体的横截面积有关。
b、d
b、c
材料

## Slide 27
（1）实验中电流表的示数越大，对应的导线电阻越_____；
（2）将导线a接在M、N之间，闭合开关，电流表示数如图乙所示，此时电流为_____A；
（2019·百色）在探究“电阻的大小与哪些因素有关”的实验中，采用如图甲所示的实验装置，a、b、c是镍铬合金制成的三根导线，a、b长度相同但粗细（横截面积）不同，a、c粗细相同而长短不同，导线d由锰铜合金制成，长短、粗细与导线b相同。
【迁移训练2】
小
1.1

## Slide 28
①选导线a、b比较是为了探究导线电阻的大小与 的
关系；探究导线电阻的大小与材料的关系，应选用的两根导线是_____（填写导线代号）；
②由此可知：导线电阻的大小与材料有关，用相同材料制成的导线长度越_____，横截面积越_____，电阻越大：
小
（3）依次将导线b、c、d替换导线a接入电路，
电流表对应的示数如下表所示：
导线代号 | a | b | c | d
电流表的示数 |  | 1.3A | 2.2A | 2.7A
长
横截面积
b、d

## Slide 29
（2020·江苏淮安初三零模）如图所示，有关滑动变阻器的使用，说法正确的是（ ）
A．接线柱C、D端接进电路为定值电阻
B．接线柱A、B端接进电路为一根导线
C．C、B端接进电路，电流方向为C→P→B
D．A、C端接进电路，向D端移动滑片P，电阻增大
考点3：滑动变阻器的使用
【典型例题】
D

## Slide 30
【迁移训练3】
（2018·杭州市江城中学中考真题）如图是未连接完整的电路，若要求闭合开关后，滑动变阻器的滑片P问左移动时，灯泡变亮。则下列接法符合要求的是（ ）
A．M接A，N接D
B．M接B，N接C
C．M接A，N接B
D．M接C，N接D
A