## Slide 1: 5.2测量电阻

## Slide 2
小明爷爷的收音机电阻器坏了，需要更换，如何知道它的阻值?
1.使用欧姆表进行测量。
2.由欧姆定律 可知:只需要测量出未知电阻两端的电压U及其通过的电流I，即可计算出其阻值。
如何利用电压表和电流表测量一个未知阻值的电阻的阻值，电路图如何设计？

## Slide 3
该电路只能测得一组数据，计算的电阻是否准确？
如何使测量结果更精确？电路图如何设计？
注意:1.只测量一组数据误差较大,
应多次测量,然后取平均值。
2.通过调节滑动变阻器改变电阻两端的电压及电流,操作起来更方便。此时滑动变阻器的作用:（1）保护电路；（2）改变电阻两端的电压,实现多次测量取平均值以减小误差。
3.此电路图与探究电流与电压、电阻关系时的电路图相同。

## Slide 4
试验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 平均值
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
列表法
U—I图像法
在此实验中，需要测量3次，得到3组电流、电压值，然后分别计算其电阻值，得到的数据应如何统计和处理？
4.数据的统计与处理：
（1）列表统计法
（2）数据处理方法：U—I图像法
如图甲、乙两电阻的阻值分别是多少？

## Slide 5: 一、用电压表和电流表测电阻
电流表外置，Rx测量偏小，适用于测量较小的电阻
电流表内置，Rx测量偏大，适用于测量较大的电阻
1.原理：
2.器材：电流表、电压表、待测电阻、滑动变阻器、电源、开关
3.电路图：如图所示甲乙两图均能测量电阻Rx的阻值，两图测量结果有何差别？

## Slide 6
4.实验步骤：
（1）选择适当量程的电压表、电流表及适当规格的滑动变阻器，开关处于断开状态时按电路图连接电路。
（2）检查电路的连接，调节滑动变阻器的滑片到阻值最大端，闭合开关。调节滑动变阻器的滑片至适当位置，分别读出电流表的示数 I、电压表的示
数U，并记录在表格中；

## Slide 7
（3）调节滑动变阻器的滑片改变待测电阻中的电流及两端的电压，再测几组数据，并计算R 的值及平均值。

## Slide 8
试验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 平均值
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
5.数据的统计与处理：
（1）统计数据方法—列表法
（2）数据处理方法：U—I图像法
1.0 | 0.20
2.0 | 0.40
3.0 | 0.60
5
5
5
5
①通过导体的电流与电压成正比；
②电阻的大小与电压、电流无关。
U—I图像

## Slide 9: 二、实验探究 研究小灯泡的电阻
1.原理：
2.器材：电流表、电压表、小灯泡（2.5V）、滑动变阻器、开关、导线
3.电路图：

## Slide 10
4.实验步骤：
（1）按照电路图连接电路；
（2）调节滑动变阻器使灯泡两端的电压分别为2V、2.5V、3.0V，并读出电流值计算灯泡的电阻；
电压U/V | 电流I/A
2.0 | 0.28

## Slide 11
电压U/V | 电流I/A
2.5 | 0.30

## Slide 12
电压U/V | 电流I/A
3.0 | 0.32

## Slide 13
5.统计并分析数据
6.结论：（1）灯丝温度越高，小灯泡越亮，灯丝电阻越大，即：小灯泡的电阻随温度的升高而增大。
（2）不能用多次测量求平均值的方法求小灯泡的电阻，计算小灯泡电阻的平均值无意义。
试验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 亮度
1 | 2.0 | 0.28 | 7.1 | 较暗
2 | 2.5 | 0.30 | 8.3 | 正常
3 | 3.0 | 0.32 | 9.4 | 较亮

## Slide 14: 三、测量电阻的特殊方法
1.用一只电压表和一个已知阻值的定值电阻R0测量未知电阻Rx的阻值（伏阻法）
操作步骤：
（1）闭合S、S1读出电压表的示数为Ux
（2）闭合S、S2读出电压表的示数为U
（3）计算：

## Slide 15
2.用一只电流表和一个已知阻值的定值电阻R0测量未知电阻Rx的阻值（安阻法）
操作步骤：
（1）闭合S、S1读出电流表的示数为I0
（2）闭合S、S2读出电流表的示数为Ix
（3）计算：

## Slide 16
3.用一只电压表和一个已知最大电阻（ Rmax ）的滑动变阻器测量电阻（伏滑法）。
操作步骤：
（1）将滑片移到最右端闭合开关，此时电压表的示数为U1；
（2）将滑片移到最左端时电压表的示数为U2；
（3）计算：

## Slide 17
4.用一只电流表和一个已知最大电阻（ Rmax ）的滑动变阻器测量电阻（安滑法）。
操作步骤：
（1）将滑片移到最右端闭合开关，此时电流表的示数为I1；
（2）将滑片移到最左端时电流表的示数为I2；
（3）计算：

## Slide 18
5.用一只电流表和一个电阻箱测量电阻（等效法）。
操作步骤：
（1）断开S1、闭合S2 ，读出电流表的示数为Ix ；
（2）断开S2、闭合S1 ，调节电阻箱使电流表的示数仍为Ix；
（3）读出此时电阻箱的阻值即为Rx的阻值。

## Slide 19
1．小强在测量某定值电阻的阻值时，将电流表______在电路中，将电压表并联在该电阻两端；电流表和电压表的示数如图所示，则该电阻两端的电压是______V，阻值是______Ω。

## Slide 20
2．导体A和B在同一温度时，通过两导体的电流与其两端电压关系如图所示．则由图可知导体A的电阻为______Ω；如果将A和B并联后接在电压为1.0V的电源两端，则通过A和B的总电流为______A．

## Slide 21
3．下列说法中，不正确的是
A．相同的电压加在阻值不同的导体两端，电流一定不同
B．用不同的电阻研究电流和电压的关系，得到的结论都一样
C．同一电阻，它两端电压越大，通过它的电流也越大
D．当加在某电阻两端的电压改变时，该电阻两端的电压与电流的比值也随着改变

## Slide 22
4．甲、乙两地相距40km，在甲、乙两地之间沿直线架设了两条输电线，已知所用的输电线每千米的电阻为0.2Ω。现输电线在某处发生了短路，为确定短路位置，检修员在甲地利用电压表、电流表、定值电阻R0和电源接成如图所示电路进行测量。当电压表的示数为3.0V，电流表的示数为0.5A，则短路位置离甲地的距离为
A．7.5 km
B．15km
C．25km
D．30km

## Slide 23
5．小明利用如图所示的电路测Rx的电阻。连接好电路闭合开关后，无论怎样调节滑动变阻器滑片，电流表指针几乎无偏转、电压表示数接近电源电压，出现这种情况的原因是
A．Rx短路
B．Rx断路
C．电流表断路
D．滑动变阻器断路

## Slide 24
6．在“伏安法测灯泡电阻”实验中，小章发现当小灯泡两端电压减小时，它的亮度随之减弱，测量的小灯泡电阻也相应减小，造成这一变化的合理解释是
A．导体电阻与导体两端的电压有关
B．根据欧姆定律，电流一定时，导体的电阻与电压成正比
C．电压减小时，通过小灯泡的电流不变，电阻减小
D．电压减小时，小灯泡亮度变暗，温度变低，电阻变小

## Slide 25
7．某同学利用如图所示的电路测量小灯泡的电阻。已知电源电压恒为4.5V不变，小灯泡标有“2.5V”字样，他记录的实验数据如下表所示。关于该同学的实验，下列说法不合理的是
A．电路图中b是电压表，a是电流表
B．小灯泡正常发光时的电阻是10.0Ω
C．在测量小灯泡电阻阻值时要多次测量求平均值，减小误差
D．滑动变阻器的最大阻值至少为40Ω
电压/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0
电流/A | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27
电阻/Ω | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.7 | 10.0 | 11.1
平均电阻/Ω | 8.1 |  |  |  |  | 

## Slide 26
8.如图所示是小成测量未知电阻Rx的实验电路，电源两端电压不变，其中R0为阻值已知的定值电阻。当开关S、S1闭合，开关S2断开时，电流表示数为I1；当开关S、S2闭合，开关S1断开时，电流表示数为I2。则下列四个选项中，Rx的表达式正确的是
A. B.
C. D.
R0
S2
S1
Rx
S

## Slide 27
9．如图所示的电路，电源电压均不变，R0为定值电阻，R为最大阻值已知的滑动变阻器，利用下列电路图能够测出待测电阻Rx阻值的是（ ）
A． | B． | C． | D．

## Slide 28
10．某同学设计了以下四种电路，其中电源电压不变且未知，R0是已知阻值的定值电阻。在实验中不拆改电路的情况下，能够测量出未知电阻Rx阻值的电路是
A．只有①B．只有②③C．只有①②③D．①②③④都可以
① | ② | ③ | ④

## Slide 29
11．为了检测酒驾行为，如图甲所示是小明设计一款酒精浓度检测仪的电路图，其电源电压保持不变，R0为定值电阻，R为酒精气体浓度传感器（气敏电阻），R的阻值与酒精浓度的关系如图乙所示．接通电源，当传感器酒精浓度增大时，下列说法正确的是
A．电流表的示数变小
B．电压表的示数变大
C．电流表的示数与电压表的示数的比值变小
D．电流表的示数与电压表的示数的比值变大

## Slide 30
12．如图甲所示是电阻R和灯泡L的I﹣U图像．由图可知，电阻R的阻值是______Ω．将电阻R和灯泡L接在图乙电路中，S闭合，电流表示数为0.3A，则电源电压为______V．

## Slide 31
13．小林用一个电流表和一个阻值为10Ω的电阻R0来测某未知电阻Rx的阻值，设计了如图所示的电路，在只闭合S的情况下，电流表的示数为0.6A；再同时闭合S、S1时，电流表的示数为0.9A，电源电压不变，求：
（1）电源电压；
（2）电阻Rx的阻值．