## Slide 1
电与我们的生活息息相关，电压一词听起来大家并不陌生。那我们在生活中哪些地方说到电压呢？
第十六章 电压和电阻
第1节 电压

## Slide 2
一、认识电压
*电源
电压
电流
提供
*电压是使电路中的自由电荷发生定向移动形成电流的原因
电压这个物理量常用字母U表示
注意：*1、有电压不一定有电流，还要看电路是否闭合；
*2、有电流一定有电压。
3、电压一定是指电路两端的电压，不能说成电路某处的电压
4、电压不能理解成电的压力。
形成

## Slide 3
*电流的强弱跟电压的高低有关，电压越高电流越强，电压越低电流越弱
二、电压的单位
电压的单位 ，简称 ，符号 ，
还有 ，和 。
1KV= V= V,1V= mV
1mV= V
伏特
伏
V
千伏（KV）
毫伏（mV）
10- 3
103
103
1000

## Slide 4
1、小量程 ，
每大格 ,每小格 。
2、大量程 ，
每大格 ，每小格 。
1V
0.1V
0.5V
5V
认识电压表
0～3V
0～15V
三、电压的测量
电压表的作用是测量电压
电压表的符号是

## Slide 5
2V

## Slide 6
12.5V

## Slide 7
1V

## Slide 8
阅读第57页电压表使用说明书，思考下列问题：
1.电压表应该怎样跟被测用电器连接？
2.电压表的正接线柱应该连接在什么位置？负接线柱应该连接在什么位置？
“+”接线柱应连接在靠近电源正极的位置，“-”接线柱应连接在靠近电源负极的位置。
3.什么情况下使用标有“3”字样的接线柱，什么情况下使用标有“15”字样的接线柱？
当被测电压不高于3V时，使用标有“3”字样的接线柱，当被测电压高于3V且不高于15V时，使用标有”15“字样的接线柱。
4.在预先不知道被测电压的大小时，为了保护电压表，应先选用大量程，还是小量程试触？
大量程试触
并联

## Slide 9
实验：
如图，闭合开关，先用电压表测出灯泡两端的电压，读取的数据是 V；再用电压表测出此时电源两端的电压是 V
此实验表明：
在只有一个用电器的电路中，
用电器两端的电压与电源两
端的电压相等。

## Slide 10
电压表的使用
结论：电压表可以直接连到电源的正、负极上，测出的示数是电源的电压。
能否将电压表直接接到
电源的两极上？如果能，则
测出的电压表示什么的电压？
√

## Slide 11
电流表的使用：
（1）电流表必须和被测的用电器串联。
（2）电流必须从电流表正接线柱流入，从负接线柱流出。
（3）必须正确选择电流表量程。（试触）
（4）不允许把电流表直接连到电源的两极！
电压表的使用：
（1）电压表必须和被测的用电器并联。
（2）电压表“+”接线柱应连接在靠近电源正极的位置，“-”接线柱应连接在靠近电源负极的位置。
（3）必须正确选择电压表量程（试触）

## Slide 12
C

## Slide 13
V
L2
L1
在下图所示的电路中，电压表测量的是哪个灯泡两端的电压，并在电压表两端标出它的“+”、“-”符号。
电压表测L1两端的电压
V
L1
L2
电压表测L2的电压
+
-
+
-

## Slide 14
电压表的使用
如果将电压表串联在被测电路中闭合开关后会怎样呢？如果再将一电流表串联在此电路中，则有什么现象？
现象：电压表有示数，小灯泡不发光。
*现象：闭合开关后电流表无示数，电压表有示数且表示电源电压，电灯不发光。
*电压表 在电路中相当于断路，
电流表 在电路中相当于导线。
×
*

## Slide 15
第一节 电压
第二课时

## Slide 16
一、电压的概念：
1、电源是提供 的装置。
2、电压是使 的原因.
电源
提供
电压
形成
电流
自由电荷发生定向移动形成电流
电压

## Slide 17
电流
类比
水流

## Slide 18
10KV＝ V
3800伏＝ 千伏
我国家庭电路的电压U= V＝ mv= KV
3 . 8
104
练习：
220
2.2×105
0.22

## Slide 19
比较电压表和电流表的异同点
 |  | 电流表 | 电压表
不 同 点 | 符号 |  | 
 | 连接方式 |  | 
 | 直接连接电源 |  | 
 | 量程 |  | 
 | 每大格 |  | 
 | 每小格 |  | 
 | 内阻 |  | 
相同点 |  |  | 
串联
并联
不能
能
0～0.6A和0～3A
0～3V和0～15V
0.02A和0.1A
0.1V和0.5V
0.2A和1A
1V和5V
很小，相当于导线
很大，相当于断路
使用前调零，读数时看清量程和每大格、每小格的值，电流从正接线柱流入，负接线柱流出，不能超过最大量程。
A

## Slide 20
P58.想想议议
如图，电压表已于被测电阻并联。如果要把这三个串联着的电阻与电源连接，那端应该接电源的正极？那端应该接电源的正极？请在图上标出电流的方向。
+
-

## Slide 21
V
P59.1
P59.2

## Slide 22
思 考
1.下列关于电压的说法正确的是（ ）
A．电压只能使自由电子发生定向移动形成电流
B．电压能使导体中所有的电荷发生移动形成电流
C．电路两端有电压，电路中就有电流
D．电压是使自由电荷发生定向移动形成电流的原因
2。下列关于电压与电流形成的说法正确的是（ ）
A．导体内有大量的自由电荷，只需使导体构成通路，导体中就有电流通过
B．电路中只要有电压，就会有电流，因为电压是形成电流的原因
C．若电路中有电流，则电路两端一定有电压
D．若电路中有电源，则电路中一定有电流
D
C

## Slide 23
如右图所示的电路中，当开关S断开时，下列说法正确的是( )
A．电池两端的电压为零
B．电灯两端的电压为零
C．开关两端的电压为零
D．以上说法都正确
B
在电路中一段导线两端有电压吗？
*一般情况下，电路中一段导线两端的电压为零

## Slide 24
×
P59.4

## Slide 25
在图所示的四个电路图中，电流表和电压表的接法
都正确的是[ ]
A
B
C
D
C

## Slide 26
如图：（1）要使两灯串联，甲是 表，
乙是 表，丙是 表。
（2）要使两灯并联，甲是 表，
乙是 表，丙是 表。
V
A
A
V
V
A
A
电流
电压
电压
电压
电流
电流

## Slide 27
如图，小琦用电压表测量灯泡L1两端的电压，为了继续测量灯泡L2两端的电压，她把电压表的左侧接线柱拆开，接到了C点处，这种做法正确吗？为什么？
－
＋
不正确，“+”、“-”接线柱会接反。

## Slide 28
把两种不同的金属片插入柠檬，制成“水果电池”．用电压表测量水果电池的电压，如图2所示．
下列说法正确的是（ ）
A．金属片B是水果电池的正极
B．水果电池把内能转化为电能
C．水果电池把电能转化为化学能
D．水果电池把化学能转化为电能
D

## Slide 30
1．连接电路，使小灯泡发光并且用电压表测量小灯泡两端的电压。画出电路图。
2、并测出此时电源两端的电压
实验
V