## Slide 1: 串、并联电路中电压的规律

## Slide 2
串联电路中，两个小灯泡和电源电压有什么关系？
L1
L2
Notes: 电压在电路中对电流、用电器有什么影响呢？

## Slide 3
一、串联电路中电压规律
选用不同规格的小灯泡，连接成串联电路，分别用电压表测量L1，L2，电源两端的电压。
小实验
L2
A
B
C
L1

## Slide 4
L1
L2
L1
L2
测量L1两端电压
测量L2两端电压
L1
L2
测量电源两端电压

## Slide 5
更换不同规格小灯泡，重复试验。
记录数据
L1 两端的电压 U1/ V | L2 两端的电压 U2/ V | 电源两端的电压U/ V
1V | 2V | 3V
1.2V | 1.8V | 3V
1.5V | 1.5V | 3V
试验结论
根据数据总结实验结论。

## Slide 6
注意事项
小组讨论：
1、连接电路时，开关应该保持闭合/断开？
2、第3组数据L1和L2的电压为什么相等？
3、实验中，为什么要用不同规格的小灯泡？如果选择相同规格的小灯泡，会对实验带来什么影响？
4、如果只测一组数据，得出的结论是否有说服力？

## Slide 7
笔记：
1、串联电路中，各用电器电压之和等于电源电压。
U=U1+U2+……+Un
2、实验中要使用不同规格小灯泡，并多次实验，避免实验的偶然性。

## Slide 8
（多选）如图甲所示，电源电压是 8V且保持不变，开关 S闭合后，电压表的示数是2V，则（ ） A.L1 两端的电压是2V
B.L2两端的电压是6V C.L1两端的电压是2V
D.L2两端的电压是6V

## Slide 9
在如图甲所示的电路中，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均如图乙所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（ ）
A.5.6V 1.4V
B.7V 1.4V
C.1.4V 7V
D.1.4V 5.6V

## Slide 10
二、串联电路中电压规律
并联电路中，L1、L2、电源电压之间有什么关系呢？

## Slide 11
测量L1的电压
L2
S
L1
L1
L2
V
L1
L2
V
L1
L2
V
L2
S
L1
测量L2的电压
L2
S
L1
测量电源的电压

## Slide 12
更换不同规格小灯泡，重复试验。
记录数据
L1 两端的电压 U1/ V | L2 两端的电压 U2/ V | 电源两端的电压U/ V
3V | 3V | 3V
3V | 3V | 3V
3V | 3V | 3V
试验结论
根据数据总结实验结论。

## Slide 13
注意事项
小组讨论：
1、连接电路时，开关应该保持闭合/断开？
2、实验中，为什么要用不同规格的小灯泡？
3、如果只测一组数据，得出的结论是否有说服力？
4、观察三个电路图中电压表的测量对象，你有什么发现？
L1
L2
V
L1
L2
V
L1
L2
V

## Slide 14
笔记：
1、并联电路中，各用电器电压之和等于电源电压。
U=U1=U2=……=Un
2、实验中要使用不同规格小灯泡，并多次实验，避免实验的偶然性。

## Slide 15
三、带电压表的电路识别
方法：电路图去掉电压表，再根据电流路径判断串、并联。
去电压表

## Slide 16
方法：实物图走电流路径时，将电压表看成“断路”。
L2
S
L1

## Slide 17
笔记：
带电压表电路的识别：
1、电路图去掉电压表，再根据电流路径判断串、并联。
2、实物图走电流路径时，将电压表看成“断路”。

## Slide 18
如图所示电路，当开关闭合时，电压表V1示数为7.5V，电压表V2的示数为9V，若电源电压为12V，则L1，L2两端电压分别为多少？

## Slide 19
如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，电压表V1的示数为3V，电压表V2的示数为8V，则灯L2两端的电压为 ______ V.

## Slide 20
两灯泡并联，电压表测量电路总电压。