## Slide 1
初中历史
人教版•物理
九年级

## Slide 2: 2021-2022学年人教版九年级物理
第十六章 电压 电阻
16.2 串、并联电路中电压的规律

## Slide 3
1
★课堂引入
课前复习
1、电压表有 个接线柱，经组合后可有 个量程，分别为 和 它们的分度值分别是 、 。
2、电压表要 联在待测电路的两端。 而且要让电流从 流入，从 流出。被测电压不超电压表的 。
3、说出下面各图中用电压表测灯泡电压不恰当的地方。
+
3
15
+
3
15
4.5V

## Slide 4
1
★课堂引入
观察与思考
把不同规格的两灯泡L1、L2串联在电路中，闭合开关，两灯都能发光，但亮度不同，这是为什么？
L1
L2
我们知道，两灯泡L1、L2串联，闭合开关，通过两灯泡的电流相同，亮度不同，由此可知两灯泡两端电压可能不同。
提出问题：
1.串联电路中，用电器两端电压满足怎样的规律呢？
2.并联电路中，用电器两端电压又满足什么规律你？

## Slide 5
2
★学习目标
1.通过实验探究串联电路中的电压规律；提高连接电路的能力，分析实验，掌握规律，并能运用规律解决问题。
2.通过实验探究并联电路中的电压规律；提高连接电路的能力，分析实验，掌握规律，并能运用规律解决问题。
3.进一步提高对电压表使用与电压测量的理解。

## Slide 6
3
★课堂活动
一、串联电路中电压的规律
实验一
串联电路中的电压规律
1.提出问题：串联电路中各部分电路的电压与总电压有什么关系。
2.设计实验：
根据电路图，连接好实物电路，并标记好实物电路中的A、B、C三点

## Slide 7
3
★课堂活动
一、串联电路中电压的规律
实验一
串联电路中的电压规律
3.实验步骤：
（1）调节电压表指针，使其指在零位；
（2）检查电路连接，确认无误；
（3）闭合开关，用电压表测量小灯泡L1两电压，记为U1；数据记入表格；
（4）用电压表测量小灯泡L2两电压，记为U2；数据记入表格；
（5）用电压表测量L1和L2的总电压，记为U；数据记入表格；
（6）更换小灯泡，重复步骤（3）和（4）。

## Slide 8
3
★课堂活动
一、串联电路中电压的规律
实验一
串联电路中的电压规律
4.实验表格：
观测对象 |  | 灯泡L1两端的电压U1/V | 灯泡L2两端的电压U2/V | L1和L2串联后的总电压U/V
测量结果 | 第一次 |  |  | 
 | 第二次 |  |  | 

## Slide 9
3
★课堂活动
一、串联电路中电压的规律
实验一
串联电路中的电压规律
5.实验结论
串联电路的总电压等于各部分电路的两端电压之和。
公式：U串=U1+U2+…
L2
L1
U
U1
U2

## Slide 10
3
★课堂活动
一、串联电路中电压的规律
随讲随练
“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图所示。
(1)为了使探究得出的结论具有普遍意义，L1、L2应该选择________(填“相同”或“不相同”)的小灯泡。
(2)小明根据图甲连接好电路，闭合开关，电压表示数如图乙所示，为了使实验结果更准确，接下来他应该______________________________。
不相同
断开开关，换用小量程，重做实验

## Slide 11
3
★课堂活动
一、串联电路中电压的规律
随讲随练
(3)测出L1两端的电压后，小明断开开关，准备拆下电压表，改装在B、C之间。小聪认为小明的操作太麻烦，只需将与A点相连的导线改接到C点即可。小聪的办法是否正确？答：______________。
(4)测量完成后，进行小组交流讨论，如右表选取了四个小组的数据，你
认为这些数据是否合理，请说明理由。
答： 。
不正确
合理，因为实验存在误差
实验小组 | L1两端电压/V | L2两端电压/V | 串联总电压/V
1 | 1.4 | 3.1 | 4.5
2 | 3.0 | 1.3 | 4.4
3 | 1.1 | 1.7 | 2.9
4 | 1.8 | 1.2 | 3.0

## Slide 12
3
★课堂活动
二、并联电路中电压的规律
实验二
并联电路中的电压规律
1.提出问题：并联电路各支路两端电压与总电压有什么关系。
根据电路图，连接好实物电路。
2.设计实验：

## Slide 13
3
★课堂活动
二、并联电路中电压的规律
实验二
并联电路中的电压规律
3.实验步骤：参照实验一进行实验，数据记入表格。
观测对象 |  | 灯泡L1两端的电压U1/V | 灯泡L2两端的电压U2/V | L1和L2并联后的总电压U/V
测量结果 | 第一次 |  |  | 
 | 第二次 |  |  | 

## Slide 14
3
★课堂活动
二、并联电路中电压的规律
实验二
并联电路中的电压规律
4.实验结论：
并联电路中，各支路两端电压都相等。
公式：U并=U1=U2=…

## Slide 15
3
★课堂活动
二、并联电路中电压的规律
电路 | 电路图 | 电压规律 | 
 |  | 文字表达 | 公式表达
串联 电路 |  | 串联电路中，总电压等于各用电器两端电压之和。 | U＝U1＋U2
并联 电路 |  | 并联电路中，各支路两端电压相等，且等于电源电压。 | U＝U1＝U2
串联和并联电路中电压的规律

## Slide 16
3
★课堂活动
二、并联电路中电压的规律
随讲随练
如图所示，灯泡L1比L2亮，电压表V2示数为6 V，下列说法正确的是( )。
A．V1示数为6 V；
B．V1示数大于6 V；
C．V示数小于6 V；
D．V示数大于6 V
A

## Slide 17
4
★典例分析
考点一：串并联电路中电压规律
典型例题 1
2.5
在图甲所示的电路中，闭合开关后电压表V1的示数为2.5V，V2的示数应 为 ______ V，V的示数应为______V。在图乙所示的测量电路中，闭合开关后电压表V1的示数为2.5V，V2的示数 为3.8V，V的示数应为______。
2.5
6.3V

## Slide 18
4
★典例分析
考点一：串并联电路中电压的规律
迁移训练 1
2
小明按图甲的电路进行实验，当闭合开关用电器正常工作时，电压表V1和V2的指针完全一样，如图乙所示，则L1两端的电压为________ V，L2两端的电压为________ V。
8

## Slide 19
5
★课堂小结
串并联电路中电压规律
串联电路中电压规律
各部分电压之和等于总电压
U=U1+U2+...
并联电路中电压规律
各支路电压相等
U=U1=U2

## Slide 20
6
★课后作业
1. 两个完全相同的灯泡串联接入电路中，两灯泡两端的电压_______(填“相等”或“不相等”)；串联电路中，各部分电路两端的电压____________(填“一定相等”或“不一定相等”)。
2.如图所示，电源电压保持不变，a 是从电压表的负接线柱引出的导线接头。a与 b 处相接时，电压表示数为 6.0 V；使 a 与 b 处断开，然后与 c 处相接，闭合开关 S 后，电压表示数为4.5 V，这时灯泡 L2 两端的电压为______V。

## Slide 21
6
★课后作业
3．一种节日小彩灯是由多个小灯泡串联而成的，若每个小彩灯上标注的正常工作电压是12 V，则应将_____个小彩灯______ (填“串”或“并”)联接在家庭电路两端。
4.如图所示电路，开关闭合后两灯发光。以下说法正确的是( )。
A．电压表 V 的示数一定等于 V1 的示数；
B．电压表 V 的示数一定大于 V1 的示数；
C．电流表 A 的示数一定等于 A1 的示数；
D．电流表 A 的示数一定等于 A1 的示数的2倍